# ODS钢电化学腐蚀与高温氧化行为研究

### 论文摘要

目前应用于核材料的金属材料主要包含铝及铝合金、镁合金、锆合金以及不锈钢材料等。其中不锈钢具有良好的耐蚀性、抗氧化性以及高的抗拉强度、韧性、抗冲击性等力学性能,在工业中应用非常广泛。但对于核材料苛刻的服役环境,传统不锈钢材料已很难胜任。因此,积极研发新的核结构材料,是材料发展的新趋势。采用机械合金化制备的弥散强化钢（ODS）,由于其优异的高温力学性能和良好的抗辐照能力有望成为超临界水堆（SCWR）包壳的一类候选材料。本文采用不同Cr含量的ODS钢同其它合金在电化学腐蚀特性与高温氧化行为方面进行比较分析,主要得出以下几个结论：（1）通过极化曲线分析,弥散强化合金随着Cr含量的增加,能够有效提高耐蚀性。其中18Cr-ODS的耐蚀性最好,并且在同18Cr-NA相比,虽然Cr含量相同,但是在电化学腐蚀中,18Cr-ODS的耐蚀性优于18Cr-NA。（2）对电化学腐蚀试样表面腐蚀形貌的观察可以看到,随着Cr含量的增加,试样表面的腐蚀产物颗粒尺寸减小,腐蚀产物膜更加致密。试样表面形成的致密的腐蚀产物膜对试样起到了很好的保护作用,提高了材料的耐蚀性。（3）高温氧化实验中,高Cr含量的合金具有明显的抗氧化性能,随着Cr含量的增加,抗氧化性能也逐渐提高。（4）通过对高温氧化后的组织形貌进行分析,随着氧化时间的增加,试样表面的氧化膜也发生显著的变化。随着Cr含量的增加,氧化膜的致密性逐渐提高。氧化时间越长,试样的增重越大,但是当氧化时间达到一定的程度,氧化的增重变缓,甚至出现减小的趋势。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 工程背景

- 1.2 金属腐蚀

- 1.2.1 金属腐蚀的概念与分类

- 1.2.2 金属腐蚀速度的表示方法

- 1.2.3 金属高温强化机理

- 1.3 弥散强化理论研究

- 1.3.1 弥散强化机理

- 1.3.2 影响弥散强化材料强度的因素

- 1.3.3 弥散强化材料的性能

- 1.3.4 弥散强化金属制备方法

- 1.4 机械合金化

- 1.4.1 机械合金化的特点

- 1.4.2 机械合金化的球磨机理

- 1.4.3 机械合金化的球磨工艺参数

- 1.4.4 机械合金化反应机理

- 1.5 本论文的研究内容

- 第2章 实验材料及相关理论

- 2.1 实验材料的选择

- 2.1.1 ODS钢的性能评价

- 2.2 极化曲线的测量

- 2.2.1 极化曲线测量原理

- 2.3 高温氧化理论

- 2.3.1 高温氧化的可能性与方向性

- 2.3.2 金属氧化膜

- 2.3.3 金属氧化膜的完整性和保护性

- 2.3.4 金属高温氧化动力学规律

- 2.3.5 氧化动力学曲线的表示方法

- 第3章 实验结果及讨论

- 3.1 极化曲线结果

- 3.2 极化腐蚀形貌分析

- 3.3 本章小结

- 第4章 ODS钢的高温氧化行为

- 4.1 弥散强化合金的高温氧化行为

- 4.1.1 氧化膜的形貌

- 4.1.2 合金元素对高温氧化的影响

- 4.1.3 ODS钢高温氧化的截面形貌

- 4.1.4 氧化的动力学

- 4.2 本章小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果

### 相关论文文献

- [1].基于机器学习的高强度ODS合金成分设计[J]. 原子能科学技术 2020(04)

- [2].基于ODS的大数据内部审计平台的研究和设计[J]. 审计与理财 2020(04)

- [3].650℃时效对9Cr-ODS钢显微组织和性能的影响[J]. 金属学报 2020(08)

- [4].论出口ODS伪报运抵国行为的定性与处罚[J]. 海关与经贸研究 2017(01)

- [5].片状粉末冶金法制备ODS铁素体不锈钢及其微观结构特征研究[J]. 热加工工艺 2020(12)

- [6].25Cr-20Ni-ODS钢在超临界水中的腐蚀行为[J]. 腐蚀与防护 2016(04)

- [7].基于ODS的涡旋压缩机噪声振动测量方法优化[J]. 压缩机技术 2014(03)

- [8].烧结温度对9Cr ODS钢力学性能的影响研究[J]. 金属功能材料 2020(03)

- [9].14Cr-ODS钢的热时效行为[J]. 金属热处理 2020(06)

- [10].汽车动力传动系统扭振ODS测试分析与应用[J]. 汽车实用技术 2017(13)

- [11].基于ODS技术的高校管理系统研究[J]. 电子设计工程 2012(01)

- [12].ODS技术在摩托车振动上的应用[J]. 摩托车技术 2011(10)

- [13].ODS铁素体钢的研究进展[J]. 材料科学与工程学报 2009(04)

- [14].基于仿真ODS法的某车型后门锁扣动刚度优化设计[J]. 汽车实用技术 2020(10)

- [15].超临界水中310-ODS钢表面氧化膜形成机制和性能[J]. 上海交通大学学报 2016(04)

- [16].用于先进核能系统的12Cr-ODS铁素体钢的显微组织和力学性能[J]. 北京科技大学学报 2014(06)

- [17].基于ODS与试验模态分析的方向盘摆振优化[J]. 振动工程学报 2011(05)

- [18].多束系统对12Cr-ODS钢辐照损伤协同效应的研究[J]. 核技术 2012(07)

- [19].涡旋压缩机声辐射ODS分析及应用[J]. 压缩机技术 2014(02)

- [20].陕西省ODS的排放及其对温室效应的影响[J]. 安全与环境学报 2012(04)

- [21].萃取精馏在ODS替代品纯化工艺中的应用进展[J]. 有机氟工业 2010(02)

- [22].ODS铁素体钢中弥散氧化物的研究进展[J]. 材料导报 2010(15)

- [23].ODS替代品副产含氯氟烃的绿色处理转化技术研究进展[J]. 有机氟工业 2011(03)

- [24].奥氏体ODS钢在超临界水中的腐蚀行为[J]. 原子能科学技术 2016(03)

- [25].ODS技术在电网投资效益评价支持系统中的应用[J]. 电力系统保护与控制 2012(09)

- [26].汽车总成振动的试验模态分析与ODS法的比较[J]. 今日科苑 2008(16)

- [27].当前ODS走私手法及其对策[J]. 法制博览 2017(32)

- [28].ODS钢的电化学腐蚀性能研究[J]. 装备制造技术 2011(01)

- [29].能源综合利用技术在ODS替代品生产中的应用[J]. 石油和化工节能 2011(04)

- [30].ODS铁素体钢弹性性能的超声检测方法[J]. 仪器仪表学报 2013(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9a94114503e5f2423f56c1e0.html