# 液氯储罐泄漏扩散数值模拟研究

### 论文摘要

液氯扩散规律研究是液氯泄漏扩散预防控制的基础。本论文采用数值模拟分析了液氯基本特性，对泄漏扩散模型进行系统研究，得出液氯泄漏扩散的方式及影响结果，这与泄漏方式、气体特性、扩散参数及环境参数密切相关。通过对以上影响因素进行系统分析，建立了扩散的几何模型。在此基础上，设置符合本文初始状态、相似准则的网格模型，进行FLUENT模型参数选取，确定各边界条件，再对泄漏模拟所需要的控制参数设置计算，进行数值模拟。FLUENT不能对广阔区域进行详细网格划分和数值模拟，因此对大面积扩散采用ALOHA软件对在不同风速、泄漏源强度、孔径下液氯进行扩散模拟。为液氯泄漏扩散预防控制措施提供指导。主要工作和结论如下：（1）在液氯泄漏理论分析的基础上，建立了液氯泄漏扩散计算模型，对实际情况的基本假设、控制方程、参数设定进行研究，建立了液氯扩散几何模型，该模型模型涉及参数众多，针对不同环境、不同类型气体，所对应参数不一样。（2）通过FLUENT模拟，液氯泄漏在同一截面上轴心处的流速最大，离轴心越远的流速较小；压力扩散非常迅速，在泄漏孔上方Y方向和X方向极小的范围内就与大气达到了平衡，温度随时间发展，受重力影响，形成泄漏抛物线状。顺风条件下：扩散速度快，面积广，危害浓度面积小；逆风条件下：扩散速度缓慢，危害浓度面积大。（3）针对液氯扩散，采用ALOHA软件进行了不同风速、泄漏源体积、孔径液氯扩散模拟，分析了不同风速、泄漏源体积、孔径液氯扩散的规律，并对事故类型危害程度进行分析，并提出了综合液氯扩散预防控制措施。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 研究现状

- 1.2.1 现场试验研究

- 1.2.2 风洞模拟研究

- 1.2.3 数值模拟研究

- 1.3 存在问题

- 1.4 研究内容

- 1.5 技术路线

- 2 液氯泄漏扩散基本理论

- 2.1 液氯的基本特性

- 2.1.1 液氯的性质

- 2.1.2 液氯危害特性

- 2.1.3 液氯泄漏范围

- 2.2 液氯泄漏扩散

- 2.2.1 闪蒸液体特性

- 2.2.2 Pasqui11 -Gifford 模型

- 2.2.3 液氯泄漏扩散计算

- 2.3 本章小结

- 3 液氯泄漏数值模拟研究

- 3.1 液氯泄漏几何模型

- 3.2 FLUENT 模型参数设置

- 3.3 FLUENT 模拟结果与分析

- 3.3.1 压力分布

- 3.3.2 温度分布

- 3.3.3 速度分布

- 3.4 不同风向FLUENT 模拟结果与分析

- 3.4 1 顺风5m

- 3.4.2 逆风5m

- 3.5 本章小结

- 4 液氯扩散数值模拟研究

- 4.1 ALOHA 影响因素分析

- 4.2 泄漏源风速

- 4.2.1 泄漏空间分布

- 4.2.2 泄漏源强度

- 4.2.3 下风向2 公里处浓度

- 4.3 泄漏源质量

- 4.3.1 泄漏空间分布

- 4.3.2 泄漏源强度

- 4.3.3 下风向2 公里处浓度

- 4.4 泄漏源孔径影响

- 4.4.1 泄漏空间分布

- 4.4.2 泄漏源强度

- 4.4.3 下风向2 公里处浓度

- 4.5 本章小结

- 5 液氯泄漏扩散预防控制措施

- 5.1 事故类型和危害程度分析

- 5.2 应急处置基本原则

- 5.3 液氯防控管理措施

- 5.3.1 日常管理措施

- 5.3.2 应急管理措施

- 5.4 液氯防控技术措施

- 5.4.1 工艺防控措施

- 5.4.2 安全技术措施

- 5.5 液氯应急措施

- 5.5.1 应急处置措施

- 5.5.2 应急急救措施

- 5.6 液氯应急保障措施

- 5.7 本章小结

- 6 结论与展望

- 6.1 主要工作及结论

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].氯气储罐泄漏扩散范围的主要影响因素[J]. 安全 2017(01)

- [2].建筑物条件下埋地天然气管道泄漏扩散数值模拟[J]. 辽宁石油化工大学学报 2018(02)

- [3].液化天然气泄漏扩散数值模型分析[J]. 集美大学学报(自然科学版) 2011(04)

- [4].危险化学品泄漏扩散数值模拟研究综述[J]. 消防技术与产品信息 2008(12)

- [5].含硫化氢煤层气井泄漏扩散模拟分析研究[J]. 石化技术 2020(06)

- [6].液化天然气储罐泄漏扩散模拟研究[J]. 当代化工研究 2017(02)

- [7].氯气泄漏扩散风险分析[J]. 武汉工程大学学报 2011(06)

- [8].风力因素对天然气管道泄漏扩散影响的数值模拟[J]. 辽宁石油化工大学学报 2015(04)

- [9].国内天然气管道泄漏扩散研究进展[J]. 科技信息 2013(07)

- [10].液氯泄漏扩散数值模拟及应急区域分析[J]. 安全 2016(03)

- [11].天然气管道泄漏扩散的模型研究[J]. 科技视界 2013(02)

- [12].基于风洞平台实验的内浮顶罐油气泄漏扩散数值模拟[J]. 油气储运 2020(04)

- [13].架空天然气管道泄漏扩散数值模拟[J]. 辽宁石油化工大学学报 2013(03)

- [14].有害物质泄漏扩散模型在硫化氢泄漏中的应用[J]. 石油化工安全环保技术 2017(06)

- [15].液化天然气泄漏扩散数学模型分析[J]. 科技导报 2008(10)

- [16].含硫化氢天然气管道泄漏扩散控制新技术[J]. 安全、健康和环境 2018(07)

- [17].架空天然气管道泄漏扩散过程特性分析[J]. 化工设备与管道 2012(04)

- [18].液氯钢瓶泄漏扩散分析[J]. 广东化工 2010(06)

- [19].天然气管道泄漏扩散实时计算与燃爆危害预测研究[J]. 压力容器 2010(10)

- [20].基于网络地理信息系统(WebGIS)的危险气体泄漏扩散预警信息平台的研究[J]. 中国安全科学学报 2008(10)

- [21].室内天然气泄漏扩散的模拟研究[J]. 煤气与热力 2017(09)

- [22].城市天然气管道动态泄漏扩散特性模拟分析[J]. 油气储运 2014(04)

- [23].坡面天然气管道泄漏扩散数值模拟[J]. 当代化工 2013(03)

- [24].埋地输气管道穿孔泄漏扩散浓度的数值模拟[J]. 石油工程建设 2010(04)

- [25].有害气体泄漏扩散规律的实验室研究[J]. 常州大学学报(自然科学版) 2010(02)

- [26].高炉煤气泄漏扩散过程及中毒事故的风险分析[J]. 上海化工 2008(11)

- [27].天然气管道非稳态泄漏扩散的数值模拟[J]. 安全与环境学报 2017(01)

- [28].基于开裂面积的管输LPG泄漏扩散模拟[J]. 油气田地面工程 2015(12)

- [29].不同气象条件下液氨储罐泄漏扩散伤害范围预测研究[J]. 云南化工 2019(06)

- [30].危险化学品泄漏扩散模型的研究现状分析[J]. 科技资讯 2018(18)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9aa89dc3f56e44a0821d933c.html