# 静态垛堆肥论文-马振

导读:本文包含了静态垛堆肥论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:城市生活污泥,秸秆,混合堆肥系统,强制通风

### 静态垛堆肥论文文献综述

马振[1]（2016）在《强制通风静态垛堆式城市生活污泥和秸秆混合堆肥系统研究》一文中研究指出由于我国城镇化水平越来越高,城市人口大量增加,使得居民用水量随之增加,从而导致污泥产量逐年上升。农业在我国的国民经济中占较大的比重,每年农作物秸秆的产量非常大。耕地产生的大量农作物秸秆,如果随意堆放,占用大量的土地资源;如果将秸秆进行燃烧,则会使大气污染程度加剧。将城市生活污泥和农作物秸秆混合堆肥,不仅可以迅速降低污泥中的水分,充分利用污泥中的微生物、大量的营养元素,还使难以降解的秸秆腐熟,生成有机肥料,是一种将城市生活污泥和农作物秸秆综合利用的有效途径。本文以城市生活污泥和叁种山东省常见的农作物秸秆(小麦、玉米、棉花秸秆)为原料,首先以小白菜种子发芽指数确定叁种秸秆分别和污泥混合堆肥的腐熟度,在实验室条件下优化了秸秆和城市生活污泥混合堆肥的工艺参数。然后通过现场试验,优化城市生活污泥和秸秆混合堆肥系统,设计了强制通风静态垛堆式城市生活污泥和秸秆混合堆肥系统,开展了城市生活污泥和秸秆混合堆肥系统中试与示范。再将堆置腐熟的堆料作为有机原料,配一定量的无机化肥,生产有机—无机复混肥,并将其应用于盆栽试验,研究其肥效。最后结合生产生活实际,对强制通风静态垛堆式城市生活污泥和秸秆混合堆肥系统进行经济效益、环境效益和社会效益评价。目的是将城市生活污泥和秸秆综合利用,开发和优化强制通风静态垛堆式城市生活污泥和秸秆混合堆肥系统,生产有机—无机复混肥,得到良好的经济、环境和社会效益。本文主要的研究结论如下:(1)强制通风静态垛堆式城市生活污泥和秸秆混合堆肥是城市生活污泥和农作物秸秆资源化利用的有效途径之一。通过将两者混合高温堆肥可以综合利用城市生活污泥和废弃的农作物秸秆,减少了对环境的污染,还会产生较高的经济效益,良好的社会效益。(2)在实验室条件下研究优化得出的适合叁种农作物秸秆和城市生活污泥混合堆肥的最佳参数分别是:(1)小麦秸秆和污泥混合堆肥:混合物含水率65%,秸秆和湿污泥质量比为1/3,小麦秸秆粒径为0.5 cm;(2)玉米秸秆和污泥混合堆肥:混合物含水率65%,秸秆和湿污泥质量比为1/3,玉米秸秆的粒径为2.0 cm;(3)棉花秸秆和污泥混合堆肥:混合物含水率60%,秸秆和湿污泥质量比为1/2,棉花秸秆的粒径为2.0 cm。(3)根据实验室研究出的堆肥参数进行野外现场堆肥。城市生活污泥与小麦秸秆、玉米秸秆和棉花秸秆混合堆肥的处理都经历了升温期、高温期、降温期和腐熟期等四个阶段。高温期的叁种秸秆和城市生活污泥混合堆肥处理均能达到50~60℃的高温,并且维持七天以上,可以达到环保部《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南(试行)》(环保部公告,2010年第26号)和卫生部《粪便无害化卫生标准》(GB7959-87)的要求。(4)堆肥完成后,对堆肥各项指标的变化做出了分析。结果如下:(1)堆肥腐熟物的含水率降至45%以下。达到了国家住建部和发改委联合发布的《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南(试行)》的要求。(2)堆肥产品经过具有检测资质的山东正泽检测技术有限公司的分析测定,叁种堆肥产品的有机质含量均超过了40%,棉花秸秆和城市生活污泥堆肥腐熟物的有机质含量甚至超过了70%。叁种堆肥产品的总养分含量(总氮、五氧化二磷、氧化钾)均超过5%,棉花秸秆和污泥堆肥的总养分含量超过了12%。有机质和养分含量均达到了国家农业行业标准《有机肥料》(NY525—2012)的要求。(3)堆肥前,污泥经过具有检测资质的山东正泽检测技术有限公司的分析测定,其中重金属的含量符合《城镇污水处理厂污泥处置农用泥质》(CJ/T 309-2009)的要求。故堆肥完成后有机肥中的重金属含量符合国家要求。综上,经过野外现场的堆肥实验的证实,实验室条件下研究出的堆肥参数切实可行,可以应用于工程实践。(5)将城市生活污泥和叁种秸秆混合堆肥后的有机肥和无机肥料按照一定的比例混合,制作成有机—无机复混肥,以菠菜作为实验对象进行有机—无机复混肥的肥效实验。实验结果表明有机—无机复混肥的施用可以增加油菜的株高6%~20%,增加茎粗10%~26%,提高油菜的生物量5%~20%。(6)强制通风静态垛堆式城市生活污泥和秸秆混合堆肥技术将城市生活污泥和秸秆这两种难以处理的废弃物资源化利用,最后制成有机肥料或者有机—无机复混肥,经济效益显着,环境效益和社会效益得到广大群众的认可,具有广阔的发展前景。综上所述,在强制通风条件下,将城市生活污泥和秸秆混合堆肥是将两者综合利用的有效途径,通过优化堆肥参数,可使堆肥达到理想的效果。因为堆肥规模较小,没有进行堆肥臭气的处理和研究。堆肥参数应用于实践中,还应根据实践进行优化调整。(本文来源于《山东师范大学》期刊2016-06-09）

段丽娟[2]（2016）在《强制通风静态垛堆肥模式简介》一文中研究指出堆肥是指在人工控制的条件下,通过微生物的作用,将固体废弃物中可降解的有机物发酵转化为稳定的腐殖质的过程。经过堆肥发酵的粪便有机物得到分解,也杀灭了其中的病菌和寄生虫,施用于农作物更加安全。目前,常见的堆肥有:条垛式堆肥、强制通风静态垛堆肥和堆肥反应器堆肥等多种方式。强制通风静态垛堆肥:是在条垛式堆肥的基础上开发了通风系统,对其进行了优化。由于不需要进行翻堆,能确保达到高温,更有效地杀死寄生虫卵和病菌,通风系统能够更好(本文来源于《畜牧兽医科技信息》期刊2016年04期）

陈同斌,罗维,郑国砥,高定[3]（2005）在《翻堆对强制通风静态垛混合堆肥过程及其理化性质的影响》一文中研究指出为了了解翻堆对堆肥过程及理化性质的影响,开展了城市污泥、猪粪强制通风静态垛堆肥试验,试验共设4个处理,分别为升温期(3d)、高温期(10d)、降温期(20d)翻堆处理和不翻堆的对照处理.结果表明:翻堆处理能降低堆肥的挥发性固体含量,减轻其在堆体剖面的差异.升温期翻堆不利于堆体DOC含量的降低及腐熟度的提高.降温期翻堆会减小再次升温速率及其所达到的最高温度.升温期和降温期翻堆,虽然有利于堆体内湿度的均匀分布,但却会缩短高温持续时间、降低堆肥的减容率和脱水率.不同时期翻堆,堆肥的pH和EC有降低的趋势,但总体而言其影响并不是特别明显.在高温期翻堆的处理中高温期持续时间长达15d,堆体减容率高达29%,再次升温的升温速率和所达到的最高温度分别为4℃·d-1和60 5℃,且与其它处理相比,其堆肥的VS、DOC和湿度都较低,GI较大.由此试验表明,高温期翻堆的堆肥处理能提高强制通风静态垛堆肥的堆肥效率和质量.(本文来源于《环境科学学报》期刊2005年01期）

郑玉琪,陈同斌,高定,郑国砥,罗维[4]（2004）在《静态垛好氧堆肥堆体中氧气浓度和耗氧速率的垂直分布特征》一文中研究指出探讨堆体不同深度的氧气浓度和耗氧速率特征 ,对于改进堆体结构、改善堆肥工艺有重要意义 .本文分析了猪粪好氧堆肥过程中 ,堆体不同深度氧气补充和消耗的特点及原因 .在不同堆肥时期 ,通风充氧后 ,堆体各部位氧气浓度都可以恢复到17%～ 2 0 6 % .停止通风后 ,堆体上部氧气浓度的减小速度比中、下部快 ,减小后氧气浓度较下部低 ,最低可至 3% .随着堆肥的进行 ,停止通风后经过相同的时间 ,各部位通风前的氧气浓度逐渐升高 ,高温阶段中期以后 ,中、下部通风前的氧气浓度可以达到 10 %以上 ,氧气浓度的减小趋势也逐渐减缓 .(本文来源于《环境科学》期刊2004年02期）

郭亮[5]（2002）在《猪场废弃物强制通风静态垛堆肥系统的研究》一文中研究指出畜牧业的迅速发展在促进农村经济、提高人民生活水平的同时，其废弃物的人量增加和集中，以及畜禽废弃物中重金属、药残、微生物的存在，导致了严重的环境污染，影响了人们正常的生产利生活。另一方面，畜禽粪便又是一种良好的可再生生物资源，通过适当处理，如将畜牧生产废弃物进行堆肥化处理，其堆肥产品与无机N、P、K化肥进行不同比例的混合，可以生产出高效的有机复混肥，不但能够有效地解决环境污染的问题，同时还能产生良好的经济效益和社会效益。 作者在研究分析大量文献的基础上，根据我国国情，对几种堆肥技术系统进行了详细的分析、比较，选择强制通风静态垛堆肥系统作为畜禽粪便堆肥化处理的突破口。设计、建造了能提供强制通风的试验堆肥池4个，每个池体的容积为6m~3；进行了二轮7个不同物料配比的堆肥试验，对堆肥过程的参数进行了系统深入的研究。结果表明： (1)当堆体温度保持在55℃以上并维持至少2天时，可将病原菌全部杀灭；在基本条件得到满足时，0℃以上的环境温度均可顺利堆肥。 (2)堆肥过程中，堆体含水量不宜超过60％。 (3)选择何种秸秆作为堆体的填充料来进行配比的调整应因地制宜；50％有机质含量的猪场废弃物可以顺利堆腐。 (4)堆腐后的猪场废弃物产品是疏松易于破碎、不再吸引蚊蝇的颗粒；水分含量平均减少了20％；55～60℃温度的堆腐，符合化学指标和卫生学指标。 作者将堆肥中常用的Beltsville和Rutgers两种模式进行改进，首次提出了一种新的气量控制模式—BR气量控制模式，并利用此模式对两种典型气候条件的静态垛堆肥实行通风控制，使其高效堆肥；创建了猪场废弃物强制通风静态垛堆肥系统多因子反应动力学模型，即有机物分解模型；采用热量平衡和质量平衡的原理，对整个堆肥过程水分、温度变化规律进行了计算机模拟，首次建立了猪粪强制通风静态垛堆肥系统中水分、温度两因子的数学模型，并进行了现场测试验证。(本文来源于《中国农业大学》期刊2002-06-01）

### 静态垛堆肥论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

堆肥是指在人工控制的条件下,通过微生物的作用,将固体废弃物中可降解的有机物发酵转化为稳定的腐殖质的过程。经过堆肥发酵的粪便有机物得到分解,也杀灭了其中的病菌和寄生虫,施用于农作物更加安全。目前,常见的堆肥有:条垛式堆肥、强制通风静态垛堆肥和堆肥反应器堆肥等多种方式。强制通风静态垛堆肥:是在条垛式堆肥的基础上开发了通风系统,对其进行了优化。由于不需要进行翻堆,能确保达到高温,更有效地杀死寄生虫卵和病菌,通风系统能够更好

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 静态垛堆肥论文参考文献

[1].马振.强制通风静态垛堆式城市生活污泥和秸秆混合堆肥系统研究[D].山东师范大学.2016

[2].段丽娟.强制通风静态垛堆肥模式简介[J].畜牧兽医科技信息.2016

[3].陈同斌,罗维,郑国砥,高定.翻堆对强制通风静态垛混合堆肥过程及其理化性质的影响[J].环境科学学报.2005

[4].郑玉琪,陈同斌,高定,郑国砥,罗维.静态垛好氧堆肥堆体中氧气浓度和耗氧速率的垂直分布特征[J].环境科学.2004

[5].郭亮.猪场废弃物强制通风静态垛堆肥系统的研究[D].中国农业大学.2002

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9ac9d0843e1ccbf4c86f808a.html