# 基于硬件构件方法的气体阀控制器的开发

### 论文摘要

苏州工业园区汇集了众多集成电路(IC)生产企业,IC生产车间中常用到气体的流通来控制某个执行机构满足生产线上特定的需要。而人为地打开关闭控制气体流通的气体阀在时间的把握上有一定的难度,因此,进行气体阀的自动控制具有实际意义。本项目是受苏州工业园区某IC生产企业委托开发的。该项目从IC生产车间的实际需求出发,自主研制了气体阀自动控制系统,至2008年9月安装在IC生产线上186套设备已稳定运行6个月,得到了用户好评。气体阀控制系统的硬件部分以Freescale公司的MC68HC908GP32微控制器为核心,包含显示时间的数码管模块、设定时间的按键开关模块、指示系统状态的指示灯模块、控制执行机构运行的光电隔离及继电器控制模块、给系统供电的电源模块。软件部分在完成MCU系统初始化、定时器和Flash在线编程等内部模块以及数码管、按键开关、指示灯和继电器等外部模块驱动程序的基础上,根据用户的功能需求,完成的主控软件的设计。为了方便参数的设定,课题还完成了手持编程器的设计。手持编程器的硬件以Freescale公司的MC68HC908LJ12微控制器为核心设计,包含液晶显示、按键及通信等部分,已经用于实际的参数设定中。在系统设计中,充分应用嵌入式软件工程中硬件构件的概念,按照面向硬件构件的设计原则,进行硬件、软件设计,提高了系统的可维护性与可移植性;充分利用用户模式下的Flash在线编程,实现断电自动恢复,提高了系统健壮性;应用内部看门狗技术,有效处理程序跑飞问题,实现程序跑飞后能恢复正常,实现系统的不间断运行,提高了系统的稳定性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 基本概念及开发背景

- 1.1.1 基本概念

- 1.1.2 开发背景

- 1.2 本文课题目标及主要工作

- 1.2.1 本课题的实现目标

- 1.2.2 本文的主要工作

- 1.3 论文结构

- 第二章 系统总体设计及相关硬件部分概要

- 2.1 嵌入式系统设计的过程

- 2.2 系统功能分析及体系结构设计

- 2.2.1 系统功能分析

- 2.2.2 体系结构设计

- 2.3 相关硬件部分概要

- 2.3.1 数码管工作原理

- 2.3.2 光电隔离工作原理

- 2.3.3 电磁式继电器工作原理

- 2.3.4 电磁阀工作原理

- 2.4 本章小结

- 第三章 气体阀控制器系统硬件设计

- 3.1 气体阀控制器硬件系统的设计实现

- 3.1.1 硬件构件方法的概述

- 3.1.2 基于硬件构件的系统硬件原理图的设计实现

- 3.1.3 基于硬件构件的PCB设计实现

- 3.2 气体阀控制器系统硬件选型

- 3.3 气体阀控制器系统硬件电路设计

- 3.4 系统硬件测试及体会

- 3.5 本章小结

- 第四章 气体阀控制器系统的软件设计

- 4.1 系统中底层构件的实现

- 4.1.1 底层构件的概述

- 4.1.2 基于硬件构件的底层软件设计原则

- 4.2 系统硬件构件的软件设计

- 4.2.1 系统内部模块底层构件设计

- 4.2.2 系统外部模块底层构件设计

- 4.3 嵌入式底层软件的测试

- 4.4 嵌入式底层软件的设计体会

- 4.5 本章小结

- 第五章 手持编程器

- 5.1 硬件设计

- 5.2 软件设计

- 5.2.1 串行通信协议设计

- 5.2.2 SCI通信程序设计

- 5.2.3 Lcd显示模块程序设计

- 5.2.4 菜单按键整体流程设计

- 5.2.5 手持编程器整体程序设计

- 5.3 手持编程器的使用

- 5.4 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 附录A GP32的结构框图

- 附录B 最小系统电路原理图

- 附录C 末铺铜的系统PCB图

- 附录D 气体阀控制器系统实物图

- 附录E 主函数的C语言程序代码

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].导管架结构重点构件失效后果评价方法[J]. 中国海洋平台 2020(03)

- [2].小型构件干法施工成套技术的研究[J]. 公路 2020(06)

- [3].双T板构件在施工中的运用[J]. 建筑工人 2020(06)

- [4].信息技术在构件生产阶段的应用与展望[J]. 土木建筑工程信息技术 2020(03)

- [5].研究:无论有无病毒,家用橱柜构件市场超过商用构件[J]. 国际木业 2020(04)

- [6].2016年度房屋构件生产十强企业[J]. 混凝土世界 2017(12)

- [7].绘构件受力图时应注意的问题[J]. 装备制造技术 2016(11)

- [8].谈构件[J]. 力学与实践 2017(03)

- [9].基于描述逻辑的数控系统构件匹配方法研究[J]. 现代制造工程 2017(07)

- [10].植物种群构件的理论概述及研究进展[J]. 安徽农业科学 2014(36)

- [11].一种基于构件失效传播的软件可靠性建模方法[J]. 信息工程大学学报 2015(05)

- [12].构件[J]. 青年文学家 2019(34)

- [13].甲骨文构件方式别义分析[J]. 现代语文(语言研究版) 2010(08)

- [14].基于易损性与冗余度分析的构件重要性评价方法[J]. 计算力学学报 2020(05)

- [15].对预制构件强化生产质量的若干措施探讨[J]. 现代物业(中旬刊) 2019(09)

- [16].弯扭箱形钢构件受拉性能与破坏机理[J]. 建筑钢结构进展 2020(03)

- [17].故宫古建筑石构件的病害机理与保护修复方法——以须弥座为例[J]. 古建园林技术 2020(02)

- [18].基于高阶π演算的构件演化行为研究[J]. 计算机科学 2017(03)

- [19].敢问路在何方?二胡构件改良的探索与实践[J]. 音乐时空 2016(07)

- [20].考虑构件重要性的导管架平台强度储备提升[J]. 哈尔滨工程大学学报 2016(04)

- [21].机械装备构件轻量化主要技术途径的探讨[J]. 电子制作 2013(17)

- [22].一种基于用法示例的构件选择方法[J]. 运城学院学报 2013(05)

- [23].X射线荧光光谱在北京清代官式琉璃构件保护研究中的应用[J]. 古建园林技术 2013(03)

- [24].构件交互测试技术的研究[J]. 硅谷 2012(06)

- [25].一种基于场景的需求驱动构件服务聚集方法[J]. 计算机应用研究 2011(12)

- [26].浅议桥涵构件预制行业的现状与发展[J]. 中国市场 2010(23)

- [27].构件测试元数据及其提取与展现技术[J]. 电脑开发与应用 2009(10)

- [28].构件适配技术比较研究[J]. 计算机工程与科学 2008(01)

- [29].构件软件变更风险分析技术[J]. 计算机科学 2008(01)

- [30].敏捷企业信息系统的构件式进化机制研究[J]. 制造业自动化 2008(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9acca1a89747841590dcdb44.html