# 层状复合金属氢氧化物对Ni2+的吸附规律研究

### 论文摘要

本文分别合成了两种金属体系（Mg-Al;Zn-Al）,不同M2+/M3+比例（2：1、3：1、4：1）,不同客体（CO32-、NO3-、EDTA）插层的水滑石,利用XRD、IR、BET、SEM等多种表征手段研究了水滑石的结构,随后以水滑石为吸附剂对水中的Ni2+进行吸附实验。利用ICP确定溶液中Ni2+浓度随时间的变化,并对吸附过程进行动力学拟合,研究了水滑石对Ni2+的吸附规律。由共沉淀法制备了Zn/Al投料比为（2：1,3：1,4：1）,不同客体离子（CO32-, NO3-, EDTA）插层的LDHs,具有典型的水滑石层状结构,层间距的变化和FT-IT谱图表明CO32-, NO3-, EDTA分别插层成功。进而进行了吸附实验,Zn/Al投料比为（2：1）的ZnAl-CO3-LDHs具有最大的去除率,可达96%,其平衡吸附量可达19mg/g；利用动力学方程拟合其吸附过程,水滑石对于Ni2+的吸附过程符合准二级方程,表明LDHs与Ni2+的化学作用是吸附过程的速控步骤。Zn/Al投料比为（4：1）的ZnAl-EDTA-LDHs的吸附速率常数K2最大,可达0.12g·mg-1·min-1。同样方法制备了Mg-Al体系的水滑石,并对其结构和吸附性能进行了表征,具有典型的水滑石层状结构,层间距的变化和FT-IT谱图表明CO32-,NO3-, EDTA分别插层成功。去除率最大的为Mg/Al投料比为（3：1）的MgAl-CO3-LDHs,其平衡吸附量可达84mg/g,用准二级动力学方程拟合Mg-Al体系对于Ni2+的吸附过程,其相关系数可无限趋近于1。而Mg/Al投料比为（2：1）的MgAl-NO3-LDHs的准二级吸附速率常数可达0.05g·mg-1·min-1, MgAl-EDTA-LDHs在3min内即可完成其快速吸附过程,5mmin左右达到吸附平衡。综上所述,比表面积较大的水滑石是较好的Ni2+吸附剂,吸附速率较快,吸附量较大,特别是C032-插层的水滑石作为吸附剂,200min之内就能达到平衡,处理后的水溶液中Ni2+浓度最低达到0.0084 mg/L,远小于GB8978-2002中规定的0.5mg/L的排放标准。因此,水滑石有望于日后应用于含Ni2+废水的处理中。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 水污染的分类

- 1.2 重金属污染概述及现行处理办法

- 1.2.1 物理化学法

- 1.2.2 生物处理法

- 1.2.3 化学处理法

- 1.3 Ni的危害及现行处理工艺

- 1.4 层状双金属氢氧化物的概述

- 1.5 层状双金属氢氧化物的制备方法

- 1.5.1 共沉淀法

- 1.5.2 水热法

- 1.5.3 成核/晶化隔离法

- 1.5.4 离子交换法

- 1.5.5 焙烧复原法

- 1.5.6 尿素法

- 1.5.7 微波辐射法

- 1.6 层状双金属氢氧化物的性质

- 1.6.1 碱性

- 1.6.2 层间阴离子的可交换性

- 1.6.3 记忆效应

- 1.6.4 组成及结构的可调控性

- 1.6.5 阻燃性能

- 1.6.6 热稳定性能

- 1.6.7 吸附性

- 1.7 层状双金属氢氧化物的的应用

- 1.7.1 催化方面的应用

- 1.7.2 医药方面的应用

- 1.7.3 电化学方面的应用

- 1.7.4 光学方面的应用

- 1.7.5 聚合物阻燃剂

- 1.7.6 磁学方面的应用

- 1.7.7 离子交换和吸附方面的应用

- 1.8 选题的意义和目的

- 第二章 实验部分

- 2.1 实验试剂与仪器

- 2.1.1 实验试剂

- 2.1.2 实验设备

- 2.1.3 样品制备

- 2.1.4 吸附实验

- 2.1.5 实验流程图

- 2.2 样品表征

- 2.2.1 XRD表征

- 2.2.2 FT-IR表征

- 2.2.3 SEM表征

- 2.2.4 ICP检测

- 2.2.5 EDX表征

- 2.2.6 BET表征

- 2.3 吸附动力学

- 2+在Zn-Al LDHs上的吸附规律研究'>第三章 Ni2+在Zn-Al LDHs上的吸附规律研究

- 32-LDHs的结构与吸附性能'>3.1 Zn-Al CO32-LDHs的结构与吸附性能

- 32-LDHs的结构表征'>3.1.1 Zn-Al CO32-LDHs的结构表征

- 32-LDHs的吸附性能'>3.1.2 Zn-Al CO32-LDHs的吸附性能

- 32-LDHs吸附产物的结构表征'>3.1.3 Zn-Al CO32-LDHs吸附产物的结构表征

- 3-LDHs的结构与吸附性能'>3.2 Zn-Al NO3-LDHs的结构与吸附性能

- 3-LDHs的结构表征'>3.2.1 Zn-Al NO3-LDHs的结构表征

- 3-LDHs的吸附性能'>3.2.2 Zn-Al NO3-LDHs的吸附性能

- 3-LDHs吸附产物的结构'>3.2.3 Zn-Al NO3-LDHs吸附产物的结构

- 3.3 Zn-Al EDTA LDHs的结构与吸附性能

- 3.3.1 Zn-Al EDTA LDHs的结构表征

- 3.3.2 Zn-Al EDTA LDHs的吸附性能

- 3.3.3 Zn-Al EDTA LDHs吸附产物的结构表征

- 3.4 小结

- 2+在Mg-Al型LDHs上的吸附规律研究'>第四章 Ni2+在Mg-Al型LDHs上的吸附规律研究

- 32-LDHs的结构与吸附性能'>4.1 Mg-AlCO32-LDHs的结构与吸附性能

- 32-LDHs的结构表征'>4.1.1 Mg-AlCO32-LDHs的结构表征

- 32-LDHs的吸附性能'>4.1.2 Mg-AlCO32-LDHs的吸附性能

- 32-LDHs吸附产物的结构表征'>4.1.3 Mg-AlCO32-LDHs吸附产物的结构表征

- 3-LDHs的结构与吸附性能'>4.2 Mg-AlNO3-LDHs的结构与吸附性能

- 3-LDHs的结构表征'>4.2.1 Mg-AlNO3-LDHs的结构表征

- 3-LDHs的吸附性能'>4.2.2 Mg-AlNO3-LDHs的吸附性能

- 3-LDHs吸附产物的结构'>4.2.3 Mg-AlNO3-LDHs吸附产物的结构

- 4.3 Mg-Al EDTALDHs的结构与吸附性能

- 4.3.1 Mg-Al EDTA LDHs的结构表征

- 4.3.2 Mg-Al EDTA LDHs的吸附性能

- 4.3.3 Mg-Al EDTA LDHs吸附产物的结构表征

- 4.4 小结

- 第五章 结论

- 论文创新点

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文

- 作者和导师简介

- 硕士研究生学位论文答辩委员会决议书

### 相关论文文献

- [1].泰兴铝镁铝镁水滑石生产线荣入山西省工业重点推进项目[J]. 中国粉体工业 2009(04)

- [2].焙烧水滑石表面酸碱性质及其吸附性研究[J]. 云南化工 2020(01)

- [3].功能化水滑石的构筑及其在重金属处理中的研究进展[J]. 应用化工 2020(02)

- [4].合成水滑石在高分子材料中的应用[J]. 塑料助剂 2020(01)

- [5].水滑石类化合物及其在塑料中的应用研究进展[J]. 塑料助剂 2018(02)

- [6].水滑石类化合物及其在塑料中的应用研究进展[J]. 乙醛醋酸化工 2018(06)

- [7].水滑石与类水滑石的催化性能研究[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [8].镍钴铬三元水滑石的制备及其电化学性能探索[J]. 化工技术与开发 2017(09)

- [9].水滑石类稳定剂热稳定效果的影响因素及其使用途径[J]. 中国塑料 2015(04)

- [10].水滑石类材料在废水处理方面的应用进展[J]. 黄金科学技术 2015(03)

- [11].活性炭复合镍铝水滑石的制备[J]. 黑龙江科技信息 2015(27)

- [12].水滑石类化合物对水体中污染物的吸附研究进展[J]. 广东化工 2020(22)

- [13].水滑石材料处理水中氟化物的研究进展[J]. 中国水运(下半月) 2019(04)

- [14].水滑石类化合物的应用研究进展[J]. 精细与专用化学品 2018(03)

- [15].有机阴离子柱撑钾修饰水滑石吸附性能研究[J]. 工程热物理学报 2016(01)

- [16].镍锰水滑石制备及其热分解性能[J]. 稀有金属材料与工程 2016(S1)

- [17].乙二胺四乙酸柱撑镁锌铝三元水滑石的制备与表征[J]. 化学研究 2014(02)

- [18].水滑石类化合物的研究进展[J]. 四川理工学院学报(自然科学版) 2013(05)

- [19].水滑石类热稳定剂的研究开发进展[J]. 国外塑料 2012(03)

- [20].铝镁水滑石吸附氯离子性能研究[J]. 青海大学学报(自然科学版) 2011(01)

- [21].水滑石类化合物的应用研究[J]. 化学工程与装备 2011(11)

- [22].水滑石类材料的合成方法及其影响因素[J]. 河南化工 2011(21)

- [23].利用矿渣制备水滑石及其性能研究[J]. 当代化工研究 2020(05)

- [24].水滑石负载碘催化合成α-氨基腈类衍生物[J]. 化学通报 2020(05)

- [25].锰铝二元水滑石和锰铁铝三元水滑石对U(Ⅵ)的高效去除及其机理研究[J]. 中国科学:化学 2019(01)

- [26].硼/锌掺杂钙铝水滑石的制备及其应用[J]. 现代塑料加工应用 2019(01)

- [27].煅烧水滑石表征及其对氟离子的吸附性能研究[J]. 非金属矿 2019(05)

- [28].水滑石类化合物-硅基复合材料研究进展[J]. 工业催化 2016(10)

- [29].尿素法合成镁铁水滑石的制备机理[J]. 硅酸盐学报 2011(02)

- [30].水滑石类材料在重金属废水治理中的应用进展[J]. 水处理技术 2011(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9add4e776fb50f43c54d3739.html