# 锂离子电池正极材料磷酸铁锂的合成与性能研究

### 论文摘要

橄榄石型LiFePO4材料由于具备高比容量、长循环寿命、更安全、更环保、更廉价等多种优势而成为近期研究的重点材料,从而成为最具开发和应用潜力的新一代锂离子电池正极材料。但是,作为电池正极材料,LiFePO4材料的离子传导率和电导率不佳,使其性能不能得到全面的发挥。本论文试图用一种简便而廉价的方法来改善LiFePO4材料性能。本论文的主要工作如下：1)在水热法合成中,通过加入HEDP来控制所合成的LiFePO4的粒径与均一性。通过XRD、SEM等表征手段与固相法和水热法合成的LiFePO4材料相比较,显示在水热法过程中加入HEDP可以使合成的LiFePO4材料的晶粒在不同的方向上生长,粒径更小(纳米级)、均一性更好,并且具有良好的分散性。2)用球磨和搅拌的方法混合LiFePO4和碳源,然后碳化得到碳包覆LiFePO4/C材料,发现其形貌差异较大,采用搅拌法得到的碳包覆LiFePO4/C较好的保持了LiFePO4原有的形貌。3)将所得材料组成电池进行电化学性能测试发现,当LiFePO4的粒径变小时,其电化学性能得到提高。因此,在水热法合成LiFePO4时加入HEDP作为添加剂可以提高材料的电化学性能。当HEDP加入量为15%,所合成的LiFePO4材料O.1C下首次充电容量为154mAh/g,放电容量为134mAh/g;20次循环后容量有所提高,放电比容量为140mAh/g;当充放电倍率提高后,容量下降不明显,在2C倍率下仍然有126mAh/g的容量。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 第一章 前言

- 1.1 引言

- 1.2 锂离子电池介绍

- 1.2.1 锂离子电池发展

- 1.2.2 锂离子电池特点

- 1.2.3 锂离子电池工作原理

- 1.3 锂离子电池正极材料

- 1.3.1 选用标准

- 1.3.2 常见正极材料

- 4研究现状'>1.4 LiFePO4研究现状

- 4结构及电化学机理'>1.4.1 LiFePO4结构及电化学机理

- 1.4.2 制备方法

- 4性能改良'>1.4.3 LiFePO4性能改良

- 1.5 本论文选题思路和方法

- 4的合成'>第二章 LiFePO4的合成

- 2.1 前言

- 2.2 实验

- 2.2.1 药品

- 2.2.2 实验仪器

- 2.2.3 合成实验

- 2.2.4 表征

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 材料的结构

- 2.3.2 材料的形貌

- 2.4 结论

- 4的碳包覆'>第三章 LiFePO4的碳包覆

- 3.1 前言

- 3.2 碳包覆实验

- 3.2.1 球磨法混合

- 3.2.2 搅拌法混合

- 3.3 电化学性能测试

- 3.3.1 电池装配

- 3.3.2 循环伏安

- 3.3.3 电池性能

- 3.4 结果与讨论

- 3.4.1 材料的结构与形貌

- 3.4.2 循环伏安法

- 3.4.3 电化学性能

- 3.5 结论

- 参考文献

- 攻读硕士期间已发表与待发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].锂离子电池隔膜材料的制备及其研究进展[J]. 电池工业 2019(05)

- [2].锂离子电池:20世纪最重要的发明之一[J]. 科学通报 2019(36)

- [3].2019年诺贝尔化学奖揭晓，奖励锂离子电池研究[J]. 宁波化工 2019(04)

- [4].溶剂萃取分离废锂离子电池中的钴[J]. 江苏理工学院学报 2019(06)

- [5].内外导通的新型软包锂离子电池的结构及应用[J]. 化学工程与装备 2020(02)

- [6].动力锂离子电池管理系统的设计和应用——评《新能源技术与电源管理》[J]. 电池 2020(01)

- [7].王青松：甘坐科研“冷板凳” 为锂离子电池安全“加把锁”[J]. 高科技与产业化 2020(01)

- [8].废旧锂离子电池负极石墨闭环回收的基础研究[J]. 电源技术 2020(02)

- [9].三元锂离子电池低氧环境热失控特性研究[J]. 消防科学与技术 2020(02)

- [10].基于粒子滤波的锂离子电池剩余寿命预测[J]. 电源技术 2020(03)

- [11].无纺布隔膜用于锂离子电池的研究进展[J]. 储能科学与技术 2020(03)

- [12].为高效锂离子电池封装提供粘合剂解决方案[J]. 浙江化工 2020(04)

- [13].科思创与汉高强强联手为高效锂离子电池封装提供粘合剂解决方案[J]. 精细与专用化学品 2020(04)

- [14].废旧锂离子电池电解液处理技术现状与展望[J]. 湖南有色金属 2020(02)

- [15].科思创与汉高为高效锂离子电池封装提供黏合剂解决方案[J]. 汽车零部件 2020(04)

- [16].柯锐世在华投资首个锂离子电池工厂[J]. 汽车与配件 2020(09)

- [17].电动汽车动力锂离子电池寿命预测方法研究[J]. 电源技术 2020(05)

- [18].锂离子电池原料中磁性杂质检测[J]. 天津化工 2020(03)

- [19].美国研发锂离子电池回收方法 可降低加工成本和能耗[J]. 汽车与新动力 2020(03)

- [20].锂离子电池火灾调查办法研究[J]. 消防界(电子版) 2020(12)

- [21].基于改进鸟群算法优化最小二乘支持向量机的锂离子电池寿命预测方法研究[J]. 电气应用 2020(05)

- [22].热失控条件下21700型锂离子电池危险性分析[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2020(06)

- [23].动力锂离子电池在通信行业的应用[J]. 通信电源技术 2020(08)

- [24].动力锂离子电池在通信行业的应用[J]. 通信电源技术 2020(08)

- [25].水能覆舟，亦能载舟——浅谈锂离子电池中的“水”[J]. 物理 2020(07)

- [26].基于相变材料的锂离子电池热失控分级抑制[J]. 消防科学与技术 2020(04)

- [27].韩国研发可穿戴式“蜂窝”锂离子电池[J]. 云南电力技术 2020(03)

- [28].硫酸-葡萄糖酸浸回收废旧锂离子电池中的钴[J]. 大众科技 2020(06)

- [29].氢还原-水浸工艺回收废旧三元锂离子电池中锂的试验研究[J]. 中国有色冶金 2020(04)

- [30].锂离子电池集流体的研究进展[J]. 云南化工 2020(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9ae412692a660e4f36225353.html