# 建筑工程幕墙结构的要点研究

1.航天建筑设计研究院有限公司浙江分公司；2.浙江大学建筑设计研究院有限公司

摘要：随着社会的进步和国民经济的发展，城市化进程不断加快，人们对建筑工程质量和应用效果的要求越来越高。幕墙结构属于建筑工程产品中的重要组成部分，对于工程整体效果的呈现至关重要。本文主要通过八个方面的探讨，分析了建筑工程幕墙结构的施工控制要点。

关键词：建筑工程；幕墙结构；控制要点

幕墙属于建筑物的外墙护围，主要由面板以及支撑结构体系所组成，是现代大型建筑与高层建筑当中一种常用的装饰墙体。而对我国建筑行业目前的整体情况来说，对幕墙结构工程建设的整体效果并不理想，怎样切实找准建筑工程幕墙结构的施工技术要点，并采取具有针对性的措施加以完善，值得我们更为深入的探索。

1、总体组织

建筑工程的施工过程属于一个复杂性较强的过程，其涉及面广泛，且影响因素多，所应用机械设备、原材料、工艺、操作方法以及管理制度等都会对工程质量、进度以及成本形成直接的影响。所以，在对建筑幕墙加以施工建设之前，必须针对施工流程以及现场管理流程进行全面规划，使工程总体组织呈现出良好的有序性与高效性。

2、单元板块运输

加工厂要针对各单元板块加以检验与登记，保证无质量问题以及安全隐患之后，将玻璃面向上摆放，对单元板块进行运输，并利用锁扣固定板块，在绳索和板块之间接触的位置需要加设橡胶垫。同一运输架中的单元体，应该是同一施工面和施工层的板块，在每个运输架当中放置三到四个单元板块，运输过程需要将两个运输架利用插接的方式叠放在一起进行装车。对单元板块码放的层数通常是两层六到八件，高度应该不超过三米，总重量不超过三吨。在运输车辆到达施工现场之后，工作人员需要针对板进行检验与登记，确定质量、型号以及数量符合要求再进行卸货，而不符合订单要求的单元板块需要退回到加工厂。

3、吊篮应用

在建筑幕墙施工当中所利用到的吊篮通常分为标准式与轨道式电动吊篮两种。要委派专人对吊篮的安装过程进行监督，并在完成安装通电之前进行检查。保证屋顶悬挂部分的牢固性，钢丝绳连接位置绳扣装夹质量符合要求，螺母拧紧，提升机、悬吊平台以及安全锁等构建安装牢靠，连接螺栓未出现松动情况。此外，还应保证电缆插接牢靠，保险锁扣紧，施工面上没有明显的障碍物。

4、测量放线

施工测量属于建筑幕墙施工中的基础性工作，将会直接影响到幕墙结构的安装质量，因此必须对测量放线等相关工作形成足够的重视，提升测量精度，为后期的实际安装过程形成良好的保障。

5、吊装前准备工作

在对单元板块进行正式吊装之前，需要开展一系列准备工作，项目设计人员需要针对全体安装工人展开技术交底工作，让大家熟悉幕墙结构相应的技术结构特征，并对施工方案加以更为深入的研究，明确质量标准，让每个工人都能明确自己所负责工序的技术关键点。项目经理需要组织全体参与施工建设的人员对单元板块块吊装方案内容进行学习，尤其是对于吊装荷载的计算，充分明确各类吊具相应的额定荷载，牢记各个单元板块重量等相关参数。在正式吊装之前，需要针对幕墙的物理性能进行检测，并对设计方案的可行性进行验证与评估，在确认检测合格之后再开始对单元板的吊装。此外，吊装之前需要做好对运输设备以及吊装机具等物品的准备，结合工程单元板块的重量、尺寸以及吊装方法等对板块周转架、起重架等设备加以具体选用。对于全部机具设备的选择与应用均要设置相应的安全系数。

6、单元板块的安装

针对幕墙单元板块安装工艺流程的设计属于保证安装效率和安装质量的基础，若能确保工艺流程具有良好的科学性与合理性，便能在很大程度上推进工程进度。而在工艺应用过程中，对自检环节的设置尤为重要，利用自检的方式能够及时发现施工过程中所出现的问题，并在最短的时间之内解决，保证工程项目整体质量。对于高层吊装，需要先把板块利用塔吊运送至施工楼层，随后移至楼层边缘，在吊钩和单元板块中起吊钩之间进行固定。利用提升机将单元板块吊至楼外，提升到安装楼层的高度之后，利用轨道水平运输到安装位置进行安装。针对已经完成安装的单元板块，需要进行微调，使其位置符合设计图纸要求。应用水平仪对复核后的标高利用旋转微调螺栓进行调整。观察板块之间横竖接缝均匀与否，如未符合要求，需查明原因，并对其进行微调。在微调之后，对单元板块下的支座进行架设。

7、层间防火风修和窗台板的安装

对于幕墙和楼板、隔墙外沿之间的缝隙，需要利用防火岩棉进行填充，楼层之间水平方向上的防烟带岩棉需要利用镀锌钢板进行承托，而且在承托板和幕墙结构（以及主体结构）间利用防火密封胶对缝隙进行填充。针对幕墙层间的防火保温，需要应用岩棉，在楼层上端作封闭处理，其中一边跟单元体之间连接，另一边折弯后跟结构相连，在镀锌板的中间位置夹上防火棉，让楼层之间无法形成气流流通，起到防火和保温的效果。

8、成品保护

在工程施工建设的过程当中，需要对各部分成品或者半成品进行保护，避免幕墙遭到损坏而带来不必要的损失，不仅耗时耗力，还会加大费用投入，因此需要对成品保护工作形成关注。首先，应该配置临时防护栏。对防护栏的设置应该按照至上而下的顺序，利用安全网进行封闭处理。其次，为了避免对已安装完成的板块造成污染，可以利用彩条布等对板块进行遮挡，对能直接接触到的位置需要用立板进行围挡,交付之前不可将其拆除，发现损坏情况要及时填补，避免延误工期。

结束语：

总而言之，建筑幕墙结构是建筑产品当中的关键组成部分之一，会直接影响到建筑整体质量的呈现。相关工作人员应该积极探索，对国外的一些先进应用技术和理念加以借鉴，继而与我国建筑行业整体的发展情况相结合，创建出一套更加符合我国国情的建筑幕墙结构设计与施工体系，为国家经济建设注入源源不断的活力。

参考文献：

[1]李岩.建筑幕墙设计常见问题分析与要点控制探究[J].江西建材,2018(11):76+78.

[2]张秋波.浅谈建筑工程幕墙施工中存在的问题及建议[J].中外企业家,2018(08):78.

[3]赵瑜珂.论建筑幕墙工程的设计及施工质量控制[J].住宅与房地产,2017(15):245.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9b183b9184cc91b9a364b56c.html