# 汽车主动防碰撞脉冲激光测距系统研究

### 论文摘要

汽车行业的快速发展,改变了人们的生活方式,给人们的生活带来方便,但同时也带来严重的交通安全问题。汽车主动防碰撞系统能够主动、有效地防止事故的发生,减少因故事带来的直接经济损失。汽车主动防碰撞系统的关键技术之一就是测距系统。本文通过对比超声波、激光、红外线、摄像系统、雷达五种测距技术,选择了激光测距;在对比相位式、脉冲式激光测距的基础上,选择了脉冲激光测距方式。设计了脉冲激光测距系统的总体结构,并设计了该系统的三个主要单元:脉冲激光发射单元、脉冲激光接收单元、脉冲激光时间间隔测量单元,完成了各单元器件或芯片的选择及电路的设计。在脉冲激光测距发射单元中,选择SPLPL90半导体脉冲激光二极管来发射脉冲,设计了与之对应的VMOS开关型电源,其电源包括脉冲发生电路、整形电路、VMOS输出级电路,选择了发射单元光学系统的镜片;在脉冲激光接收单元中,选择了接收单元光学系统的镜片,选择C30724E硅雪崩光电二极管用来接收脉冲激光信号,并设计了高压偏置电路、反馈电路和信号处理电路;在脉冲激光时间间隔测量单元中,选择时间数字转换芯片TDC-GP2来测量时间间隔,选择MSP430F149单片机来控制激光器和TDC-GP2,通过计算得出距离值并由数码管来显示,在最大测量距离为200m的范围内,实现激光脉冲往返时间间隔的精确测量。最后,通过仿真软件Multisim10.0对脉冲电路、整形电路、高压偏置电路进行了仿真验证,结果表明所设计的激光器电源可以提供1kHz10kHz的可调频率、可以提供脉宽10ns100ns可调窄脉冲,高压电路可以产生80V的电压,APD反向偏置高压电路在没有加入反馈电路时,电压不稳定,加入反馈电路后,电压变得稳定了,达到了APD所要求的160V反向偏置电压。所设计的电路均满足本文设计要求。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究目的及意义

- 1.2 汽车主动防碰撞系统的国内外研究现状

- 1.2.1 汽车主动防碰撞系统的国外研究现状

- 1.2.2 汽车主动防碰撞系统的国内研究现状

- 1.3 汽车主动防碰撞系统工作原理

- 1.4 汽车主动防碰撞系统中的测距方法

- 1.4.1 超声波测距

- 1.4.2 激光测距

- 1.4.3 红外线测距

- 1.4.4 摄像系统测距

- 1.4.5 雷达测距

- 1.4.6 五种测距方法的性能比较

- 1.5 本文研究的主要内容和章节安排

- 第二章 脉冲激光测距系统发射单元的设计

- 2.1 脉冲激光发射单元的总体组成

- 2.2 激光器的选择

- 2.3 激光器电源设计

- 2.3.1 激光器电源的指标要求及总体设计

- 2.3.2 脉冲产生电路

- 2.3.3 整形电路

- 2.3.4 VMOS 输出级

- 2.4 光学系统设计

- 2.5 本章小结

- 第三章 脉冲激光测距系统接收单元的设计

- 3.1 脉冲激光测距系统接收单元的总体组成

- 3.2 光学系统设计

- 3.3 光电转换电路

- 3.3.1 光电探测器的选择

- 3.3.2 高压偏置电路设计

- 3.3.3 电压反馈电路设计

- 3.4 信号处理电路设计

- 3.5 本章小结

- 第四章 脉冲激光测距系统的时间间隔测量单元的设计

- 4.1 时间间隔测量方法介绍

- 4.2 TDC-GP2 芯片

- 4.2.1 TDC-GP2 的结构

- 4.2.2 TDC-GP2 的工作原理

- 4.3 MSP430F149 单片机

- 4.4 硬件电路设计

- 4.4.1 TDC-GP2 时钟电路的设计

- 4.4.2 MSP430F149 单片机晶振电路的设计

- 4.4.3 MSP430F149 单片机复位电路的设计

- 4.4.4 MSP430F149 单片机接口电路的设计

- 4.4.5 电源电路的设计

- 4.4.6 测量单元的总体电路原理图

- 4.4.7 测量单元的PCB 板

- 4.4.8 测量单元的三维图

- 4.5 软件设计

- 4.6 本章小结

- 第五章 硬件电路的仿真试验

- 5.1 电路仿真软件介绍

- 5.2 部分电路的仿真

- 5.2.1 脉冲产生电路与整形电路的仿真

- 5.2.2 高压电路的仿真

- 5.3 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 主要工作总结

- 6.2 今后工作展望

- 参考文献

- 附录A MSP430F149引脚的功能表

- 个人简历 在读期间发表的学术论文及参与的科研项目

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].脉冲激光模拟单粒子效应研究[J]. 核技术 2020(04)

- [2].窄谱强脉冲激光联合克痤隐酮凝胶治疗炎症性痤疮的临床效果[J]. 中国当代医药 2020(06)

- [3].脉冲激光放大系统信噪比提升方法及比较[J]. 信息通信 2020(04)

- [4].高压X射线衍射的脉冲激光加热方法[J]. 核技术 2020(08)

- [5].不同延时的组合脉冲激光致硅表面损伤研究[J]. 激光技术 2020(06)

- [6].脉冲激光技术在高分子材料加工中的应用[J]. 化工设计通讯 2017(02)

- [7].强脉冲激光治疗面部黄褐斑的疗效分析[J]. 中国现代药物应用 2016(01)

- [8].基于分子吸收的脉冲激光锁频方法研究[J]. 光学学报 2019(10)

- [9].三脉冲激光支持爆轰波打孔实验[J]. 电子技术与软件工程 2017(02)

- [10].重组人表皮生长因子联合可变脉冲激光治疗婴幼儿体表血管瘤[J]. 中国美容医学 2009(S1)

- [11].脉冲激光清洗的作用机理及清洗表面性能提升研究[J]. 清洗世界 2019(01)

- [12].577nm阈下微脉冲激光与传统激光治疗中心性浆液性脉络膜视网膜病变的疗效比较[J]. 临床眼科杂志 2016(02)

- [13].577nm微脉冲激光治疗中心性浆液性脉络膜视网膜病变的临床观察[J]. 黑龙江医学 2015(11)

- [14].阈下微脉冲激光与氩离子激光治疗糖尿病性黄斑水肿的临床随机对照研究(英文)[J]. 国际眼科杂志 2013(12)

- [15].连续激光溶脂和重复脉冲激光溶脂的有效性和安全性分析[J]. 中国美容医学 2014(07)

- [16].影响振镜扫描式脉冲激光加工速度的两个因素[J]. 应用激光 2011(06)

- [17].脉冲激光峰值/平均功率测试方法研究[J]. 工业计量 2008(06)

- [18].鼻内镜下脉冲激光治疗老年顽固性鼻出血[J]. 甘肃科技 2008(03)

- [19].曲安奈德联合微脉冲激光治疗糖尿病性黄斑水肿[J]. 山东大学耳鼻喉眼学报 2008(04)

- [20].577nm微脉冲激光治疗糖尿病性视网膜病变合并黄斑水肿[J]. 牡丹江医学院学报 2018(01)

- [21].脉冲激光周向探测最佳定向起爆技术（英文）[J]. 光子学报 2016(05)

- [22].纳秒双脉冲激光的控制方法[J]. 中国激光 2011(02)

- [23].强脉冲激光治疗寻常性痤疮的近期疗效观察[J]. 中国激光医学杂志 2008(04)

- [24].利用577nm阈值下微脉冲激光治疗糖尿病性黄斑水肿[J]. 国际眼科杂志 2019(05)

- [25].脉冲激光再制造船用5083铝合金防护板试验研究[J]. 稀有金属材料与工程 2018(04)

- [26].二氧化碳激光结合调Q Nd:YAG脉冲激光治疗色素痣临床观察[J]. 现代诊断与治疗 2015(24)

- [27].对进行强脉冲激光治疗的雀斑患者实施整理护理干预的效果观察[J]. 当代医药论丛 2015(02)

- [28].577nm微脉冲激光治疗中心性浆液性脉络膜视网膜病变的疗效观察[J]. 医学理论与实践 2018(04)

- [29].脉冲激光的非相干合成技术研究[J]. 激光技术 2015(02)

- [30].脉冲激光光源输出能量和辐射功率的测试研究[J]. 计量技术 2017(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9b6202481a60a17327009dc4.html