# 滚筒式翻板机的运动分析

### 论文摘要

在铜板、钢板、镍板和其他有色金属冶炼过程中,为了加工、包装或运输的方便,有一道工序是对产品进行水平状态和铅垂状态的转换。而人工翻板由于劳动强度大,翻板效率低和可操作性差等缺点已不再适应产品批量化生产的需要。随着市场对产品质量和生产效率的不断提高,各种各样的翻板机不断被研发出来。本文以某铜业有限公司的电铜滚筒式翻板机为研究对象,多体系统动力学为理论基础,虚拟样机技术为技术平台,建立滚筒式翻板机工作装置的三维化模型,然后将三维模型导入到机械系统动力学分析软件——ADAMS中进行动力学仿真分析。论文详细的叙述了多体系统动力学的相关理论,并针对滚筒式翻板机的重心位置和受力情况进行了分析；利用Solid Edge软件建立了翻板机的实体模型并成功导入到ADAMS软件,添加适当的约束和载荷后,创建了滚筒式翻板机的虚拟样机,利用ADAMS软件对虚拟样机进行动力学运动仿真,分析翻板机在不同翻转速度的条件下对板件滑移的影响,模拟实际工况得出较优的速度、加速度和翻板过程中的其他特征参数,验证了滚筒式翻板机的翻板效率较高,翻板质量较好；通过滚筒式翻板机的样机进行试验,得出实际生产中,翻板机的翻转速度和板件散落情况的规律,并和模拟仿真的结果进行对比、分析,验证仿真结果的准确性。通过试验研究,得到了电解镍板的滑动摩擦因素,为进一步研究翻板机提供了有效参考依据。论文为翻板机的设计和研究提供了理论依据。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.1.1 铜的冶炼技术

- 1.1.2 铜的电解精炼

- 1.2 课题来源及研究的意义

- 1.2.1 课题来源

- 1.2.2 课题研究的意义

- 1.3 课题研究的现状

- 1.4 课题研究的主要内容

- 第二章 多体系统动力学理论基础

- 2.1 研究机械动力学的意义

- 2.2 多刚体系统运动

- 2.2.1 坐标变换

- 2.2.2 固定在动坐标系上点的速度和加速度

- 2.2.3 平面运动学的研究

- 2.2.4 平面动力学的研究

- 2.3 翻板机的力学分析

- 2.3.1 翻板机重心位置变化

- 2.3.2 翻板机受力分析

- 2.4 本章小结

- 第三章 虚拟样机技术和ADAMS软件

- 3.1 虚拟样机技术

- 3.1.1 虚拟样机技术概述

- 3.1.2 传统设计与虚拟样机技术设计的比较

- 3.1.3 虚拟样机技术的应用

- 3.2 ADAMS软件

- 3.2.1 ADAMS软件基本模块

- 3.2.2 ADAMS软件进行虚拟样机设计的过程

- 3.3 本章小结

- 第四章 滚筒式翻板机的运动仿真分析

- 4.1 创建模型

- 4.2 添加约束

- 4.3 施加载荷

- 4.3.1 库仑摩擦力

- 4.3.2 赫兹接触理论

- 4.3.3 添加接触力

- 4.4 添加驱动

- 4.5 仿真结果分析

- 4.6 翻板时间为8S仿真结果分析

- 4.7 本章小结

- 第五章 翻板过程试验研究

- 5.1 引言

- 5.2 滚筒式翻板机翻板过程试验

- 5.2.1 试验目的

- 5.2.2 试验器材

- 5.2.3 试验方案

- 5.2.4 试验结果与分析

- 5.3 滑动摩擦系数的测量试验

- 5.3.1 试验目的

- 5.3.2 试验器材

- 5.3.3 试验原理及方案

- 5.3.4 试验结果与分析

- 5.4 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 论文存在的不足与展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

### 相关论文文献

- [1].弹齿滚筒式辣椒采摘装置性能的试验研究[J]. 农机化研究 2018(05)

- [2].弹齿滚筒式捡拾装置的参数化设计与仿真[J]. 农机化研究 2017(05)

- [3].弹齿滚筒式捡拾装置弹齿的静力学分析[J]. 农机化研究 2017(04)

- [4].弹齿滚筒式捡拾器捡拾性能试验[J]. 农业机械学报 2017(03)

- [5].弹齿滚筒式捡拾器试验台的设计[J]. 内蒙古农业大学学报(自然科学版) 2015(03)

- [6].基于滚筒式分离的马铃薯收获机设计与试验[J]. 农机化研究 2021(05)

- [7].颗粒饲料的滚筒式液体添加与喷涂技术的创新和应用[J]. 饲料工业 2016(23)

- [8].滚筒式翻身在优质护理服务中的应用[J]. 齐鲁护理杂志 2012(21)

- [9].滚筒式棉花覆膜装置设计与试验[J]. 农业工程 2016(06)

- [10].弹齿滚筒式牧草捡拾器性能参数对比试验研究[J]. 农机化研究 2017(02)

- [11].高速滚筒式对接单元的设计[J]. 印刷技术 2014(04)

- [12].浅谈循环流化床锅炉水冷滚筒式冷渣机的安全运行与管理[J]. 科技视界 2014(23)

- [13].弹齿滚筒式捡拾装置捡拾过程的高速摄像分析[J]. 农机化研究 2013(07)

- [14].小粒径气力滚筒式排种器试验研究[J]. 机械设计 2016(12)

- [15].弹齿滚筒式捡拾装置运动学特性的理论分析[J]. 农机化研究 2015(10)

- [16].弹齿滚筒式棉桃采摘装置的设计研究[J]. 农机化研究 2014(11)

- [17].内导叶滚筒式收鱼机设计与实验[J]. 农业机械学报 2019(11)

- [18].滚筒式棉秆铡切机构的设计与试验[J]. 中国农业大学学报 2018(09)

- [19].弹齿滚筒式辣椒采摘装置采摘板椒的机械损伤特性与机理[J]. 中国农机化学报 2014(01)

- [20].弹齿滚筒式捡拾装置的研究与发展[J]. 农机化研究 2012(10)

- [21].滚筒式采煤机故障排除及维护[J]. 科技创新导报 2010(12)

- [22].滚筒式茎块类作物清洗脱皮机的设计与研究[J]. 机械设计 2018(01)

- [23].全自动滚筒式起沟机问世[J]. 今日印刷 2012(06)

- [24].巧治滚筒式冷渣器漏灰问题[J]. 通用机械 2011(04)

- [25].滚筒式炒药机清炒中药操作方法的研究[J]. 光明中医 2010(11)

- [26].改进设计滚筒式捡拾器实验台[J]. 内蒙古农业大学学报(自然科学版) 2010(03)

- [27].滚筒式松散回潮机存在的问题及改进对策[J]. 安徽农业科学 2016(29)

- [28].滚筒式叶片松散回潮机控制系统改进[J]. 设备管理与维修 2016(11)

- [29].气吸滚筒式超级稻育秧播种装置设计及试验[J]. 中国农机化学报 2013(06)

- [30].气吸鸭嘴滚筒式精密穴播器关键因素的研究[J]. 农机化研究 2011(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9b8b3d198a166079bf1e282b.html