# 铝/钛异种金属激光焊接研究

### 论文摘要

本文采用3500W板条式扩散冷却CO2激光器,利用激光深熔钎焊原理对3mm厚6061铝合金和TC4钛合金进行异种金属激光焊接。将激光束直接作用在铝合金一侧,通过铝合金的熔化来形成熔池,钛合金在焊接过程基本维持固态。液态铝合金铺展浸润钛合金界面,形成钎焊接头。通过改变焊接速度、偏焦量、离焦量以及偏转角度等工艺参数,研究了不同工艺参数对焊缝成形的影响以及与焊缝上下熔宽、背宽比与焊缝面积的对应关系。研究了激光深熔钎焊接头组织、界面,以及不同工艺参数对力学性能的影响。在合适的工艺条件下,得到的焊接接头外观成形均匀一致,焊缝与母材实现了很好的冶金结合。但是由于铝合金和钛合金物理性质的差异,在焊接过程中当界面温度过高时,容易造成高熔点母材钛合金的部分熔化,形成过厚的金属间化合物层而导致裂纹产生。此外,在对焊接接头的分析中,发现均存在不同程度的未熔合现象。研究认为:当焊接速度较慢而偏焦量较小时可以有效地避免未熔合现象的产生。采用适当的离焦量和偏转角度也可以减少界面的未熔合率。通过对焊接接头进行金相显微镜,SEM以及XRD分析发现:当焊接速度较慢时,焊缝的组织为细小的等轴晶;当焊接速度较快时,焊缝的组织为更细小的枝状晶。铝/钛合金界面处可以观察到明显的金属间化合物层,金属间化合物层厚度从焊缝顶部到底部呈现先增大后减小的趋势,最大厚度不超过2微米。铝元素与钛元素在反应区得到了良好的扩散,没有出现成分的骤降。反应区的金属间化合物主要为Al2Ti,Al3Ti。实验后利用拉伸试验对焊接接头进行力学性能评价,得到的接头最高强度为217MPa。利用激光深熔钎焊的原理,有效的实现了异种金属铝合金和钛合金的连接。通过工艺参数的优化,可以控制金属间化合物层的厚度,解决未熔合现象,进一步提高铝/钛焊接接头的力学性能。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 选题依据

- 1.2 铝/钛异种合金焊接发展现状

- 1.2.1 真空钎焊

- 1.2.2 扩散焊

- 1.2.3 爆炸焊

- 1.2.4 搅拌摩擦焊

- 1.3 铝/钛异种合金激光焊接发展现状

- 1.3.1 激光焊接优势

- 1.3.2 激光焊接在异种金属中的应用

- 1.3.3 激光焊接在铝/钛异种合金中的应用

- 1.4 课题的来源及主要研究内容

- 第2章 实验材料及方法

- 2.1 实验材料

- 2.2 预处理方法

- 2.3 实验设备

- 2.4 实验方法

- 2.5 组织成分分析

- 2.6 性能评估

- 第3章 工艺参数对焊缝成形的影响

- 3.1 铝/钛激光深熔钎焊焊缝形貌

- 3.2 焊接速度对焊缝成形的影响

- 3.3 偏焦量对焊缝成形的影响

- 3.4 离焦量对焊缝成形的影响

- 3.5 偏转角度对焊缝成形的影响

- 3.6 本章小结

- 第4章 工艺参数对接头组织性能的影响

- 4.1 接头组织分析

- 4.2 接头界面分析

- 4.2.1 界面显微组织结构

- 4.2.2 界面成分分析

- 4.2.3 界面物相分析

- 4.3 焊接接头力学性能分析

- 4.3.1 焊接速度的影响

- 4.3.2 偏焦量的影响

- 4.3.3 离焦量的影响

- 4.3.4 偏转角度的影响

- 4.4 本章小结

- 总结

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].无铵助镀剂条件下氯化镍对锌层厚度及组织结构的影响[J]. 腐蚀与防护 2015(05)

- [2].Sn-9Zn-0.1S/Cu焊点液固界面金属间化合物的生长动力学[J]. 焊接学报 2019(06)

- [3].无铅QFP金属间化合物层的高温可靠性研究[J]. 电子工艺技术 2018(03)

- [4].5083铝合金/E36钢熔钎焊接头组织及力学性能[J]. 焊接 2020(03)

- [5].基于蒙特卡罗方法的铝/钢熔钎焊界面金属间化合物层生长分析[J]. 焊接学报 2016(02)

- [6].Galvalume镀层金属间化合物层的生长及缺陷研究[J]. 云南冶金 2014(01)

- [7].焊后热处理对铝合金/镀锌钢接头组织与力学性能的影响[J]. 焊接 2018(03)

- [8].钢铝异种金属的低能量焊接法[J]. 机械工程学报 2009(11)

- [9].铝/钢微束等离子熔钎焊接头组织及力学性能[J]. 焊接学报 2019(02)

- [10].6061铝合金/316L不锈钢CMT熔钎焊工艺[J]. 焊接 2019(03)

- [11].热浸镀铝锌合金镀层钢板表面锌花形成的研究进展[J]. 材料保护 2016(02)

- [12].镍箔对DP980/A6061异种激光焊接接头组织性能的影响[J]. 中国激光 2018(11)

- [13].铝/铜异种金属脉冲旁路耦合电弧MIG熔钎焊接头的组织与力学性能[J]. 中国有色金属学报 2017(09)

- [14].6061铝合金/Q235镀锌钢冷金属过渡熔钎焊接头的显微组织及拉伸性能[J]. 机械工程材料 2017(11)

- [15].铝/铜异种金属熔钎焊接头微观组织与力学性能[J]. 焊接学报 2018(05)

- [16].Ti/Cu异种金属电子束焊接界面行为[J]. 焊接学报 2019(08)

- [17].Q235钢、Cu-Cr合金铸铁和TP304H不锈钢在熔融Zn-5%Al-RE合金中的耐蚀性研究[J]. 材料保护 2018(03)

- [18].钛合金与不锈钢真空热轧连接界面微观结构及性能[J]. 焊接学报 2016(12)

- [19].金属间化合物对钛合金与不锈钢的热轧焊过渡接头耐热性的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2013(07)

- [20].6061铝/Q235钢异种金属光纤激光焊接工艺研究[J]. 应用激光 2019(03)

- [21].铝/钢异种金属电弧辅助激光熔钎焊工艺[J]. 热加工工艺 2018(05)

- [22].金属材料在铝液中腐蚀行为的研究[J]. 材料科学与工艺 2014(02)

- [23].Au-19.25Ag-12.80Ge钎料的焊接性能研究[J]. 稀有金属 2008(03)

- [24].MB2-LY12扩散焊接头界面组织结构及其形成机制[J]. 材料研究学报 2012(02)

- [25].铝/钢激光-MIG复合热源熔-钎连接试验研究[J]. 稀有金属材料与工程 2009(S3)

- [26].正弦振动引起的BGA焊点Sn-Cu金属间化合物失效机理[J]. 中国有色金属学报 2019(04)

- [27].TC4钛合金与0Cr18Ni10Ti不锈钢真空热轧连接[J]. 焊接学报 2008(03)

- [28].CMT焊接电流对铝合金/镀锌钢板熔钎焊接头组织及性能的影响[J]. 材料热处理学报 2019(09)

- [29].钛/铝激光焊接的微观组织及力学性能[J]. 中国激光 2018(11)

- [30].低碳钢与铝合金异种金属搭接激光-滚轮焊接[J]. 沈阳工业大学学报 2019(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9ba9226d7b33bff5f1174e51.html