# 重金属离子选择传感器及其在海水分析中应用的研究

论文题目: 重金属离子选择传感器及其在海水分析中应用的研究

论文类型: 博士论文

论文专业: 生物医学工程

作者: 门洪

导师: 王平

关键词: 重金属离子选择传感器,重金属检测,光寻址电位传感器,离子选择电极,薄膜传感器脉冲激光沉积,分析仪器,海水检测

文献来源: 浙江大学

发表年度: 2005

论文摘要: 随着工业化大规模的发展,重金属广泛分布于各种水体,通过饮水、食物链以及生物富集等方式正在严重危害人体健康。重金属的监测迫在眉睫。中国海域海水水质污染加剧,特别是近岸海域污染严重,海洋生态系统继续恶化,因此,在“十五”期间国家提出了建立国家海洋生态环境现场快速监测示范系统的计划,通过海上实时采样、检测和分析来监测海洋水质的状况,从而能够快速做出决策以防止和制止污染的扩散。另一方面,重金属传感器的研究及其实时检测技术也是目前国际上一个重要的前沿研究课题。基于上述原因,本论文以重金属离子选择传感器及其在海水分析中的应用作力主要研究内容,该研究得到了国家863高技术项目、国家自然科学基金委国际合作中俄专项基金以及浙江省国际合作重点项目的资助。 本文所作的主要工作如下: 1) 提出了一种光寻址电位传感器（Light-Addressable Potenntiometric Sensor, LAPS）等效电路模型,对模型中各参数的影响进行了评估分析,把电化学动力学理论与半导体能带理论相结合,对LAPS的原理进行了新的阐述,指出静电电位（外置偏压和电解质溶液离子强度引起的静电吸附电位）会改变LAPS的Fermi能级,影响空间电荷区的厚度,从而影响光生电流;离子交换产生的特性吸附会影响LAPS的平带电位,从而改变空间电荷区电容,导致影响光生电流。最后,基于等效电路模型和LAPS原理,对重金属薄膜LAPS传感器进行了优化设计。 2) 首次研制出了基于LAPS和脉冲激光沉积（Pulsed Laser Deposition, PLD）技术的一种玻璃态结构的Fe离子选择薄膜传感器。合成了一种Fe离子选择电极（Fe—ISE）,并对其性能进行了研究。以该电极为PLD的靶材,在LAPS上制备了一种玻璃态结构的Fe薄膜传感器（Fe-LAPS）。该传感器的线性区间为10-2～10-5mol/L,标准曲线的斜率为435nA/decade,检测下限为6.31×10-6mol/L,适宜pH范围0～2,在浓度高于10-4 mol/L时,响应时间少于30 s,低于此浓度时,响应时间不超过2 min,标准曲线在8周内基本是可重复的。Fe—LAPS的分辨率和灵敏度比Fe—ISE提高了7.69倍。 3) 首次研制出了基于LAPS和PLD技术的一种晶体态结构的Hg离子选择薄膜传

论文目录:

摘要

Abstract

第一章 绪论

1．1 重金属的危害

1．2 重金属的分布状况和课题的提出

1．3 检测重金属的方法

1．4 水环境检测的发展方向

1．5 离子选择电极和薄膜传感器检测重金属

1．5．1 离子选择电极检测重金属

1．5．2 离子选择薄膜传感器检测重金属

1．6 本文研究内容

1．7 本章参考文献

第二章 光寻址电位传感器(LAPS)的研究

2．1 引言

2．2 LAPS的应用

2．2．1 细胞传感器

2．2．3 图象传感器

2．2．4 检测重金属

2．3 LAPS的结构和基本原理

2．4 LAPS的测量方法

2．5 EIS结构LAPS模型

2．6 LAPS优化设计

2．7 结论

2．8 本章参考文献

第三章 全固态重金属离子选择电极(ISE)的研究

3．1 引言

3．2 离子选择电极的优点和分类

3．3 离子选择电极测试系统

3．4 Fe—ISE的研究

3．4．1 实验

3．4．2 结果和讨论

3．4．3 结论

3．5 Hg—ISE的研究

3．5．1 实验

3．5．2 结果和讨论

3．5．3 结论

3．6 Cr—ISE的研究

3．6．1 实验

3．6．2 结果和讨论

3．6．3 结论

3．7 结论

3．8 本章参考文献

第四章 重金属离子选择薄膜传感器的制备及分析

4．1 引言

4．2 薄膜制备技术概况

4．2．1 物理气相沉积(PVD)

4．2．2 化学气相沉积(CVD)

4．2．3 溶液镀膜法

4．2．4 脉冲激光沉积(PLD)

4．3 离子选择薄膜传感器的制备

4．3．1 LAPS器件的设计与制备

4．3．2 PLD基本结构和改进

4．3．3 PLD参数对薄膜传感器的影响

4．3．4 制各过程

4．4 LAPS测试系统

4．4．1 硬件系统

4．4．2 软件设计

4．5 小结

4．6 本章参考文献

第五章 重金属离子选择薄膜传感器的性能研究

5．1 引言

5．2 Fe—LAPS的研究

5．2．1 实验

5．2．2 pH的影响

5．2．3 I—V曲线

5．2．4 标准曲线

5．2．5 其他特性

5．2．6 响应机理

5．3 Hg—LAPS的研究

5．3．1 实验

5．3．2 pH的影响

5．3．3 I—V曲线

5．3．4 标准曲线

5．3．5 其他特性

5．3．6 响应机理

5．4 Cr—LAPS的研究

5．4．1 实验

5．4．2 pH的影响

5．4．3 I—V曲线

5．4．4 标准曲线

5．4．5 其他特性

5．4．6 响应机理

5．5 结论

5．6 本章参考文献

第六章 海水重金属分析系统的设计

6．1 引言

6．2 系统功能和结构

6．3 样品预处理

6．4 控制与测量系统

6．4．1 水路设计

6．4．2 最小系统

6．4．3 最小系统的硬件设计

6．4．4 最小系统的软件设计

6．4．5 ISE电极测量系统

6．4．6 LAPS测量系统

6．5 算法实现

6．5．1 标准曲线法

6．5．2 标准加入法

6．6 实验结果

6．6．1 电极实验结果

6．6．2 LAPS实验结果

6．7 结论

6．8 本章参考文献

第七章 总结与展望

7．1 总结

7．2 展望

7．3 本章参考文献

致谢

博士期间发表论文和科研成果

发表论文

科研成果

发布时间: 2005-07-15

参考文献

- [1].凝胶型吸附剂的制备及吸附重金属行为的研究[D]. 周贵寅.湖南大学2016

- [2].表面活性剂对植物吸收土壤重金属的影响[D]. 陈玉成.武汉大学2005

- [3].重金属电化学传感器及其在海水检测中应用的研究[D]. 邹绍芳.浙江大学2006

- [4].重金属在土壤—微生物界面相互作用的分子机制[D]. 陈新才.浙江大学2006

- [5].聚吡咯的电化学性质及对重金属还原性能研究[D]. 田颖.大连理工大学2007

- [6].水泥工业处理含重金属的危险废物的技术研究[D]. 杨雷.武汉理工大学2007

- [7].藻体对水环境中N、P及重金属Cu2+、Pb2+、Cd2+、Cr6+的吸附特征研究[D]. 邓莉萍.中国科学院研究生院（海洋研究所）2008

- [8].含铬重金属废水微生物处理技术与机理研究[D]. 李会东.湖南师范大学2008

- [9].城市污泥生命周期内重金属变化及对土壤污染植物修复的影响研究[D]. 王厚成.兰州大学2017

- [10].电絮凝处理重金属废水的优化控制策略及其钝化/破钝机理的研究[D]. 徐海音.湖南大学2016

相关论文

- [1].几种重金属离子的检测及应用的新方法研究[D]. 国大旺.吉林大学2011

- [2].用于重金属离子检测的电化学传感器研究[D]. 陈晨.华东理工大学2013

- [3].光电复合微纳传感器芯片及其在水环境重金属检测中应用的研究[D]. 赵会欣.浙江大学2013

- [4].基于光电复合微阵列芯片的水环境重金属智能无线监测系统研究[D]. 张文.浙江大学2013

- [5].食品中重金属检测的方法研究与仪器研制[D]. 许贺.华东师范大学2009

- [6].荧光素基重金属离子荧光化学传感器的研究[D]. 孟祥明.中国科学技术大学2007

- [7].人工鼻与人工舌及其在环境检测中应用的研究[D]. 胡卫军.浙江大学2006

- [8].基于环境友好液/液界面体系的重金属检测新方法的研究[D]. 谢少艾.上海交通大学2007

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9bacc373d816b71df35ceb85.html