# 改性劣质活性炭低温脱除H2S及其再生研究

### 论文摘要

H2S是一种有毒有害气体，不仅严重威胁人体健康，而且湿热条件下引起催化剂中毒，腐蚀设备，导致成产成本增加等一系列问题。另外H2S燃烧时生成SO2，形成酸雨，造成环境污染。脱除工业生产中产生的H2S气体是一项急需解决的课题。本论文选用长葛活性炭为脱硫剂前躯体，采用硝酸活化、高温煅烧、浸渍金属硝酸盐三种方法及其组合制备出一系列活性炭基材料脱硫剂。采用非水滴定法测定原料活性炭及制备的一系列样品的表面酸碱基团含量。结果表明：原料活性炭表面酸性基团含量较多，总体呈现酸性；硝酸活化后碱性基团急剧减少，表面呈现较强的酸性；氮气中400℃高温煅烧后碱性基团含量有所增加，但整体仍呈现酸性；浸渍金属硝酸盐后碱性基团均有不同程度的增加，浸渍硝酸铁样品的碱性基团增加最多，约43.73%。工业分析结果表明原料活性炭具有较高的灰分和挥发分，较低的固定碳含量；硝酸具有明显的脱灰作用，原料活性炭经过45%的硝酸活化后灰分含量由12.06%下降至8.53%，而挥发分则有明显增加；高温煅烧使得挥发分减少了将近35%，固定碳含量却增加了33%。原料炭的比表面积和孔容均较低，分别为349.94m2/g和0.2150cm3/g，经过多步改性后比表面积急剧增大到835.67m2/g，孔容也较改性前增大了一倍多。在模拟合成气气氛下，利用固定床反应器，对影响脱硫剂活性的制备条件及工艺操作参数进行了考察，结果表明：原料活性炭脱硫效果很差，很快即达到穿透；45%的硝酸在60℃下延长活化时间有利于脱硫活性的增加；浸渍Fe（NO3）3、Cu（NO3）2、Mn（NO3）2三种盐溶液均可提高脱硫效果，其中以浸渍Fe（NO3）3的效果最好；操作参数考察显示最佳的操作条件为：温度30℃，H2O蒸汽含量3%，O2含量约1.5%。针对温度和反应速率的关系进行了动力学研究，结果表明温度对反应的影响较为复杂。表面碱量的提高穿透硫容也随之增大，两者呈现较明显的线性关系。SEM分析表明制备过程形成的孔结构并不明显，EDS显示浸渍Fe（NO3）3样品脱硫后S含量大大增加,约为脱硫前的12.65倍,而XRD分析并未发现含硫化合物。采用水洗再生、H2O2再生、热再生及其组合再生对失活样品进行再生实验。实验结果表明水洗—热再生的效果最好,硫容再生率最大达到82.91%,经3次再生后硫容再生率为57.32%,单纯水洗或H2O2再生效果均不理想,硫容再生率都小于15%。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 文献综述

- 2S 脱除的研究意义'>1.1 H2S 脱除的研究意义

- 2S 的研究现状'>1.2 干法脱除 H2S 的研究现状

- 1.2.1 铁系脱硫剂

- 1.2.2 锌系脱硫剂

- 1.2.3 铜锰系脱硫剂

- 1.2.4 克劳斯法

- 1.3 炭基材料在脱硫中的应用

- 2S 的影响'>1.3.1 活性炭的表面特性对脱除 H2S 的影响

- 2S 研究现状'>1.3.2 活性炭低温脱除 H2S 研究现状

- 1.4 活性炭的再生方法

- 1.4.1 传统活性炭再生方法

- 1.4.2 活性炭的新型再生方法

- 1.4.3 其他再生方法

- 1.5 活性炭的表征手段

- 1.5.1 物理性质的表征

- 1.5.2 化学性质的表征

- 1.5.3 对特定物质的吸附的表征

- 1.6 课题研究目标及研究内容

- 1.6.1 课题的研究目标

- 1.6.2 课题的研究内容

- 2 脱硫剂制备及物化性质表征

- 2.1 实验药品及仪器

- 2.1.1 实验药品

- 2.1.2 实验仪器

- 2.2 脱硫剂制备

- 2.2.1 原料粒度的选择

- 2.2.2 脱硫剂制备方法

- 2.2.3 脱硫剂代号说明

- 2.3 脱硫剂的物化性质表征

- 2.3.1 活性炭脱硫剂的工业分析

- 2.3.2 活性炭脱硫剂表面酸碱官能团总量的测定

- 2.3.3 比表面积及孔容、孔径的测定

- 2.4 本章结论

- 3 活性炭脱硫剂的活性评价

- 3.1 引言

- 3.2 实验所用气体及主要仪器

- 3.2.1 实验所用气体

- 3.2.2 主要仪器及流程

- 3.3 实验操作条件

- 2S 气体浓度的测定'>3.4 H2S 气体浓度的测定

- 3.4.1 FPD 检测器工作原理

- 3.4.2 色谱柱的选择及安装

- 3.4.3 色谱柱的老化

- 3.4.4 色谱检测条件的选择[85]

- 3.4.5 标准曲线的绘制

- 3.5 脱硫活性评价指标

- 2S 转化率'>3.5.1 H2S 转化率

- 3.5.2 穿透时间

- 3.5.3 穿透硫容

- 3.6 实验结果与讨论

- 3.6.1 脱硫剂制备方法对脱硫效果的影响

- 3.6.2 操作条件对脱硫剂活性的影响

- 3.6.3 脱硫剂表面碱性基团含量对脱硫活性的影响

- 3.6.4 脱硫剂比表面积对脱硫效果的影响

- 3.6.5 活性炭脱硫反应动力学分析

- 3.7 本章结论

- 4 脱硫剂的 SEM 及 XRD 表征与分析

- 4.1 所用主要仪器

- 4.2 脱硫剂的 SEM 表征及分析

- 4.3 脱硫剂的 XRD 表征及分析

- 4.4 本章结论

- 5 活性炭脱硫剂的再生

- 5.1 引言

- 5.2 实验部分

- 5.3 实验结果及讨论

- 5.3.1 水洗再生

- 5.3.2 水洗—热再生

- 202再生'>5.3.3 H202再生

- 5.3.4 与前期再生方法对比

- 5.4 本章结论

- 6 结论与建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

- 发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].鸡粪中抑制产H_2S细菌的分离纯化[J]. 中国家禽 2019(24)

- [2].试油测试作业H_2S腐蚀破坏的防护工艺[J]. 钻采工艺 2020(02)

- [3].基于差分吸收的H_2S气体浓度检测系统[J]. 仪表技术与传感器 2020(05)

- [4].原油稳定装置H_2S腐蚀与防护分析[J]. 石油和化工设备 2020(07)

- [5].焦化硫膏改性沥青H_2S释放行为的研究[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2020(04)

- [6].金属材料经硫化氢(H_2S)腐蚀后的疲劳可靠性研究[J]. 化工管理 2016(32)

- [7].石化设备H_2S腐蚀及控制探析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2016(23)

- [8].H_2S对干旱胁迫下白三叶幼苗抗氧化防御能力的影响[J]. 西北植物学报 2017(01)

- [9].喷淋条件对生物滴滤塔去除含H_2S废气的影响[J]. 环境工程学报 2016(12)

- [10].稻草活性炭的成型及其对H_2S的吸附性能[J]. 环境工程学报 2017(04)

- [11].H_2S信号在植物抵御重金属胁迫过程中的作用[J]. 中国细胞生物学学报 2017(06)

- [12].改性黏土负载多乙烯多胺对H_2S的高效捕集[J]. 高等学校化学学报 2017(07)

- [13].化工设备H_2S应力腐蚀破坏及其预防[J]. 科技视界 2016(01)

- [14].磷脂酶Dα1与H_2S参与冬凌草甲素对拟南芥的化感作用[J]. 应用生态学报 2020(03)

- [15].外源H_2S对镉胁迫下菠菜种子萌发及幼苗生长的影响[J]. 北方园艺 2020(16)

- [16].300%扩张比抗H_2S腐蚀堵水桥塞研制及应用[J]. 石油矿场机械 2020(05)

- [17].含H_2S天然气井溢流动态模拟[J]. 科学技术与工程 2020(25)

- [18].气体信号分子H_2S对拟南芥生长发育的影响[J]. 山西农业科学 2017(02)

- [19].填料对生物滴滤塔去除H_2S的影响[J]. 环境工程学报 2016(07)

- [20].H_2S浓缩塔制造[J]. 石油化工设备 2012(S1)

- [21].生物滴滤塔去除H_2S和苯混合废气实验研究[J]. 南京理工大学学报 2011(05)

- [22].在有H_2S的情况下天然气催化燃烧Ⅲ型炉特性研究[J]. 北京建筑工程学院学报 2009(01)

- [23].低温甲醇洗出口H_2S含量超标原因及对策[J]. 氮肥技术 2009(05)

- [24].双金属复合管环焊缝H_2S腐蚀疲劳性能试验研究[J]. 焊接技术 2020(02)

- [25].基于优化随机森林的H_2S腐蚀产物类型及腐蚀速率预测[J]. 表面技术 2020(03)

- [26].H_2S对碳钢在模拟罐底水中腐蚀行为的影响[J]. 腐蚀与防护 2017(02)

- [27].两段式生物脱硫工艺对沼气中H_2S去除效果的实验研究[J]. 新能源进展 2015(02)

- [28].H_2S巯基化修饰蛋白质调节谷子响应逆境胁迫[J]. 中国生物化学与分子生物学报 2015(10)

- [29].真空热处理下4145H钻铤钢H_2S腐蚀行为研究[J]. 热加工工艺 2013(22)

- [30].不同挂膜方式生物滴滤塔处理含H_2S恶臭气体[J]. 环境工程学报 2014(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9bfc88940d1f1b5eeb18c178.html