# 几种网络控制系统的故障检测与容错控制研究

### 论文摘要

通过通信网络实现地域上分布的系统部件之间的信息交互,形成闭环反馈的控制系统被称为网络控制系统（Networked Control System, NCS）。网络控制系统具有连线少、占用空间少、实现成本低、安装维护方便等优点,但网络本身的复杂性,给系统的分析和设计带来了困难,也使得网络控制系统在工程应用中对安全性、可靠性的要求更高。在含有时延和数据包丢失的网络环境下,本文以几种不同的网络控制系统为研究对象,研究了它们的故障检测与容错控制问题,以期提高NCS的安全性和可靠性,为其能更好的应用于工程实际做好理论铺垫。本文的主要研究成果如下：（1）针对包含时延且丢包率已知的网络控制系统,提出了一种基于观测器的故障检测方法。利用异步动态系统理论,给出了故障观测器指数稳定的充分条件及其设计方法。针对丢包率未知的NCS,将系统建模为含有四个模态的马尔可夫跳变系统,提出了一种鲁棒故障检测方法。利用马尔可夫跳变系统理论设计了故障检测滤波器,使得残差动态系统均方稳定且具有一定的扰动抑制水平。考虑参数不确定性和执行器连续增益故障的情况,给出了闭环故障系统均方稳定的充分条件和容错控制器的设计方法。（2）针对包含马尔可夫随机时延的NCS,提出了一种鲁棒故障检测方法和一种容错控制器设计方法。通过构造系统的残差发生器,将相应的故障检测问题转化为H∞滤波问题,给出了基于线性矩阵不等式形式的故障检测滤波器存在的充分条件及其设计方法。采用锥补线性化技术,给出了基于动态输出反馈的容错控制器的设计方法。（3）考虑丢包过程满足有限状态马尔可夫链性质,针对多执行器失效故障,提出了一种NCS主动容错控制策略。设计了系统的保性能被动容错控制器：在此基础上,为提高控制性能,分别针对不同的执行器失效模式,给出了丢包网络环境下系统的主动容错控制策略和设计方法。（4）针对包含时延和丢包的一种连续时间NCS,提出了一种保性能容错控制器和一种鲁棒H∞容错控制器的设计方法。通过引入积分不等式和松弛矩阵变量,给出了此种系统基于矩阵不等式表示的保性能容错控制器存在的充分条件及其设计方法；考虑系统具有参数不确定性,通过引入新的Lyapunov-Kraso vskii泛函,得到了保守性较小的故障系统鲁棒稳定性条件,并给出了使故障系统满足给定的扰动抑制性能指标的鲁棒H∞容错控制器的设计方法。（5）针对一种由T-S模糊模型描述的非线性NCS,研究了包含时延和丢包情况下系统的故障检测与容错控制问题。给出了系统故障观测器增益的设计方法,保证了残差信号对故障信号敏感且对干扰具有一定的鲁棒性；针对包含参数不确定性的非线性NCS,提出了一种鲁棒H∞模糊容错控制器设计方法。采用时滞依赖的分析方法,获得了系统鲁棒稳定条件。并引入锥补线性化方法,给出了求解控制器的迭代算法。最后,在总结全文工作的基础上,给出了本文后续需进一步探讨的一些问题。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 论文的研究背景与意义

- 1.2 网络控制系统的研究进展

- 1.2.1 NCS基本问题

- 1.2.2 NCS研究方法及现状

- 1.3 故障检测与容错控制研究进展

- 1.3.1 故障检测与诊断研究方法及现状

- 1.3.2 容错控制研究方法及现状

- 1.4 NCS故障检测与容错控制研究现状

- 1.4.1 网络控制系统的故障检测与诊断

- 1.4.2 网络控制系统的容错控制

- 1.4.3 本课题的提出

- 1.5 论文的研究内容与结构

- 2 基于网络开关模型的NCS故障检测与容错控制

- 2.1 基于ADS-RCE的网络控制系统故障检测

- 2.1.1 NCS模型分析与问题描述

- 2.1.2 故障观测器设计

- 2.1.3 主要结果和证明

- 2.1.4 数值算例

- 2.2 基于马尔可夫跳变系统理论的NCS故障检测

- 2.2.1 问题描述

- 2.2.2 主要结果和证明

- 2.2.3 数值算例

- 2.3 基于马尔可夫跳变系统理论的NCS鲁棒容错控制

- 2.3.1 问题描述

- 2.3.2 主要结果和证明

- 2.3.3 数值算例

- 2.4 小结

- 3 具有随机时延与丢包的NCS故障检测与容错控制

- 3.1 具有随机马尔可夫时延的网络控制系统故障检测

- 3.1.1 问题描述

- 3.1.2 主要结果和证明

- 3.1.3 仿真算例

- 3.2 具有马尔可夫随机时延的NCS动态输出反馈容错控制

- 3.2.1 问题描述

- 3.2.2 主要结果和证明

- 3.2.3 仿真算例

- 3.3 具有马尔可夫丢包的网络控制系统主动容错控制

- 3.3.1 问题描述

- 3.3.2 主要结果和证明

- 3.3.3 数值算例

- 3.4 小结

- 4 连续时间网络控制系统的容错控制

- 4.1 具有时延和丢包的网络控制系统的容错控制

- 4.1.1 问题描述

- 4.1.2 主要结果和证明

- 4.1.3 数值算例

- 4.2 具有状态时延的网络控制系统保性能鲁棒容错控制

- 4.2.1 问题描述

- 4.2.2 主要结果和证明

- 4.2.3 数值算例

- ∞容错控制'>4.3 一种连续时间网络控制系统的鲁棒H∞容错控制

- 4.3.1 问题描述

- 4.3.2 主要结果和证明

- 4.3.3 数值算例

- 4.4 小结

- 5 基于T-S模糊模型的非线性NCS故障检测与容错控制

- 5.1 一种非线性网络控制系统的故障检测

- 5.1.1 问题描述

- 5.1.2 主要结果和证明

- 5.1.3 数值算例

- ∞容错控制'>5.2 一种非线性网络控制系统的鲁棒H∞容错控制

- 5.2.1 问题描述

- 5.2.2 主要结果和证明

- 5.2.3 仿真算例

- 5.3 小结

- 6 总结与展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读博士学位期间论文发表和科研项目参与情况

### 相关论文文献

- [1].具有通信约束的网络控制系统鲁棒H_∞控制[J]. 兰州理工大学学报 2016(06)

- [2].延时依赖网络控制系统稳定控制器分析[J]. 齐齐哈尔大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [3].网络控制系统的概述和研究趋势[J]. 哈尔滨师范大学自然科学学报 2016(05)

- [4].多速率无时延网络控制系统的鲁棒状态反馈控制[J]. 苏州科技大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [5].存在数据丢包的无线网络控制系统的滤波器设计[J]. 安徽工程大学学报 2017(01)

- [6].论计算机和网络控制系统的工作原理及其发展趋势[J]. 中国战略新兴产业 2017(20)

- [7].成都地铁4号线列车网络控制系统[J]. 科技创新与应用 2017(23)

- [8].分析网络控制系统的发展[J]. 科技展望 2016(05)

- [9].网络控制系统综述[J]. 工业控制计算机 2016(08)

- [10].国产化列车网络控制系统在单轨车上的应用[J]. 铁道车辆 2016(10)

- [11].网络控制系统的研究综述[J]. 机电一体化 2010(09)

- [12].网络控制系统的最新研究探讨[J]. 信息系统工程 2015(07)

- [13].基于变采样周期的网络控制系统协同设计综述[J]. 工业仪表与自动化装置 2015(04)

- [14].基于自适应模糊神经网络控制器的网络控制系统[J]. 计算机工程与应用 2015(18)

- [15].具有网络丢包和时延的网络控制系统的设计及实现研究[J]. 魅力中国 2017(05)

- [16].基于无线网络控制系统的无线网络协议比较和分析[J]. 现代计算机(专业版) 2013(35)

- [17].网络控制系统的数据丢包问题研究[J]. 信息技术与信息化 2019(11)

- [18].多包丢失的无线网络控制系统的滤波器设计[J]. 四川理工学院学报(自然科学版) 2016(06)

- [19].时变有界变采样网络控制系统的保性能控制[J]. 沈阳化工大学学报 2016(04)

- [20].基于异步采样的多回路网络控制系统的建模与控制[J]. 计算机测量与控制 2017(04)

- [21].基于模糊机制的ZigBee无线网络控制系统的优化[J]. 电脑知识与技术 2016(22)

- [22].无线网络控制系统联合仿真平台研究[J]. 医疗卫生装备 2014(11)

- [23].多故障网络控制系统模态依赖下的H_∞控制[J]. 计算机工程与应用 2014(24)

- [24].面向物联网的网络控制系统研究简述[J]. 自动化与仪器仪表 2015(01)

- [25].术语规范是“高铁出海”的重要基础——以列车网络控制系统为例[J]. 中国科技术语 2015(03)

- [26].基于观测器的列车网络控制[J]. 铁道科学与工程学报 2015(05)

- [27].轨道车辆网络控制系统的研究现状与发展趋势[J]. 科技与企业 2014(08)

- [28].基于时延的网络控制系统稳定性分析[J]. 信息安全与技术 2014(08)

- [29].直流伺服电机网络控制系统时延特性的仿真研究[J]. 自动化应用 2014(08)

- [30].网络控制系统中同步误差理论分析[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2014(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9c0c5b6a1ccbe40be10a8d5a.html