# 基于移动粒子法的连续体结构拓扑优化研究

### 论文摘要

拓扑优化作为结构优化的概念设计阶段,是当前结构优化领域的热门研究课题之一,尽管大量学者对拓扑优化方法进行了深入的研究,但目前都采用“删除”节点得到拓扑优化结果。本文基于无网格伽辽金法,通过优化准则法得到节点密度并构造密度梯度算子,提出了一种新型的拓扑优化方法——移动粒子法,并对二维连续体结构进行了研究,主要研究内容如下:1.针对目前多数拓扑优化方法由于采用“删除”单元或节点得到拓扑优化结果而常出现一些数值不稳定性现象,提出了通过“移动”节点得到拓扑优化结果来解决这些问题的方法。2.通过采用各向同性惩罚插值模型及变密度法,建立以节点密度及其坐标位置为设计变量,柔度为目标函数的移动粒子法二维连续体结构拓扑优化模型;通过节点密度及优化准则法构造密度梯度算子及粒子移动控制方程,得到设计变量的迭代格式,并确定移动粒子法的背景网格的积分方案。通过FORTRAN软件编写相关程序对算例进行分析计算,证实了将移动粒子法应用于拓扑优化领域的可行性及优越性。3.针对移动步长对拓扑优化结果有较大影响这一现象进行了讨论,得出最佳移动步长大小,使其在保证结果质量的同时迭代步数最少。4.针对移动粒子法由于粒子堆积、迭代步数多等原因在拓扑优化过程中造成的刚度矩阵奇异、计算时间长等问题,提出了两种改进方案。通过算例结果表明中心点移动法可以缓解但不能完全消除粒子在边界处聚集,同时未能减少迭代步数;而变移动步长区域插点法可以完全消除边界粒子堆积现象并能向结构内部渗透,同时可以减少将近一半的迭代次数,其改进效果更好。本文成功实现了通过移动节点位置来得到拓扑优化结果这一构想,同时改进了移动算法,成功消除了迭代过程中出现的粒子堆积及计算时间长等问题。这一研究充分发挥了无网格法的优势,为拓扑优化方法的研究提供了新的思路。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 拓扑优化研究现状

- 1.2.1 拓扑优化方法研究现状

- 1.2.2 无网格法拓扑优化研究现状

- 1.3 移动粒子法相关算法

- 1.4 本文主要研究内容

- 第2章 EFG 法基本理论及拓扑优化算法

- 2.1 移动最小二乘法

- 2.2 加权残余法

- 2.3 边界条件的施加

- 2.4 优化准则法及灵敏度求解

- 2.5 本章小结

- 第3章 基于移动粒子法的拓扑优化算法

- 3.1 移动粒子法拓扑优化算法

- 3.1.1 移动粒子法拓扑优化数学模型

- 3.1.2 背景网格积分方案

- 3.1.3 粒子的离散及核函数

- 3.1.4 密度梯度算子的构造

- 3.1.5 粒子移动控制方程

- 3.1.6 粒子“逃逸”现象及其处理方法

- 3.1.7 计算步骤及流程

- 3.2 数值算例

- 3.2.1 简支梁算例

- 3.2.2 短边固定悬臂梁算例

- 3.3 移动步长对优化结果的影响

- 3.4 本章小结

- 第4章 改进的移动粒子法拓扑优化算法

- 4.1 改进算法1：中心点移动法

- 4.2 改进算法2：变移动步长区域插点法

- 4.3 本章小结

- 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录（攻读硕士学位期间已公开发表论文）

### 相关论文文献

- [1].基于多岛遗传算法的连续体结构拓扑优化[J]. 机械科学与技术 2009(10)

- [2].非正态分布的连续体结构可靠性拓扑优化设计[J]. 机械工程学报 2012(03)

- [3].基于变厚度杂交元的二维连续体结构拓扑优化[J]. 科学技术与工程 2012(06)

- [4].模糊-区间参数连续体结构的拓扑优化设计[J]. 固体力学学报 2009(03)

- [5].ANSYS连续体结构拓扑优化在工程实践中的应用[J]. 煤矿机械 2016(12)

- [6].多工况应力下船舶多载荷作用下连续体结构拓扑优化[J]. 舰船科学技术 2019(06)

- [7].基于非概率可靠性的连续体结构拓扑优化设计[J]. 机械强度 2008(06)

- [8].正态分布连续体结构可靠性拓扑优化设计[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2011(09)

- [9].二维连续体结构的拓扑和材料一体化设计[J]. 应用基础与工程科学学报 2008(01)

- [10].基于混合元胞自动机算法的连续体结构非线性拓扑优化[J]. 中国机械工程 2020(18)

- [11].基于能量原理的连续体结构安定分析[J]. 应用力学学报 2010(02)

- [12].热可靠性约束下的连续体结构散热拓扑优化[J]. 高技术通讯 2013(02)

- [13].几何非线性连续体结构拓扑优化仿生方法[J]. 大连理工大学学报 2008(01)

- [14].连续体结构破损-安全拓扑优化预估破损区域的理性准则[J]. 固体力学学报 2018(06)

- [15].连续体结构拓扑优化的一种改进变密度法及其应用[J]. 计算力学学报 2009(02)

- [16].多工况及动态连续体结构拓扑优化中的工程约束技术[J]. 北京理工大学学报 2015(03)

- [17].面向制造的连续体结构拓扑优化设计方法研究[J]. 中国机械工程 2010(05)

- [18].基于K邻近算法的连续体结构拓扑优化设计[J]. 组合机床与自动化加工技术 2012(01)

- [19].多工况载荷下连续体结构拓扑优化设计研究[J]. 现代制造工程 2008(09)

- [20].基于无网格数值求解技术的二维连续体结构拓扑优化设计[J]. 计算力学学报 2010(02)

- [21].动力学自然单元法的谐波激励下的连续体结构拓扑优化[J]. 振动与冲击 2019(21)

- [22].基于无单元Galerkin方法的受迫振动下的连续体结构拓扑优化[J]. 固体力学学报 2011(05)

- [23].随机参数平面连续体结构的频率拓扑优化设计[J]. 振动与冲击 2009(12)

- [24].改进的遗传算法在连续体结构多目标拓扑优化中的应用[J]. 力学季刊 2008(03)

- [25].模糊参数平面连续体结构的拓扑优化设计[J]. 工程力学 2008(10)

- [26].基于连续体结构拓扑优化的树状结构拓扑创构[J]. 建筑结构学报 2018(03)

- [27].连续体结构失效-安全拓扑优化研究现状及展望[J]. 科技与创新 2018(12)

- [28].基于二级多点逼近算法的连续体结构拓扑优化[J]. 北京理工大学学报 2013(04)

- [29].多工况连续体结构的拓扑优化设计[J]. CAD/CAM与制造业信息化 2011(Z1)

- [30].大型稀疏连续体结构的多目标拓扑优化设计[J]. 哈尔滨工业大学学报 2009(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9c16f859aefd409d01315db8.html