# 单侧眶缺损仿真修复的计算机辅助设计与制作的初步研究

### 论文摘要

眼眶部缺损是常见的颜面缺损之一,不仅给患者造成生理功能的缺陷和丧失,而且容貌的毁损还会对患者造成严重的心理障碍,甚至使许多患者丧失生活信心。由于眼眶部特殊的解剖形态和组织结构,难以采用外科手术整复,通常需进行赝复体修复。目前临床上制作颜面部赝复体仍多采用传统的手工雕刻蜡型的方法,费时较长,制作难度大,往往难以满足患者美观仿真的要求。对患者而言,制作不良的眶部赝复体对患者的心理创伤甚至比修复前更为严重。在过去十年里,随着颌面修复技术不断的更新和发展,反求工程(Reverse Engineering,RE)、计算机辅助设计和制作(CAD/CAM)及快速成型(Rapid Prototyping,RP)等技术也被引入到赝复体的制作领域,显著提高了赝复体的制作效率和仿真效果,为颌面赝复学的发展开辟了新的途径。本研究拟采用3DSS结构光三维扫描照相系统对单侧眶缺损患者面部进行扫描并三维重建,对眶部主要标志点进行三维测量,根据测量结果进行患侧赝复体义眼球的准确定位;在此基础上结合使用SLS快速成型机加工眶部赝复体蜡型,最终翻制出硅橡胶赝复体,以确定此方法在眶缺损仿真修复中的临床应用价值。研究结果如下:1.应用3DSS结构光扫描仪对一下颌石膏标准模型进行重建,利用SLS快速成型机将重建的数字化模型加工成蜡模型。对标准模型、重建的数字化模型和蜡模型进行精度对比实验,结果表明:结构光扫描重建模型、快速成型蜡模型与标准模型测量值之间无统计学差异(P>0.05),采用该系统重建、制作的蜡模型能够满足临床赝复体制作的需要。2.在社交距离对单侧眶缺损患者进行结构光扫描,在Geomagic软件中对健侧眶部主要标志点进行测量,模拟了患者在日常社交场合的眶部形态,并以此为基础进行患侧义眼球的准确定位。3.在Geomagic软件中对单侧眶缺损患者的数字化模型进行镜像、变形,并通过去除虹膜部分数据,以及赋予不同部位以不同厚度的方法确定了义眼球在眶部赝复体中的位置。4.运用快速成型技术加工出眶部赝复体的蜡模型,该模型与缺损区具有良好的边缘适合性,并且表面光洁,纹理细腻。最终翻制出硅橡胶眶赝复体取得了非常满意的修复效果。应用该方法制作的眶部赝复体模拟恢复了患者在社交距离下的眼部形态,直接制作的蜡型减少了赝复体制作的中间环节,缩短了患者等待时间,同时也提高了赝复体的修复效果。

### 论文目录

- 缩略语表

- 中文摘要

- 英文摘要

- 前言

- 文献回顾

- 正文

- 第一部分 实验研究

- 实验一 下颌标准牙列模型三维重建及快速成型制作蜡型的精度比较

- 1. 材料与设备

- 2. 研究方法

- 3. 结果

- 4. 讨论

- 实验二 基于结构光扫描重建的眼部定位与测量研究

- 1. 材料

- 2. 方法

- 3. 结果

- 4. 讨论

- 实验三 眶部赝复体外表面计算机辅助设计研究

- 1. 材料

- 2. 方法

- 3. 结果

- 4. 讨论

- 实验四 眶部赝复体蜡型的计算机辅助制作研究

- 1. 材料

- 2. 方法

- 3. 结果

- 4. 讨论

- 第二部分 临床病例应用

- 单侧眶缺损赝复体的眼球定位、制作及临床试戴

- 1. 材料与设备

- 2. 方法

- 3. 结果

- 4. 讨论

- 全文总结

- 参考文献

- 个人简历和研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].中空开放式赝复体的改良制作[J]. 北京口腔医学 2020(04)

- [2].3D打印预制赝复体即刻修复上颌骨前部缺损[J]. 口腔医学研究 2018(01)

- [3].基于赝复体指导的义耳种植术前设计与修复[J]. 口腔颌面修复学杂志 2014(06)

- [4].赝复体辅助术后近距离放射治疗对颌骨恶性肿瘤的作用[J]. 中华临床医师杂志(电子版) 2018(10)

- [5].颜面种植赝复体及其日常护理要点[J]. 中国美容医学 2009(01)

- [6].上颌窦癌上颌骨全切除后更换永久性赝复体的语音效果评价[J]. 现代肿瘤医学 2018(12)

- [7].不锈钢赝复体模型灌注架的制作与应用[J]. 护理研究 2013(26)

- [8].四种颜面赝复体粘接剂的剥离强度研究[J]. 临床口腔医学杂志 2008(04)

- [9].颜面赝复体粘接剂的体外细胞毒性[J]. 第四军医大学学报 2008(12)

- [10].手术联合赝复体式放射性粒子植入治疗腭部腺源性恶性肿瘤[J]. 徐州医科大学学报 2019(02)

- [11].两种模型灌注法对颌骨缺损赝复体使用效果的调查分析[J]. 中国美容医学 2011(02)

- [12].颌面缺损赝复的研究进展[J]. 口腔颌面修复学杂志 2015(03)

- [13].下颌骨三维有限元模型的建立及优化设计研究[J]. 中国医疗器械信息 2020(17)

- [14].低位阻塞器在上颌赝复体中的应用[J]. 中国实用医药 2013(22)

- [15].选择性激光烧结法烧结复合蜡粉制作耳赝复体[J]. 中国激光 2009(10)

- [16].数字化赝复体术中修复Brown Ⅱ类缺损后的功能评价[J]. 口腔医学 2019(04)

- [17].2种快速成型技术制作颌面部赝复体表面皮纹的初步研究[J]. 中国现代医学杂志 2016(19)

- [18].颜面赝复体与周围组织的几何及纹理光顺过渡方法研究[J]. 徐州工程学院学报(自然科学版) 2015(02)

- [19].颧种植支持式赝复体不同连接方式修复双侧上颌骨缺损的固位效果评价[J]. 组织工程与重建外科杂志 2019(01)

- [20].不同固化方式对硅橡胶机械性能的影响[J]. 口腔颌面修复学杂志 2008(02)

- [21].维他灵支架修复上颌骨缺损的临床效果分析[J]. 青岛医药卫生 2016(04)

- [22].赝复体式放射性粒子布源器治疗11例腭部腺源性恶性肿瘤的疗效观察[J]. 上海口腔医学 2019(01)

- [23].上颌骨全切除同期中空充填式赝复体修复术的围手术期护理[J]. 中国医科大学学报 2015(03)

- [24].生物假体模型的快速成型制作技术[J]. 新技术新工艺 2010(07)

- [25].听骨赝复体[J]. 中国医学文摘(耳鼻咽喉科学) 2008(01)

- [26].数字化口腔颌面缺损赝复技术[J]. 中国实用口腔科杂志 2012(05)

- [27].一种新眼眶赝复体与常规眼眶赝复体的比较[J]. 口腔颌面修复学杂志 2011(05)

- [28].基于逆向工程技术的义耳赝复体设计[J]. 机械设计与制造 2010(08)

- [29].数字化赝复体在兔腭瘘修复中的应用[J]. 中国组织工程研究 2020(14)

- [30].上颌骨缺损的语音清晰度及影响因素的评价[J]. 口腔颌面修复学杂志 2008(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9c59dc8ea9dbc5348e234a89.html