# Zn-Ni合金镀层无铬钝化工艺的研究

### 论文摘要

为使Zn-Ni合金镀层具有优良的耐蚀性和装饰性，对其进行钝化处理是必不可少的。传统的钝化工艺为铬酸盐钝化，Cr6+有剧毒，对环境和人类发展都不利，其应用在国内外已经受到严格限制。国内外对Zn-Ni合金钝化工艺的研究比较少，尚未见到有关于Zn-Ni合金镀层无铬钝化工艺的报道。因此，寻找一种低污染、甚至无污染的性能优异的Zn-Ni合金钝化工艺是当务之急。在综合各种无铬钝化工艺优缺点的基础上，确定采用钼酸盐体系对Zn-Ni合金镀层进行彩色钝化和蓝白钝化工艺的研究。实验确定的钼酸盐彩色钝化液的组成及工艺条件为：Na2MoO4·2H2O 12.5g/L，Na2SiO3·9H2O 5g/L，Na3PO4·12H2O 12g/L，NaNO325g/L，CH2（COOH）224g/L，pH值为3.5左右，钝化温度为48℃，钝化时间125130s。，空气中老化10s。得到的钝化膜颜色均匀，室内自然光下为类桔黄单色膜，阳光照射下为粉色和黄色相间的彩色膜。钼酸盐蓝白钝化液的组成及工艺条件为：Na2MoO4·2H2O 25g/L，Na2SiO3·9H2O 5g/L，Na2WO4·2H2O 20g/L，Na3PO4·12H2O 12g/L，NaNO325g/L，CH2（COOH）224g/L，pH值3.5左右，钝化温度48℃，钝化时间110s。得到的钝化膜呈均匀蓝白色，没有泛黄现象。扫描电子显微镜（SEM）观察结果表明，钼酸盐钝化体系所得钝化膜表面会有大量微裂纹存在，加入一定量的钨酸钠之后，微裂纹明显减少；X射线光电子能谱（XPS）分析表明，彩色钝化膜主要由Mo（OH）3、MoO3/MoO42-、MoO2、Mo（OH）2、MoCl3、MoO3/SiO 2、ZnSiO4、Zn3（PO4）2、ZnO、Zn（OH）2、Zn（H2PO4）2、ZnO/SiO2组成，蓝白钝化膜除含有上述成分外，还含有WO3、H2WO4和WOx；交流阻抗谱（EIS）分析表明，彩色钝化膜的电化学腐蚀电阻达2082Ω·cm2，蓝白钝化膜为2584Ω·cm2，其中蓝白钝化膜的电化学腐蚀电阻高于六价铬钝化膜。在以上分析测试的基础上，提出了Zn-Ni合金镀层钼酸盐钝化膜的成膜机理，认为钝化膜是钼、磷、硅化合物复合沉积形成的。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 电镀Zn-Ni 合金的应用及其研究现状

- 1.2.1 电镀Zn-Ni 合金的特点

- 1.2.2 电镀Zn-Ni 合金的应用

- 1.2.3 电镀Zn-Ni 合金的研究现状

- 1.3 锌及Zn-Ni 合金钝化处理的研究现状

- 1.3.1 Zn-Ni 合金钝化的研究现状

- 1.3.2 镀锌层无机类钝化处理

- 1.3.3 镀锌层有机类钝化处理

- 1.3.4 镀锌层无机/有机物复合型钝化处理

- 1.4 课题的主要研究内容

- 第2章 实验材料及测试方法

- 2.1 实验材料及装置

- 2.1.1 实验药品

- 2.1.2 实验仪器

- 2.1.3 实验装置和工艺流程

- 2.2 钝化膜的性能表征

- 2.2.1 钝化膜的微观形貌观察

- 2.2.2 钝化膜的组成分析

- 2.2.3 钝化膜的耐蚀性能测试

- 第3章 Zn-Ni 合金镀层的无铬钝化工艺研究

- 3.1 彩色钝化工艺的研究

- 3.1.1 彩色钝化液组成的筛选

- 3.1.2 彩色钝化液组成的影响

- 3.1.3 彩色钝化工艺条件的影响

- 3.2 蓝白钝化工艺的研究

- 3.2.1 蓝白钝化液组成的筛选

- 3.2.2 蓝白钝化液组成的影响

- 3.2.3 蓝白钝化工艺条件的影响

- 3.3 各种钝化工艺的对比

- 3.4 本章小结

- 第4章 钝化膜性能测试

- 4.1 钝化膜的耐蚀性

- 4.1.1 硫酸铜点滴实验结果

- 4.1.2 氯化钠浸泡试验结果

- 4.1.3 塔菲尔曲线外推法测试结果

- 4.1.4 交流阻抗测试结果

- 4.2 钝化膜的微观形貌

- 4.3 本章小结

- 第5章 钼酸盐体系钝化膜的机理研究

- 5.1 钼酸盐彩色钝化膜的形成机理

- 5.1.1 彩色钝化膜的组成

- 5.1.2 钼酸盐彩色钝化膜的成膜机理

- 5.2 蓝白钝化膜的形成机理

- 5.2.1 蓝白钝化膜的组成

- 5.2.2 钼酸盐蓝白钝化膜的成膜机理

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].紫铜表面镍-铁合金镀层的织构及性能[J]. 电镀与环保 2019(06)

- [2].氟硼酸盐电镀铅-锑合金镀层的研究[J]. 电镀与环保 2019(06)

- [3].电镀Ni-P-Ti_3C_2T_x合金镀层的制备以及性能研究[J]. 表面技术 2019(12)

- [4].机械法兰盘合金钢基材电镀锌-钴合金镀层[J]. 电镀与环保 2020(03)

- [5].四种银镀层的制备与抗变色性能对比[J]. 电镀与精饰 2020(07)

- [6].电镀彩色镍-锌合金镀层的研究[J]. 电镀与环保 2020(04)

- [7].超疏水锌镍合金镀层的电化学制备[J]. 功能材料 2020(08)

- [8].汽车半轴钢电沉积铁-铬合金镀层的研究[J]. 电镀与环保 2019(05)

- [9].镍-钴合金镀层研究进展[J]. 电镀与精饰 2017(07)

- [10].镍-硼合金镀层的硬度和耐磨性[J]. 电镀与环保 2015(06)

- [11].锌镍合金镀层和镉镀层对30CrMnSiA结构钢疲劳性能影响的对比[J]. 机械工程材料 2015(05)

- [12].酸性锌-镍合金镀层与碱性锌-镍合金镀层的性能比较[J]. 电镀与环保 2019(02)

- [13].电沉积钴-镍合金镀层的研究进展[J]. 电镀与涂饰 2019(19)

- [14].汽车零部件电沉积锌-锰合金镀层进展[J]. 电镀与精饰 2017(09)

- [15].退火时间对锌镁合金镀层显微组织及耐蚀性的影响[J]. 腐蚀与防护 2015(05)

- [16].脉冲电沉积法制备高P镍基合金镀层[J]. 中国腐蚀与防护学报 2012(06)

- [17].电镀锌-磷合金镀层[J]. 电镀与环保 2020(04)

- [18].纳米SiO_2对汽车用铝硅镁系合金化学镀Ni-P合金镀层性能的影响[J]. 电镀与环保 2018(06)

- [19].苏203井区高性能合金镀层的评价及应用[J]. 腐蚀与防护 2019(03)

- [20].两种不同晶体结构的镍-钴合金镀层的制备及表征[J]. 电镀与环保 2019(04)

- [21].油田用钨合金镀层腐蚀性能评价研究[J]. 装备环境工程 2019(09)

- [22].镀液温度对脉冲电镀镍-铬-钼合金镀层的影响[J]. 科学技术与工程 2016(31)

- [23].载荷对镍钴合金镀层耐磨性的影响[J]. 装甲兵工程学院学报 2017(04)

- [24].新型钨合金镀层防堵岩芯管的研究和应用[J]. 西部探矿工程 2016(06)

- [25].渗氢对铜-锡合金镀层鼓泡缺陷的影响[J]. 电镀与精饰 2013(07)

- [26].锡合金镀层的晶须抑制效果及其机理[J]. 印制电路信息 2013(09)

- [27].工艺参数对电镀铁-磷合金镀层性能的影响[J]. 电镀与精饰 2011(05)

- [28].电流密度对光亮镍-铁合金镀层表面形貌及耐蚀性的影响[J]. 电镀与环保 2009(03)

- [29].化学镀镍-磷合金镀层耐腐蚀性能的研究[J]. 电镀与精饰 2008(10)

- [30].氯化物镀液中电沉积锌-镍合金镀层的研究[J]. 电镀与环保 2018(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9c5a15a5d67b68137c62df85.html