# 含水介质中石油的残留及其水理性质研究

### 论文摘要

含水介质被石油污染之后,其水理性质如界限含水率、持水性、毛细性和渗透性的变化会改变介质的力学性能、持水功能和渗透性能,水分和污染物的运移也会受到影响,从而对地下水的补给和污染物去除带来一定负作用。不同种类的油品在不同类型含水介质中的残留程度不同,对介质性质的影响也不同。因此,本文选取了柴油和原油两种性质差异较大的油品,以壤土和砂为代表性含水介质,首先研究了石油在含水介质中的挥发、入渗过程,确定了石油污染物的残留程度,进而对不同污染程度的石油污染介质的水理性质进行了试验分析,得出结论如下:(1)考察了含油量、风速、温度对柴油和原油在含水介质中挥发速率和挥发残留的影响。结果表明,介质中含油量越高、风速越大、温度越高,挥发速率越大。同种条件下,含油量越高,油品在介质中的残留率越高,对于同一含油率的含水介质,温度和风速越高,挥发量越高,介质中油品残留率越低。挥发是含水介质中柴油含量降低的一个重要因素。(2)对柴油在不同含水率砂柱中的入渗和残留研究发现,随着砂柱初始含水率升高,柴油入渗过程中其所吸持的油量降低。砂初始含水率在0.36%~18%范围内,柴油在砂柱中的残留量在3.31%~11.32%。油污砂柱淋滤后,最终持留量随砂柱初始含水率的升高而降低,最终残留率范围为0.64%~2.68%。(3)柴油在不同含水率壤土中的入渗和残留试验表明,风干壤土中柴油入渗最快,含水率越大柴油入渗越困难,饱和含水率时不能向下入渗。风干壤土的柴油残留率在7.11%~9.71%,含水率为17.33%的壤土土柱中残留含油率为0~2.58%。淋滤试验结果表明,柴油大部分被截留在油污土层下部5cm范围内,壤土对柴油具有较强的截留能力。(4)土颗粒表面对柴油的吸附能力远小于对水的吸附,柴油在壤土中仅仅充当了介质流体的作用,土的塑性指数基本不受柴油含量的影响。含油量高的原油污染壤土颗粒表面被覆裹,引起一种“假性粘度”,土的塑性增强,导致塑限减小而达到流动状态的液限值升高,塑性指数相应突然增大。(5)对于柴油污染砂,在0~6%含油率范围内,随着含油率的增加,砂的持水度降低。含油率继续增大,在砂中持留力较小的油分会随水流出,持水度并不会继续降低。对于原油污染砂,由于原油粘滞性大,黏附在砂粒表面,随着含油率增大,孔隙度减小,持水性能降低。原油对含水介质持水性能的影响较柴油显著。(6)原油在含水介质中的存在大大削弱了介质孔隙对水的毛细力作用,试验中未观察到原油污染介质中毛细水上升;对于砂来说,当砂中柴油含量小于2%时,随着含油率的增大,砂中毛细上升高度减小,大于2%时,毛细水不能上升。对于壤土来说,含油率为12%时仍能观察到毛细水上升,随着含油率增大,毛细水上升速度变慢,最大上升高度越小。(7)石油污染使含水介质渗透性能降低,柴油污染清洁砂后,可使砂渗透系数降低60%左右,柴油污染壤土的渗透系数在8%含油率时比清洁土降低了97%左右;原油含量较大时,不仅使土颗粒变为疏水性,而且堵塞了孔隙,含油量大于8%时,壤土基本不透水。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 石油在含水介质中的迁移残留研究

- 1.2.2 石油污染对含水介质性质的影响

- 1.3 研究内容和技术路线

- 2 供试样品的组成、性质及分析方法

- 2.1 供试样品的组成及性质

- 2.1.1 含水介质的组成及性质

- 2.1.2 油品的组成及性质

- 2.2 油污土样的制备

- 2.3 试验分析方法

- 2.3.1 含水介质中石油含量的测定

- 2.3.2 油污土含水率的测定及校正

- 3 石油在含水介质中的迁移及残留

- 3.1 石油在含水介质中的挥发及残留

- 3.1.1 试验内容和方法

- 3.1.2 结果与讨论

- 3.2 石油在含水介质中的入渗及残留

- 3.2.1 试验内容与方法

- 3.2.2 柴油在砂中的入渗及残留

- 3.2.3 柴油在壤土中的入渗及残留

- 3.3 小结

- 4 石油污染含水介质的水理性质研究

- 4.1 界限含水率

- 4.1.1 试验内容与方法

- 4.1.2 结果与讨论

- 4.2 持水性

- 4.2.1 试验内容与方法

- 4.2.2 结果与分析

- 4.3 毛细性

- 4.3.1 试验内容与方法

- 4.3.2 结果与讨论

- 4.4 渗透性

- 4.4.1 试验内容与方法

- 4.4.2 结果与讨论

- 4.5 小结

- 5 结论与建议

- 5.1 结论

- 5.2 创新性

- 5.3 建议

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历、在学期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].气候指标对油茶鲜果含油率的影响[J]. 经济林研究 2019(04)

- [2].应用质量流量计测量含油率的研究[J]. 中国计量 2012(12)

- [3].家蚕丝绵含油率测定方法的研究[J]. 丝绸 2008(04)

- [4].含油率对锦纶短纤维性能影响的研究[J]. 合成纤维 2018(10)

- [5].农安扶余地区油页岩测井识别与总含油率计算[J]. 测井技术 2015(02)

- [6].基于气候因子的油茶含油率时空特征与种植分区研究[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2020(06)

- [7].腈纶纤维含油率分析方法探讨[J]. 炼油与化工 2013(01)

- [8].黄连木天然群体果实含油率的地理变异[J]. 林业科学 2009(05)

- [9].纺织品含油率测试方法的差异及相关性分析[J]. 中国纤检 2018(10)

- [10].核磁法分析含油率中检量线的设定[J]. 河南化工 2012(09)

- [11].油茶干籽含油率及主要经济性状相关性分析[J]. 湖北林业科技 2011(03)

- [12].油茶干籽含油率及主要经济性状相关性分析[J]. 林业科技开发 2011(04)

- [13].四川省油橄榄引种品种果实含油率及其脂肪酸分析[J]. 林业科学 2010(08)

- [14].油茶干籽含油率与主要经济性状的相关性[J]. 经济林研究 2010(02)

- [15].油砂油泥含油率测定方法研究[J]. 化工科技 2008(04)

- [16].紫苏属籽粒含油率及其脂肪酸分析[J]. 中国粮油学报 2009(08)

- [17].不同种植模式对不同香茅品种产量和含油率的影响[J]. 热带农业科学 2018(03)

- [18].油桐籽含油率近红外光谱检测模型的构建[J]. 林业工程学报 2017(06)

- [19].云南引种油橄榄果实含油率及其脂肪酸组成分析[J]. 西南林业大学学报(自然科学) 2018(04)

- [20].基于近红外波长组合快速检测油页岩含油率[J]. 环球市场信息导报 2015(48)

- [21].不同栽培条件下油用牡丹种子产量及含油率探究[J]. 花卉 2019(18)

- [22].不同地理居群山桐子的果实含油率与脂肪酸含量[J]. 林业科学 2010(05)

- [23].油茶含油率关键气候影响因子及模型分析[J]. 中国油料作物学报 2019(04)

- [24].不同类型肥料对广林香樟无性系萌芽林生长和含油率的影响[J]. 广西林业科学 2019(03)

- [25].油茶高含油率品系的资源评价与筛选[J]. 西部林业科学 2017(06)

- [26].全国十三省茶叶籽的含油率和脂肪酸组成研究[J]. 中国茶叶加工 2012(03)

- [27].乙醇代替甲醇测试短纤维含油率[J]. 河南科技 2011(03)

- [28].PET纤维含油率测试萃取剂的选择[J]. 聚酯工业 2019(05)

- [29].花生高油突变体的定向筛选及籽仁含油率与叶片水势的相关性分析[J]. 青岛农业大学学报(自然科学版) 2019(01)

- [30].基于核磁共振的玉米不同籽粒类型单粒质量和含油率分析[J]. 农业工程学报 2018(20)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9c71e06016ad73952da3a78e.html