# 不确定离散分布式时滞随机系统的鲁棒控制与滤波

### 论文摘要

随机系统在卫星姿态控制、导弹导航控制等工业控制中极为常见,在运输工程、冶金、金融、生物工程等领域也有着广泛的应用。另外,分布式时滞在航天、网络控制、通信、等领域广泛地存在,目前针对分布式时滞随机系统的研究尚少见,因此值得进一步探讨,尤其是针对带有不确定参数的离散分布式时滞随机系统。本论文针对一类具有范数有界参数不确定性的离散分布式时滞随机系统,研究其鲁棒稳定性及鲁棒镇定、鲁棒H_∞控制和鲁棒H_∞滤波等问题。论文综合利用了当前针对离散系统、时滞系统及随机系统进行研究鲁棒控制时的一些先进方法和成果,将它们推广到这类具有范数有界参数不确定性的离散分布式时滞随机系统中,通过引入自由权矩阵方法和线性矩阵不等式方法,给出了相关的研究结果。具体研究内容如下:1)针对具有范数有界参数不确定性的离散分布式时滞随机系统,研究其鲁棒稳定性和鲁棒镇定问题。首先,利用自由权矩阵方法和线性矩阵不等式技术,提出了系统鲁棒均方渐近稳定的时滞依赖的充分条件;在此基础上,研究了该系统的鲁棒镇定控制器设计问题,提出了闭环系统均方渐近稳定的镇定控制器求解条件。2)研究了该类系统的鲁棒H_∞控制问题。首先,针对名义系统,提出了系统均方渐近稳定并具有给定的H_∞性能指标的时滞依赖充分条件。利用自由权矩阵方法和线性矩阵不等式技术,不仅保证了结果具有较低的保守性,而且便于求解。在此基础上,设计了该名义系统的H_∞状态反馈控制器,使得闭环系统均方渐近稳定并满足H_∞性能条件。随后,将上面的结果推广到该类不确定系统中,得出其鲁棒H_∞性能充分条件及鲁棒H_∞控制器的求解条件。3)研究了该类系统的鲁棒H_∞滤波问题。首先,建立了名义系统的时滞依赖有界实引理,使滤波误差系统均方渐近稳定并满足给定的H_∞性能条件。基于此条件,设计了H_∞滤波器,并提出了基于线性矩阵不等式形式的滤波器参数求解条件。另外,将上述的结果推广至参数不确定系统的情况,提出了该类不确定系统的鲁棒H_∞滤波器的求解条件,通过对其求解,可获得所期望的滤波器。以上针对这类具有范数有界参数不确定性的离散分布式随机系统的研究,所有结果均用线性矩阵不等式的形式给出。利用Matlab的LMI工具箱,对相应的线性矩阵不等式进行求解,在结果求解可行的条件下,得到的不仅仅是一个可行解而是一组可行解。最后,文中所有的研究结果在每章的数值仿真中都得到了验证,证实了本论文研究成果的有效性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 符号说明

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 随机时滞系统的稳定性与镇定

- ∞性能与H∞控制'>1.2.2 随机时滞系统的H∞性能与H∞控制

- ∞滤波'>1.2.3 随机时滞系统的H∞滤波

- 1.3 本论文的主要研究内容

- 1.3.1 不确定离散分布式时滞随机系统的鲁棒稳定性分析及镇定

- ∞控制'>1.3.2 不确定离散分布式时滞随机系统的鲁棒 H∞控制

- ∞滤波'>1.3.3 不确定离散分布式时滞随机系统的鲁棒 H∞滤波

- 第2章 不确定离散分布式时滞随机系统的鲁棒镇定

- 2.1 引言

- 2.2 问题描述

- 2.3 鲁棒稳定性分析

- 2.3.1 名义系统的稳定性分析

- 2.3.2 不确定系统的鲁棒稳定性分析

- 2.4 鲁棒镇定

- 2.4.1 名义系统的镇定

- 2.4.2 不确定系统的鲁棒镇定

- 2.5 数值仿真

- 2.6 本章小结

- ∞控制'>第3章 不确定离散分布式时滞随机系统的鲁棒H∞控制

- 3.1 引言

- 3.2 问题描述

- ∞性能分析'>3.3 鲁棒H∞性能分析

- ∞性能分析'>3.3.1 名义系统的H∞性能分析

- ∞性能分析'>3.3.2 不确定系统的鲁棒H∞性能分析

- ∞控制器设计'>3.4 鲁棒H∞控制器设计

- ∞控制器设计'>3.4.1 名义系统的H∞控制器设计

- ∞控制器设计'>3.4.2 不确定系统的鲁棒H∞控制器设计

- 3.5 数值仿真

- 3.6 本章小结

- ∞滤波'>第4章 不确定离散分布式时滞随机系统的鲁棒H∞滤波

- 4.1 引言

- 4.2 问题描述

- ∞性能分析'>4.3 滤波误差系统的H∞性能分析

- ∞性能分析'>4.3.1 名义滤波误差系统的H∞性能分析

- ∞性能分析'>4.3.2 不确定滤波误差系统的鲁棒H∞性能分析

- ∞滤波器的设计'>4.4 鲁棒H∞滤波器的设计

- ∞滤波器设计'>4.4.1 名义系统的H∞滤波器设计

- ∞滤波器设计'>4.4.2 不确定系统的鲁棒H∞滤波器设计

- 4.5 数值仿真

- 4.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].不完全观测下非线性非齐次随机系统的参数估计[J]. 应用数学 2020(04)

- [2].具有网络攻击的随机系统状态估计研究[J]. 无线互联科技 2020(15)

- [3].随机系统概述[J]. 数学学习与研究 2020(04)

- [4].《液压与气动》关于论文标题的写作要求[J]. 液压与气动 2016(10)

- [5].《液压与气动》关于论文标题的写作要求[J]. 液压与气动 2016(12)

- [6].《液压与气动》关于论文标题的写作要求[J]. 液压与气动 2017(01)

- [7].《液压与气动》关于论文标题的写作要求[J]. 液压与气动 2017(02)

- [8].《液压与气动》关于论文标题的写作要求[J]. 液压与气动 2017(03)

- [9].伊藤型随机系统的镇定[J]. 杭州电子科技大学学报(自然科学版) 2018(05)

- [10].有限随机系统的极限概率分解[J]. 贵州大学学报(自然科学版) 2013(02)

- [11].一类带有多源异质干扰的随机系统的精细抗干扰控制[J]. 鲁东大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [12].一类带有多源干扰的离散时间随机系统的抗干扰控制[J]. 鲁东大学学报(自然科学版) 2018(04)

- [13].特约主编寄语[J]. 南京信息工程大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [14].不确定线性时滞随机系统的最优保性能控制[J]. 自动化技术与应用 2008(02)

- [15].一类带有非谐波扰动的随机系统的抗干扰控制[J]. 鲁东大学学报(自然科学版) 2018(01)

- [16].多用户多准则随机系统最优与最优收费[J]. 系统科学与数学 2009(01)

- [17].一类随机系统的概率密度函数形状控制[J]. 系统工程理论与实践 2016(09)

- [18].随机系统的概率密度函数形状调节[J]. 物理学报 2014(24)

- [19].随机系统预测控制稳定性分析及快速预测算法[J]. 信息与控制 2013(02)

- [20].关于非线性离散随机系统的稳定性[J]. 河南科学 2010(02)

- [21].随机系统的反馈镇定设计[J]. 河南科学 2012(05)

- [22].一类随机系统平稳分布的存在性与唯一性[J]. 数学杂志 2010(04)

- [23].一类非线性随机系统的状态反馈H_∞控制[J]. 应用数学学报 2009(03)

- [24].北京市农业执法双随机系统的构建[J]. 现代农业科技 2019(20)

- [25].网络随机系统的最优事件触发控制[J]. 电光与控制 2016(08)

- [26].基于电子化临床数据采集平台的中央随机系统特点及应用[J]. 中国新药与临床杂志 2010(09)

- [27].一类伊藤型广义随机系统的有限时间稳定性[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2014(03)

- [28].一类离散时滞随机系统的稳定性分析[J]. 顺德职业技术学院学报 2013(04)

- [29].基于隐马尔科夫模型的随机系统运行时安全性验证[J]. 工程科学与技术 2018(06)

- [30].考虑输入饱和的异步电机随机系统的速度控制[J]. 青岛大学学报(工程技术版) 2016(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9c72c6243a880acd13296e30.html