# 改性纳米二氧化钛的制备及光催化降解苯酚的研究

### 论文摘要

在紫外光照射下，纳米TiO2可催化降解水中难生物降解的有机污染物，但存在着光催化活性不高，光能利用率低等问题。为解决这些问题，本文采用溶胶凝胶法，探讨了TiO2光催化剂的最佳制备工艺；研究了非金属离子掺杂和铁氮共掺杂等改性纳米TiO2的方法；考察了过渡金属离子铁在光催化过程中的作用。以自制的TiO2为光催化剂，以模拟苯酚废水为目标污染物，研究了主要操作条件--光照时间、TiO2光催化剂投加量、溶液的初始pH和苯酚初始浓度的影响，得到了光催化体系中降解苯酚的最佳反应条件。研究表明：1当以钛酸丁酯为前驱体，以冰乙酸作为抑制剂，用无水乙醇作为溶剂制备TiO2粉体，对光催化活性影响较大的因素为工艺参数。在钛酸丁酯为17 ml的情况下，其最佳条件为：冰乙酸10 ml，去离子水5 ml，无水乙醇90 ml，并在450℃下煅烧2 h。在此条件下制备的TiO2具有良好的光催化性能。2分别制备了以有机N源尿素和无机N源碳酸铵掺杂的TiO2光催化剂，分析表明N掺杂能抑制TiO2的晶粒生长，同时无机N掺杂TiO2粉末在紫外光和可见光下均能显著提高TiO2的光催化活性，而有机N掺杂TiO2粉末的光催化活性与未掺杂TiO2的相比增强不明显。3用Fe和N合成了Fe、N共掺杂的纳米TiO2。当两种离子以适当比例共掺杂时可对TiO2的光催化活性产生协同作用，而且掺杂比例存在一个最佳值，即Fe和N的最佳掺杂比分别为0.005和0.02。4用Fe3+作为掺杂离子制备TiO2光催化剂时，煅烧温度和掺杂浓度对铁掺杂样品的光催化活性影响较大；在采用不同光催化剂的光催化体系中加入相同浓度的水溶性Fe3+作为共存离子时，水溶性Fe3+对不同的光催化体系的作用各不相同。5当在光照时间为3h，TiO2的投加量为1.25 g/L，溶液初始pH=3，苯酚初始浓度为40 mg/L和的条件下，纯TiO2对苯酚的去除率达到最佳；在紫外光下为15%，在可见光下为3%。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 选题背景

- 2半导体催化剂'>1.2 TiO2半导体催化剂

- 1.2.1 半导体

- 2综述'>1.2.2 TiO2综述

- 1.2.3 光催化反应机理

- 1.2.4 光催化反应的主要步骤

- 2光催化剂的合成'>1.3 TiO2光催化剂的合成

- 1.3.1 气相法

- 1.3.2 液相法

- 1.4 二氧化钛光催化剂的改性

- 1.4.1 贵金属沉积

- 1.4.2 半导体复合

- 1.4.3 离子掺杂

- 1.4.4 光敏化

- 1.5 本课题的目的、意义和研究内容

- 1.5.1 光催化法废水处理目前存在的问题

- 1.5.2 本课题的目的和意义

- 1.5.3 研究内容

- 第2章 实验部分

- 2.1 实验试剂及仪器

- 2.2 光催化降解实验

- 2.3 实验分析方法

- 2.3.1 4-氨基安替比林分光光度法测定原理

- 2.3.2 实验中所用试剂的配制

- 2.3.3 标准曲线的绘制

- 2.3.4 水样的测定

- 2.4 分析测试方法

- 2的制备及性能研究'>第3章 纯 TiO2的制备及性能研究

- 2最佳工艺参数的确定'>3.1 溶胶-凝胶法制备纳米 TiO2最佳工艺参数的确定

- 3.1.1 工艺参数的讨论

- 2光催化活性的影响'>3.1.2 煅烧条件对 TiO2光催化活性的影响

- 3.2 纳米二氧化钛的制备

- 3.3 XRD 分析

- 3.4 本章小结

- 2的制备及光催化性能'>第4章 氮掺杂 TiO2的制备及光催化性能

- 2的制备'>4.1 N 掺杂 TiO2的制备

- 4.2 结果与讨论

- 2的 XRD 和 BET 分析'>4.2.1 TiO2的 XRD 和 BET 分析

- 4.2.2 紫外光下光催化性能

- 4.2.3 可见光下光催化性能

- 4.3 本章小结

- 2及其光催化性能'>第5章 Fe 与 N 共掺杂制备 TiO2及其光催化性能

- 2粉末的制备与 BET 分析'>5.1 Fe 和 N 共掺杂 TiO2粉末的制备与 BET 分析

- 5.2 结果与讨论

- 5.2.1 光催化性能

- 5.2.2 铁氮共掺杂二氧化钛具有可见光活性的机理

- 5.3 本章小结

- 3+离子在光催化过程中的作用'>第6章 Fe3+离子在光催化过程中的作用

- 3+掺杂 TiO2光催化剂'>6.1 Fe3+掺杂 TiO2光催化剂

- 3+掺杂 TiO2粉末的制备与 BET 分析'>6.1.1 Fe3+掺杂 TiO2粉末的制备与 BET 分析

- 3+掺杂的光催化剂的紫外光催化性能'>6.1.2 Fe3+掺杂的光催化剂的紫外光催化性能

- 3+对光催化体系的影响'>6.2 水溶性过渡金属离子 Fe3+对光催化体系的影响

- 6.3 本章小结

- 第7章 苯酚光催化体系的研究

- 7.1 测定最佳反应条件

- 7.1.1 测定最佳光照时长

- 7.1.2 溶液初始 pH 值的影响

- 2光催化剂用量的影响'>7.1.3 TiO2光催化剂用量的影响

- 7.1.4 溶液初始浓度的影响

- 7.2 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9c84bcd5beeb7a8bea263aa7.html