# 高频雷达海杂波特性分析及抑制方法研究

### 论文摘要

高频地波雷达利用垂直极化电磁波可沿海面绕射传播的特点,能够实现对视距外海洋环境监测及海面目标的探测和跟踪。海杂波作为高频雷达海上目标检测的主要背景和干扰,强海杂波会屏蔽慢速目标从而形成目标检测的盲区。为了在海杂波背景中检测目标,本文分析高频雷达海杂波特性,并在此基础上研究海杂波的抑制方法。本文对单基地、双基地雷达海杂波的频率特性、统计特性以及散射特性进行分析。高频雷达海浪回波在多普勒域中显示出两个幅度明显占优的一阶Bragg峰,在一阶谱周围还有一片比其低十几分贝的二阶连续谱。经过雷达接收机的正交双通道处理后,海浪回波幅度的平方和服从瑞利分布。雷达工作参数和海态等因素会对海杂波的多普勒谱产生一定的影响,随着雷达的工作频率提高或者海面风速增加海杂波的幅度都会变大然后趋于饱和。顺风而行的波浪所引起的一阶、二阶海杂波谱比逆风而行的高。针对双基地雷达,本文就双基地角所引起的一阶海杂波展宽进行理论分析,推导出展宽的计算公式。双基地角展宽效应随着雷达探测距离的增加逐渐减小,雷达进行远距离探测时可以忽略该展宽效应。提高距离分辨率或者角度分辨率、减小双基地基线长度,海杂波展宽值都会有微弱的减小。对于双基地雷达,展宽的海杂波更容易淹没慢速目标。本文针对双基地海杂波抑制问题进行深入研究,总结出三种双基地海杂波抑制方法。雷达实测数据处理结果说明:Root循环对消法和奇异值分解法在对海杂波抑制的同时,能探测到位于一阶Bragg频带外的目标,但会损失频带内目标信息。针对这一问题,考虑到目标和海杂波空间相关性不同,本文应用子空间算法抑制双基地海杂波,该算法能够以较大的信杂比探测到位于一阶Bragg频带内外的目标。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究背景的背景和意义

- 1.2 高频地波雷达的发展概述

- 1.3 双（多）基地雷达海杂波的发展概述

- 1.4 高频地波雷达海杂波的研究现况

- 1.5 本文的主要研究内容

- 第2章 单基地雷达海杂波特性分析与仿真

- 2.1 单基地雷达海杂波频率特性分析

- 2.1.1 一阶海杂波频率特性分析

- 2.1.2 二阶海杂波频率特性分析

- 2.2 单基地雷达海杂波统计特性分析

- 2.3 单基地雷达海杂波散射特性分析

- 2.3.1 一阶海杂波散射特性分析

- 2.3.2 二阶海杂波散射特性分析

- 2.4 单基地海杂波的影响因素

- 2.4.1 雷达的工作频率对海杂波的影响

- 2.4.2 风速对海杂波的影响

- 2.4.3 风向对海杂波的影响

- 2.5 本章小结

- 第3章 双基地雷达海杂波特性分析与仿真

- 3.1 双基地海杂波频率特性分析

- 3.2 双基地海杂波散射特性分析

- 3.2.1 一阶海杂波散射特性分析

- 3.2.2 二阶海杂波散射特性分析

- 3.3 双基地海杂波的影响因素

- 3.3.1 雷达的工作频率对海杂波的影响

- 3.3.2 风速对海杂波的影响

- 3.3.3 风向对海杂波的影响

- 3.3.4 双基地角对海杂波的影响

- 3.4 本章小结

- 第4章 双基地雷达一阶海杂波展宽分析

- 4.1 双基地雷达一阶海杂波的频域特性分析

- 4.2 双基地一阶海杂波展宽的数值计算

- 4.3 双基地一阶海杂波展宽的仿真

- 4.4 双基地一阶海杂波展宽的影响因素

- 4.4.1 距离分辨率的影响

- 4.4.2 角度分辨率的影响

- 4.4.3 基线长度的影响

- 4.5 极限条件下一阶海杂波展宽效应

- 4.6 实际雷达系统一阶海杂波展宽分析

- 4.7 本章小结

- 第5章 海杂波的抑制

- 5.1 高频雷达信号处理基本原理

- 5.1.1 海杂波的信号模型

- 5.2 基于奇异值分解法抑制海杂波

- 5.2.1 算法原理

- 5.2.2 仿真实验及结果

- 5.3 基于Root 循环对消法抑制海杂波

- 5.3.1 算法原理

- 5.3.2 仿真实验及结果

- 5.4 基于子空间算法抑制海杂波

- 5.4.1 算法原理

- 5.4.2 仿真实验及结果

- 5.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于实测数据的海杂波数据管理系统设计[J]. 信息化研究 2018(05)

- [2].时空相关K分布海杂波仿真软件[J]. 微波学报 2018(S1)

- [3].雷达海杂波测量试验回顾与展望[J]. 雷达学报 2019(03)

- [4].基于相位的岸基雷达地海杂波分割方法[J]. 系统工程与电子技术 2018(03)

- [5].海杂波混沌分形理论研究进展[J]. 电子世界 2018(01)

- [6].基于分形理论的海杂波认知处理方法[J]. 指挥信息系统与技术 2018(02)

- [7].特征知识在高频1阶海杂波识别中的应用[J]. 舰船科学技术 2016(24)

- [8].基于高尺度分形差量的海杂波背景下小目标检测[J]. 现代雷达 2017(03)

- [9].地/海杂波背景下机载火控雷达效能评估[J]. 火力与指挥控制 2017(06)

- [10].基于多普勒频率相关性的海杂波目标检测[J]. 雷达科学与技术 2017(03)

- [11].机载预警雷达海杂波的抑制方法[J]. 雷达科学与技术 2015(06)

- [12].地海杂波下机载预警雷达探测仿真[J]. 计算机仿真 2015(01)

- [13].空间相关的二维海杂波仿真与混沌评估[J]. 现代雷达 2015(03)

- [14].S波段海杂波混沌动力特性研究[J]. 电子技术与软件工程 2015(19)

- [15].基于实测数据的海杂波建模方法[J]. 兵工自动化 2019(09)

- [16].机载L波段雷达海杂波幅度分布特性分析[J]. 电波科学学报 2019(05)

- [17].时空相关海杂波序列的仿真设计[J]. 电子设计工程 2018(15)

- [18].基于小波包多阈值处理的海杂波去噪方法[J]. 电子测量与仪器学报 2018(08)

- [19].海杂波典型幅度分布模型的仿真分析[J]. 舰船电子工程 2018(09)

- [20].部分均匀海杂波中雷达目标的平滑自适应检测[J]. 系统工程与电子技术 2016(12)

- [21].一种海杂波背景下的目标跟踪数据关联方法[J]. 鱼雷技术 2016(05)

- [22].海杂波多分形特性分析及小目标检测技术研究[J]. 信号处理 2013(02)

- [23].不同环境下海杂波特征仿真与试验研究[J]. 兵工学报 2013(08)

- [24].单基地一阶海杂波的仿真研究[J]. 电子世界 2012(22)

- [25].运用计算机图像处理技术消除雷达海杂波[J]. 舰船电子工程 2011(07)

- [26].海杂波建模与仿真[J]. 舰船电子工程 2009(02)

- [27].海杂波的非广延分布模型[J]. 系统仿真学报 2009(11)

- [28].基于时空混沌的海杂波背景下小目标检测[J]. 仪器仪表学报 2009(06)

- [29].海杂波的多重分形判定及广义维数谱自动提取[J]. 海军航空工程学院学报 2008(02)

- [30].混沌学与海杂波[J]. 火控雷达技术 2008(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9c894f1d867dddac97ac9293.html