# 储油罐底腐蚀声发射信号研究

### 论文摘要

在对储油罐底腐蚀现象检测中,相比较于传统的超声波检测、涡流检测、漏磁检测,声发射在线检测技术具有无须清空油罐、费用较低并能实时检测等优点,是非常理想的罐底腐蚀在线检测方法。本文分别对腐蚀信号产生的机理、腐蚀过程声发射检测实验、基于盲源分离的混合腐蚀信号分离、腐蚀信号的小波分解等几方面内容进行了研究。腐蚀声发射信号可分为突发型和连续型,对腐蚀声发射信号产生的机理和影响其产生的因素,如金属表面钝化膜的破裂、金属离子化学反应过程进行了分析。建立了恒温水浴模拟实验装置,利用了PCI-2声发射采集系统进行实验研究,配置了10%的FeCl3·6H2O溶液作为腐蚀溶液。在实验过程中,采集了不同腐蚀阶段的腐蚀信号,实验结果表明,腐蚀声发射信号的事件数着腐蚀的持续进行呈现不同的趋势,可以观察到腐蚀声发射信号的事件数随着腐蚀的深入而增加。该实验结论对实际的罐底腐蚀声发射检测有一定的借鉴价值。应用小波分解对采集的突发信号和连续信号进行分析,选取不同小波尺度下的分解信号,通过对腐蚀信号的频域研究表明,突发型信号能量集中,频率主要集中在50KHz到80KHz之间,信号具有间断性,主要是因为金属表面钝化膜的破裂和气泡破裂瞬间释放的能量所导致的。连续型声发射信号的能量相对分散,其频率主要集中在30KHz到50KHz之间,这主要是因为在腐蚀过程中化学反应持续产生的能量所导致的。本文对混合信号分离进行了研究,利用盲源分离算法能够分离信号源个数未知条件下的混合信号的优点,设计了非高斯信号的混合迭代分离算法,基于Matlab平台设计了混合信号分离软件,实现了混合腐蚀信号的分离。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 检测储油罐的意义

- 1.2 储油罐在线检测的发展现状

- 1.3 储油罐腐蚀检测的方法

- 1.3.1 漏磁检测法

- 1.3.2 涡流检测法

- 1.3.3 超声波检测法

- 1.3.4 声发射检测法

- 1.4 检测方案的确定

- 1.5 课题研究内容及创新点

- 第二章 腐蚀信号产生机理的研究

- 2.1 低碳钢腐蚀过程

- 2.1.1 大型储油罐的结构及用钢组成

- 2.1.2 金属腐蚀的化学反应过程

- 2.1.3 低碳钢腐蚀过程化学反应产生的声发射

- 2.1.4 低碳钢腐蚀过程钝化膜破裂产生的声发射

- 2.2 低碳钢腐蚀过程的声发射检测实验

- 2.2.1 实验系统

- 2.2.2 低碳钢腐蚀过程中噪声信号的特征

- 2.3 本章小结

- 第三章 声发射信号处理的研究

- 3.1 特征参数分析法

- 3.1.1 单特征参数分析法

- 3.1.2 分布图分析法

- 3.1.3 特征参数分析法的特点与不足

- 3.2 小波变换分析法

- 3.2.1 小波变换的连续和离散

- 3.2.2 小波变换的去噪

- 3.2.3 小波变换在声发射信号处理中的缺陷

- 3.3 盲分离法

- 3.3.1 盲分离的数学模型

- 3.3.2 分离信号的基本原则和分离效果评价

- 3.4 本章小结

- 第四章 腐蚀声发射信号的研究

- 4.1 基于信息论的盲信号分离算法

- 4.1.1 混合信号的数学模型

- 4.1.2 反馈分离结构

- 4.2 基于非高斯性极大化的盲信号分离算法

- 4.2.1 无噪声非线性自相关函数的处理

- 4.2.2 含噪声非高斯性信号的处理

- 4.2.3 混合梯度迭代

- 4.2.4 高阶统计量

- 4.2.5 高阶累积量和高阶矩

- 4.2.6 三阶累积量

- 4.2.7 四阶累积量

- 4.3 腐蚀声发射信号的梯度迭代分离

- 4.4 本章小结

- 第五章 软件设计

- 5.1 软件系统的设计

- 5.2 软件的功能

- 5.2.1 线性混合信号分离

- 5.2.2 非线性混合信号分离

- 5.3 本章小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 附录A 迭代算法流程

- 附录B 软件主程序

- 附录C 迭代算法程序

- 在学研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于声发射信号16Mn钢损伤分析的半定量安全评价系统的设计[J]. 金属热处理 2019(S1)

- [2].声发射信号处理技术及其在滚动轴承检测中的应用现状[J]. 河北科技大学学报 2013(04)

- [3].番茄病害胁迫声发射信号采集与声源定位[J]. 农业机械学报 2011(04)

- [4].基于局域波近似熵的声发射信号处理[J]. 大连理工大学学报 2010(01)

- [5].近似熵在声发射信号处理中的应用[J]. 振动与冲击 2008(02)

- [6].小波降噪在起重机声发射信号方面的应用[J]. 起重运输机械 2020(04)

- [7].番茄茎秆不同部位声发射信号差异性分析[J]. 中国蔬菜 2019(02)

- [8].声发射信号处理与分析方法探究[J]. 中国新通信 2017(07)

- [9].声发射信号处理关键技术研究[J]. 无线互联科技 2015(11)

- [10].基于声发射信号的钢桶泄漏特性试验研究[J]. 现代制造工程 2015(10)

- [11].独立分量分析在声发射信号处理中的应用[J]. 装备制造技术 2014(02)

- [12].磁头磁盘界面碰撞声发射信号特性研究[J]. 润滑与密封 2009(04)

- [13].局域波法在海洋平台结构声发射信号监测中的应用[J]. 振动与冲击 2009(06)

- [14].模拟磨削烧伤声发射信号的实验研究[J]. 精密制造与自动化 2009(04)

- [15].声发射信号分类研究[J]. 电声技术 2008(11)

- [16].红砂岩单轴压缩破坏的声发射信号及时空演化特征[J]. 矿业研究与开发 2017(05)

- [17].声发射信号预测山体滑坡基础性试验研究[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2016(01)

- [18].离心泵空化状态下声发射信号的小波能量特征[J]. 农业工程学报 2015(08)

- [19].基于声发射信号的外圆切入磨削去除率监测[J]. 中国机械工程 2013(22)

- [20].声发射信号分析与处理方法研究进展[J]. 材料导报 2014(09)

- [21].木材干燥过程中声发射信号分析[J]. 木材工业 2012(03)

- [22].基于广义S变换的声发射信号分析及定位[J]. 电子学报 2010(02)

- [23].船用金属材料声发射信号特性研究[J]. 实验力学 2008(06)

- [24].强背景噪声下微弱声发射信号提取及处理研究现状[J]. 振动与冲击 2015(16)

- [25].腐蚀声发射信号降噪方法[J]. 声学学报 2014(03)

- [26].基于小波理论的声发射信号降噪方法[J]. 电子科技 2013(04)

- [27].基于小波和凯瑟效应的电磁声发射信号特性分析[J]. 电工技术学报 2013(08)

- [28].钢筋混凝土材料损伤的声发射信号处理[J]. 科学技术与工程 2009(14)

- [29].液压下压力管线活动缺陷声发射信号研究[J]. 核动力工程 2009(04)

- [30].304不锈钢的显微组织与声发射信号特性分析[J]. 材料热处理学报 2016(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9cd4b9a1a17ac15cc6d9a0eb.html