# 基于双端行波法的高压输电线路故障定位系统的研究

### 论文摘要

本文系统地分析了国内外现有的高压输电线路故障定位方法的研究现状和存在的主要问题，并经过对比选择了双端行波法进行深入研究。就双端行波法故障定位存在的问题展开探究，围绕如何进一步提高故障定位的精度进行了一系列深入地分析和研究，最终确定了基于双端行波法的高压输电线路故障定位方案。首先，详细阐述了行波的传输特性并推导出相模变换的分析方法和识别与标定故障点反射波的理论依据，并从理论上归纳出双端行波法故障定位的主要特点及其在实际应用中需要解决主要问题。其次，根据双端行波法故障定位存在的三大技术难点，相应地提出了最佳的解决方案，其中：数据的同步采样技术采用GPS卫星同步时钟；故障初始行波的到达时间检测工具采用小波变换；故障定位算法则采用新提出的消除波速的算法。并且分别详细阐述了GPS卫星同步时钟的基本原理、小波变换的信号奇异性检测原理和的新提出的不受波速影响算法的优越性。然后，在MATLAB的仿真环境下，利用相-模变换、小波变换的信号奇异性检测原理和模极大值理论分别对两类母线连接方式的故障定位模型进行了仿真分析。仿真结果表明：新提出的故障定位算法明显优于传统算法，并且该算法不受故障类型和故障距离、母线连接方式和噪声、过渡电阻和故障初相角的影响，具有很高的定位精度和实用性。最后，完成了以A/D转换芯片AD7865和DSP中央处理器TMS320F2812为核心，配合电流互感器、信号调理电路、GPS同步时钟、GPRS DTU和上位PC机构成的硬件设计和相应的软件设计。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 1 引言

- 1.1 课题研究背景和意义

- 1.2 高压输电线路的故障类型

- 1.3 国内外高压输电线路故障定位方法综述

- 1.3.1 发展过程

- 1.3.2 主要方法

- 1.3.3 各种方法比较及主要特点

- 1.4 重点解决的难题

- 1.5 本文研究的主要内容

- 2 双端行波法故障定位的理论分析

- 2.1 行波的产生与传播

- 2.2 单根无损输电线路的波过程

- 2.3 平行多导线系统的波动方程和相模变换

- 2.4 行波的折射和反射

- 2.5 母线连接方式对行波信号的影响

- 2.6 行波故障定位的基本原理

- 2.6.1 基本原理

- 2.6.2 主要特点

- 2.7 本章小结

- 3 总体方案设计

- 3.1 数据同步采样技术

- 3.2 故障初始行波的到达时间检测技术

- 3.2.1 小波变换简介

- 3.2.2 小波变换的信号奇异性检测原理

- 3.2.3 小波变换在暂态行波故障特性分析中的应用

- 3.3 故障定位算法的研究

- 3.4 本章小结

- 4 系统的建模与仿真分析

- 4.1 仿真工具的选择

- 4.2 仿真分析步骤

- 4.3 建模与仿真分析

- 4.3.1 第一类母线连接方式的建模与仿真

- 4.3.2 第二类母线连接方式的建模与仿真

- 4.4 本章小结

- 5 硬件设计

- 5.1 系统的总体设计

- 5.2 各个环节的设计

- 5.3 本章小结

- 6 软件设计

- 6.1 系统主程序的设计

- 6.2 下位机子程序的设计

- 6.2.1 GPS同步时钟的软件设计

- 6.2.2 计数分频单元的软件设计

- 6.2.3 A/D转换程序的设计

- 6.3 上位机的程序设计

- 6.3.1 GPRS连接查询程序的设计

- 6.3.2 故障定位的程序设计

- 6.4 本章小结

- 7 总结与展望

- 7.1 总结

- 7.2 展望

- 参考文献

- 附录

- 附录1

- 附录2

- 作者简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].行波法在高压输电线路故障定位检测中的应用[J]. 电工技术 2020(20)

- [2].基于C型行波法的轨地绝缘损坏定位方法研究[J]. 城市轨道交通研究 2015(09)

- [3].行波管测量的虚拟行波法[J]. 声学与电子工程 2010(03)

- [4].关于输电线路单端行波法故障测距的分析[J]. 科技资讯 2009(17)

- [5].单端行波法在输电线路故障测距中的应用[J]. 广东科技 2009(10)

- [6].基于现代行波法故障测距系统的研究[J]. 商 2012(13)

- [7].基于行波法的轨地绝缘分析与定位方法研究[J]. 城市轨道交通研究 2013(07)

- [8].单端行波法在输电线路故障测距中的应用[J]. 数字技术与应用 2014(08)

- [9].基于VMD-Hilbert变换的故障行波定位研究[J]. 电力系统保护与控制 2018(16)

- [10].基于行波法的牵引网系统故障测距应用研究[J]. 电工电气 2015(02)

- [11].行波法在电气化铁道牵引网故障测距的仿真研究[J]. 电气传动自动化 2015(03)

- [12].一种基于行波法的新型线路故障定位装置研制[J]. 广东电力 2009(06)

- [13].输电线路行波法故障测距的分析[J]. 科技风 2018(12)

- [14].基于波速修正的多回输电线路行波测距算法[J]. 高压电器 2019(01)

- [15].基于阻抗法和行波法组合的输电线距离保护[J]. 机电工程 2008(08)

- [16].行波法在电气化铁道牵引网故障测距中的应用[J]. 电气化铁道 2012(02)

- [17].利用超定方程组的行波故障定位新方法[J]. 山东大学学报(工学版) 2018(06)

- [18].以北斗卫星系统为基础的配电网行波故障定位方法的研究[J]. 中国新通信 2019(07)

- [19].基于优化行波波速的输电线路行波测距新方法[J]. 华北电力大学学报(自然科学版) 2018(04)

- [20].基于行波法的铁路自闭/贯通线路故障测距技术[J]. 国网技术学院学报 2017(04)

- [21].基于行波法的牵引网系统故障测距应用研究[J]. 变频器世界 2015(02)

- [22].输电线路单端行波法故障测距的分析[J]. 广东科技 2009(18)

- [23].结合Tikhonov正则化的电压行波精确检测方法[J]. 电网技术 2019(03)

- [24].基于S变换的行波法高压输电线路故障定位[J]. 电测与仪表 2014(01)

- [25].用行波法求解定解问题[J]. 青海师范大学民族师范学院学报 2008(01)

- [26].基于双端行波法的电缆线路短路故障定位改进[J]. 中国电力 2020(11)

- [27].配电网行波信号的获取方法研究[J]. 国网技术学院学报 2018(02)

- [28].基于S变换的行波法高压输电线路故障定位[J]. 通讯世界 2017(14)

- [29].行波法应用于复线牵引网故障测距的仿真研究[J]. 铁道运输与经济 2008(06)

- [30].配电网单相接地故障行波滤波方法研究[J]. 智慧电力 2018(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9d2030749a363ceb7b97941f.html