# 基于抗车辙的高模量沥青混凝土级配设计及路用性能研究

### 论文摘要

车辙是我国沥青路面早期破坏中最严重的形式之一。车辙不但严重影响路面的服务水平,显著降低路面的使用寿命,而且维修困难。因此,我国把防治车辙作为最迫切需要解决的问题。高模量沥青混凝土（HMAC）具有优良的抗车辙性能,为解决车辙问题提供了一种新的途径。本文针对车辙主要出现在沥青路面的中下面层的情况,对HMAC-20级配进行设计并进行路用性能验证。对HMAC在公路工程中的应用具有重要的现实意义。本文针对HMAC的功能要求,对其原材料提出技术要求。对HMAC-20用贝雷法确定粗细集料的分界点,采用逐级填充的方法对粗集料进行级配设计,根据矿料间隙率VCA和骨架强度CBR评价指标,确定出粗集料各粒径之间的最佳比例。对细集料采用n=0.45的泰波公式计算得到各粒径之间的最佳比例。采用不同的粗细集料质量比例进行级配合成设计,并进行级配的优选。对优选的级配和AC型和SUP型级配沥青混合料进行标准车辙试验和变温变压车辙试验进行高温性能验证,分析了粗细集料质量比与车辙评价指标的关系,对各级配的高温性能进行对比分析。进行低温试验,分析粗细集料质量比与低温评价指标的关系。采用浸水马歇尔试验,冻融劈裂试验和沸煮法对各级配的沥青混合料进行水稳定性能验证。对各级配的沥青混合料进行静态模量试验,并分析各因素对模量的影响。进行单轴贯入和直接剪切试验,通过单轴贯入和直接剪切的相关性证明直接剪切试验合理有效。建立抗剪强度与车辙评价指标和模量的关系。推荐HMAC-20的抗剪强度要求和合理的级配范围。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 高模量沥青混凝土国内外研究及应用现状

- 1.2.2 国内外级配设计理论和方法

- 1.3 研究内容及技术路线

- 1.3.1 主要研究内容

- 1.3.2 技术路线图

- 第二章 原材料

- 2.1 沥青

- 2.2 集料

- 2.3 矿粉

- 2.4 改性剂

- 2.5 本章小结

- 第三章 HMAC-20级配设计研究

- 3.1 级配设计概述

- 3.2 粗集料级配设计

- 3.2.1 粗细集料的分界标准

- 3.2.2 粗集料各级粒径质量比例的优化设计

- 3.2.3 粗集料的均匀设计试验研究

- 3.3 细集料级配设计

- 3.4 级配合成设计

- 3.4.1 体积法设计级配

- 3.4.2 变化粗细集料质量比例进行级配设计

- 3.5 本章小结

- 第四章 HMAC-20路用性能研究

- 4.1 高温性能研究

- 4.1.1 马歇尔试验

- 4.1.2 车辙影响因素分析

- 4.1.3 标准车辙试验

- 4.1.4 变温变压车辙试验

- 4.2 低温性能研究

- 4.3 水稳定性能研究

- 4.3.1 标准水稳定性试验结果及分析

- 4.3.2 快速水稳定性试验及结果分析

- 4.4 静态模量试验

- 4.4.1 静态模量试验

- 4.4.2 沥青混凝土模量的影响因素分析

- 4.5 剪切试验

- 4.5.1 单轴贯入剪切试验

- 4.5.2 直接剪切试验

- 4.5.3 不同剪切试验方法的对比分析

- 4.5.4 剪切试验与车辙试验和模量试验的对比分析

- 4.6 HMAC-20的级配范围及抗剪强度技术要求

- 4.7 本章小结

- 结论及进一步研究建议

- 主要结论

- 进一步研究建议

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].泡沫橡胶路用阻尼性能探究[J]. 交通科技 2017(01)

- [2].基于环境条件的路用降温涂层干燥时间研究[J]. 建筑材料学报 2017(03)

- [3].建筑垃圾分离渣土路用性能研究[J]. 环境科学与管理 2020(07)

- [4].路用橡胶粉改良膨胀土性能试验研究[J]. 交通世界 2020(26)

- [5].路用沥青混合料配合比优化设计[J]. 交通世界 2017(17)

- [6].粉煤灰掺量对混凝土路用性能的影响[J]. 交通世界 2017(23)

- [7].矿渣微粉掺料的路用性能研究[J]. 工程建设与设计 2017(16)

- [8].路用热反射涂料的研究进展[J]. 电镀与涂饰 2016(18)

- [9].路用纤维的特性及在沥青混凝土路面中的应用[J]. 山西建筑 2011(21)

- [10].浅谈土工格栅材料的路用性能[J]. 黑龙江交通科技 2010(03)

- [11].水泥稳定碎石基层配合比设计及路用性能研究[J]. 智能城市 2020(05)

- [12].花岗岩残积土路用性能影响因素研究[J]. 水文地质工程地质 2017(05)

- [13].宽域沥青的路用性能及应用前景[J]. 交通标准化 2013(22)

- [14].煤矸石的风化性质对公路路用性能的影响[J]. 煤炭工程 2011(12)

- [15].盐冻条件下含气量对路用混凝土性能影响的试验分析[J]. 中外公路 2010(01)

- [16].基于提高路用性能的水泥粉煤灰稳定碎石研究[J]. 内蒙古公路与运输 2009(02)

- [17].粉煤灰对粉性土路用性能的研究[J]. 粉煤灰综合利用 2008(03)

- [18].路用乳化沥青应用初探[J]. 科技资讯 2008(20)

- [19].废食用油再生沥青混合料路用性能研究[J]. 中国水运(下半月) 2020(05)

- [20].非洲天然红土粒料的路用性能及使用标准[J]. 交通科技 2017(01)

- [21].溶剂型冷补沥青液的路用性能[J]. 江苏大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [22].云南省多种再生沥青混合料的实际路用性能分析[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2017(03)

- [23].溶剂型冷补料路用性能研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2017(05)

- [24].路用耐磨型环氧树脂材料性能研究[J]. 山西建筑 2017(18)

- [25].一种路用缓释蓄盐材料的制备及应用[J]. 筑路机械与施工机械化 2017(08)

- [26].基于路用泡沫混凝土对地基应力应变影响研究[J]. 新型建筑材料 2017(08)

- [27].高液限土路用性能规律及其工程应用[J]. 福建交通科技 2011(03)

- [28].掺钢渣对沥青混凝土路用性能的影响分析[J]. 湖南交通科技 2015(01)

- [29].乳化沥青路用技术及现状刍议[J]. 石油沥青 2020(05)

- [30].路用抗裂贴处治路面裂缝应用浅析[J]. 工程与建设 2013(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9d239615c4cb92d16625169f.html