# 500MPa级钢筋混凝土框架结构的低周反复荷载试验研究

### 论文摘要

随着人们对建筑抗震问题的不断深入研究，国家规范条文的不断完善，对建筑抗震能力也提出了越来越高的要求。我国2011年出版的《混凝土结构设计规范》GB50010-2010中新增了HRB500钢筋，并鼓励大力推广使用，而我国对配置HRB500钢筋的混凝土框架结构抗震性能还有许多问题不够明确，这给我国在其他相关规范中关于HRB500钢筋方面的结构设计条目的制订及工程中HRB500钢筋的应用带来了不便。本文通过4榀钢筋混凝土框架的低周反复加载试验和1榀钢筋混凝土框架的单向推覆试验，对配有500MPa高强钢筋的混凝土框架的抗震性能进行了研究。1、本文完成的主要工作如下：（1）介绍了国内外钢筋混凝土结构钢筋发展概况、震害中钢筋的问题和表现、高强配筋的钢筋混凝土结构在抗震中的问题和优越性。（2）叙述了本试验设计方案，并进行了4榀钢筋混凝土框架的低周反复加载试验和1榀钢筋混凝土框架的单向推覆试验，观察记录了试验现象，得到了各试件的荷载-位移滞回曲线等试验数据。（3）对各试件的破坏形态、滞回曲线、骨架曲线、位移延性、钢筋应变、刚度退化和耗能进行了分析。本文还提出了配置HRB500钢筋的混凝土框架结构骨架曲线恢复力模型，推导出了求解其理论骨架曲线特征参数的经验公式。（4）利用有限元分析软件对本试验配置HRB500钢筋的混凝土框架结构进行了pushover分析，并将结果和试验结果进行了对比。还针对试验采用的构件进行了基于位移角的抗震性能评估。2、主要结论如下：试验研究表明，500MPa高强钢筋用作纵向受力筋时，不同截面尺寸的框架，对应着不同的抗震性能，在试件破坏时钢筋都能够屈服；试件的顶点水平荷载-位移滞回曲线成梭形，部分有捏缩现象；所有试件均有较高的承载力和良好的位移延性，试验结果表明配有500MPa高强钢筋的混凝土框架具有良好的抗震性能，抗震性能评估表明试验框架能满足8度抗震设防要求。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 选题背景和研究意义

- 1.3 国内外钢筋混凝土结构钢筋发展概况

- 1.3.1 国内 500MPa 级钢筋发展概况

- 1.3.2 国外高强钢筋发展概况

- 1.4 震害中钢筋的问题

- 1.4.1 震害中钢筋的表现

- 1.4.2 冷加工钢筋的脆断

- 1.4.3 热轧钢筋的抗倒塌能力

- 1.4.4 围箍钢筋的约束作用

- 1.5 高强配筋的钢筋混凝土结构在抗震中的问题和优越性

- 1.5.1 使用高强钢筋的优点和问题

- 1.5.2 普通钢筋混凝土框架在抗震中的不足

- 1.5.3 高强配筋的钢筋混凝土框架在抗震中的优点

- 1.6 本文的主要研究内容和意义

- 第2章 500MPA 钢筋混凝土框架拟静力试验方案

- 2.1 试验目的

- 2.1.1 配置 HRB500 钢筋混凝土框架的试验目的

- 2.1.2 框架设计成不同配筋、不同加载模式、不同轴压比的试验目的

- 2.2 试验方案设计

- 2.2.1 试件设计

- 2.2.2 试验钢筋和混凝土的材料性能

- 2.2.3 试验方法和加载制度

- 2.2.4 主要测试的内容及方法

- 2.2.5 试验测点布置及数据的采集

- 2.3 本章小结

- 第3章 试验现象和试验结果

- 0'>3.1 试验框架 F0

- 0的试验现象'>3.1.1 试验框架 F0的试验现象

- 0的主要测量结果'>3.1.2 试验框架 F0的主要测量结果

- 1'>3.2 试验框架 F1

- 1的试验现象'>3.2.1 试验框架 F1的试验现象

- 1的主要测量结果'>3.2.2 试验框架 F1的主要测量结果

- 2'>3.3 试验框架 F2

- 2的试验现象'>3.3.1 试验框架 F2的试验现象

- 2的主要测量结果'>3.3.2 试验框架 F2的主要测量结果

- 3'>3.4 试验框架 F3

- 3的试验现象'>3.4.1 试验框架 F3的试验现象

- 3的主要测量结果'>3.4.2 试验框架 F3的主要测量结果

- 4'>3.5 试验框架 F4

- 4的试验现象'>3.5.1 试验框架 F4的试验现象

- 4的主要测量结果'>3.5.2 试验框架 F4的主要测量结果

- 3.6 本章小结

- 第4章 试验结果分析

- 4.1 荷载-位移滞回曲线分析

- 4.2 骨架曲线

- 4.2.1 各框架的实测骨架曲线

- 4.2.2 不同钢筋、轴压比的框架骨架曲线对比

- 0、F2骨架线（正向）与框架 F4推覆曲线比较分析'>4.3 框架 F0、F2骨架线（正向）与框架 F4推覆曲线比较分析

- 4.4 钢筋应变曲线

- 4.5 特征荷载

- 4.6 特征位移和位移延性

- 4.7 刚度退化

- 4.8 耗能分析

- 4.9 各框架激振加速度衰减曲线

- 4.10 本章小结

- 第5章 配置 500MPA 钢筋的混凝土框架骨架曲线恢复力模型

- 5.1 钢筋混凝土构件恢复力模型概述

- 5.2 配置 500MPa 钢筋的混凝土框架骨架曲线恢复力模型

- 5.2.1 理论骨架曲线推导

- 5.3 理论计算骨架曲线与试验结果的对比

- 5.4 本章小结

- 第6章 500MPA 钢筋混凝土框架结构 PUSHOVER 分析

- 6.1 SAP2000 中的 pushover 分析方法

- 6.1.1 SAP2000 中的铰

- 6.1.2 pushover 分析主要输出结果

- 6.2 建立平面框架模型

- 6.3 分析结果

- 6.3.1 框架塑性铰的发展与分布

- 6.3.2 pushover 曲线

- 6.3.3 模拟 pushover 曲线与试验结果对比

- 6.4 基于位移角的抗震能力评估

- 6.4.1 能力谱曲线的确定

- 6.4.2 需求谱曲线的确定

- 6.4.3 抗震性能评估

- 6.5 本章小结

- 第7章 结论及展望

- 7.1 本文的主要结论

- 7.2 建议与展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].钢筋混凝土框架地震后耐火性能研究[J]. 消防科学与技术 2020(03)

- [2].住宅建筑工程钢筋混凝土项目施工管理研究[J]. 住宅与房地产 2020(05)

- [3].综合性演艺场馆钢筋混凝土技术应用[J]. 居舍 2018(11)

- [4].浅谈钢筋混凝土贮库库壁磨损原因及耐磨措施[J]. 河南建材 2016(05)

- [5].钢筋混凝土单向板跨高比对耐火性能的影响[J]. 建筑结构 2020(S1)

- [6].钢筋混凝土结构检测中不足点及改进措施[J]. 江西建材 2017(12)

- [7].建筑工程钢筋混凝土裂缝原因分析及修补方法[J]. 中华建设 2017(11)

- [8].大型钢筋混凝土球仓有限元数值模拟[J]. 山西建筑 2020(11)

- [9].火灾后钢筋混凝土构件损伤评估研究[J]. 四川水泥 2018(05)

- [10].分析建筑结构设计中的钢筋混凝土构造特点[J]. 建材与装饰 2017(34)

- [11].水电工程中钢筋混凝土危害与预防[J]. 珠江水运 2015(14)

- [12].钢筋混凝土分析[J]. 金田 2013(07)

- [13].法国花匠发明钢筋混凝土[J]. 科学大观园 2010(15)

- [14].混合钢筋混凝土桁架在大跨度结构中的应用[J]. 工业建筑 2012(S1)

- [15].钢筋混凝土大圆筒的内力分析与应用[J]. 中国水运(下半月) 2011(04)

- [16].关于钢筋混凝土的结构质量要点探析[J]. 现代装饰(理论) 2011(05)

- [17].现浇钢筋混凝土坡屋面施工控制技术策略探讨[J]. 住宅与房地产 2019(31)

- [18].浅析钢筋混凝土装配式建筑[J]. 金陵科技学院学报 2019(01)

- [19].浅析钢筋混凝土装配式建筑[J]. 城市建筑 2019(09)

- [20].钢筋混凝土体系中缓蚀剂的研究现状与展望[J]. 广东化工 2016(16)

- [21].钢筋混凝土排水管质量管理浅析[J]. 科技风 2014(06)

- [22].现浇钢筋混凝土楼面裂缝产生的原因及防治措施[J]. 科技创业家 2012(16)

- [23].钢筋混凝土转运站抗侧移分析[J]. 内蒙古科技与经济 2011(17)

- [24].杀爆弹对地面钢筋混凝土目标毁伤研究[J]. 弹箭与制导学报 2011(05)

- [25].钢筋混凝土立柱爆破破坏过程及个别飞散物试验研究[J]. 爆破 2020(01)

- [26].钢筋混凝土装配式建筑[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(15)

- [27].火力发电厂房钢筋混凝土框架整浇施工浅析[J]. 居业 2017(07)

- [28].钢筋混凝土斜屋面施工技术要点探析[J]. 科技致富向导 2013(09)

- [29].钢筋混凝土L形柱受力性能有限元分析[J]. 交通科技与经济 2013(04)

- [30].不锈钢筋混凝土初探及应用前景[J]. 建筑科学 2011(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9d4c2c9de87f786263b8cb6c.html