# 基于FPGA的图像数字水印算法研究与设计

### 论文摘要

随着数字技术和互联网的发展,数字作品的便利性和不安全性并存；针对这种状况,数字产品的版权保护和数据的安全维护的要求也愈加迫切,数字水印(Digital Watermarking)技术在这样的要求下迅速发展起来,成为近些年来信息隐藏技术研究领域的又一个重要分支。目前对于数字水印算法的研究是比较成熟的,绝大部分算法都是通过Matlab软件实现的。随着技术的发展,对数字水印算法也提出了更高的实时性和安全性的要求,采用硬件的方法实现算法的思想得到了人们的认同。本文在前人研究的基础上,实现了数字水印算法基于FPGA的提升式离散小波变换。其中5/3小波是整数到整数的小波变换,多应用于无损压缩的场合；9/7小波的系数不是整数,应用于有损压缩的场合,应用范围更广。文中对于数字水印的嵌入采用的是LSB数字水印原理。论文研究的重点有以下两个方面：1.对提升小波变换算法进行了分析,对5/3小波和9/7小波设计了一维小波提升变换的电路和二维一次提升小波变换的电路,并给出了具体的设计架构和仿真结果；对二维多次提升小波变换的设计思想进行了描述。在整体电路的设计中应用了对称周期延拓保证了数据处理的正确性；在整个电路的架构中引入了工程设计中常用的流水线设计来提高系统的实时性；将系统中乘法模块采用移位加的方法来实现节省硬件资源的使用。整个电路的设计采用Verilog HDL语言进行描述,用FPGA的相应软件进行了功能和时序的仿真。2.经过对数字水印技术的分析和介绍,研究其基于FPGA的实现,选用了最低位嵌入的方法。在数字水印嵌入方案的设计中,采用混沌序列和m序列异或的方式生成新的混合混沌序列,结合提升式离散小波变换的FPGA设计,实现了数字水印方案；并在Matlab软件的帮助下实现了比较验证。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 数字水印技术的发展及国内外研究现状

- 1.3 本文研究的主要内容

- 第2章 数字水印技术的理论基础

- 2.1 数字水印的基本理论

- 2.1.1 水印的基本理论框架

- 2.1.2 数字水印的一般模型

- 2.1.3 水印的嵌入算法

- 2.1.4 数字水印的主要应用领域

- 2.2 小波变换的基本理论

- 2.2.1 连续小波变换

- 2.2.2 离散小波变换及Mallat算法

- 2.2.3 提升式小波变换及整数小波变换

- 2.2.4 边界处理

- 2.3 本章小结

- 第3章 基于5/3小波提升变换的FPGA设计

- 3.1 FPGA简介

- 3.1.1 FPGA设计方法和流程

- 3.1.2 Verilog HDL简介

- 3.2 5/3小波的一维提升结构

- 3.2.1 边界处理

- 3.2.2 流水线技术

- 3.2.3 系统验证及时序分析

- 3.3 5/3小波的二维提升结构

- 3.3.1 二维多阶小波提升变换的架构

- 3.3.2 二维一阶5/3小波提升变换

- 3.4 本章小结

- 第4章 基于9/7小波提升变换的FPGA设计

- 4.1 9/7小波的一维提升结构

- 4.1.1 边界处理

- 4.1.2 流水线处理及滤波器系数的量化

- 4.1.3 时序分析

- 4.2 9/7小波二维一阶提升变换

- 4.3 本章小结

- 第5章 数字水印算法的FPGA设计

- 5.1 LSB数字水印的原理及嵌入方案的设计

- 5.1.1 LSB数字水印的原理

- 5.1.2 水印嵌入方案的设计

- 5.2 数字水印信号的设计与产生

- 5.2.1 算法原理

- 5.2.2 水印信号的产生

- 5.2.3 混合混沌序列的仿真

- 5.3 LSB水印嵌入算法的仿真

- 5.4 本章小结

- 第6章 仿真结果的比较验证

- 6.1 提升算法仿真结果的比较验证

- 6.1.1 5/3小波提升算法的仿真验证

- 6.1.2 9/7小波提升算法的仿真验证

- 6.2 数字水印的仿真结果及Matlab验证

- 6.3 本章小结

- 结论与展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].基于经验小波变换的结构损伤特征提取[J]. 计算机与数字工程 2020(01)

- [2].基于改进的自适应无参经验小波变换的滚动轴承故障诊断[J]. 计量学报 2020(06)

- [3].基于可调Q因子小波变换和迁移学习的癫痫脑电信号检测[J]. 计算机科学 2020(07)

- [4].基于小波变换的图像动态融合技术[J]. 电子技术与软件工程 2016(22)

- [5].基于改进同步挤压小波变换识别信号瞬时频率[J]. 振动.测试与诊断 2017(04)

- [6].基于离散小波变换的方波消噪[J]. 科技风 2015(11)

- [7].基于小波变换模极大值原理的变电站变压器保护研究[J]. 科学家 2017(11)

- [8].基于离散小波变换的分布式光伏孤岛检测方法[J]. 浙江电力 2019(12)

- [9].基于经验小波变换的基因关联隐私保护实验研究[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [10].稀疏分解与提升小波变换相结合的雷达脉冲参数估计法[J]. 电子测量技术 2020(16)

- [11].多级离散小波变换的高效超大规模集成架构[J]. 光学学报 2019(04)

- [12].基于小波变换的重力区域场提取[J]. 科技创新与应用 2018(11)

- [13].图小波变换在图像分割中的应用研究[J]. 微型机与应用 2017(08)

- [14].同步压缩小波变换在油气检测中的应用[J]. 中国煤炭地质 2016(05)

- [15].基于离散小波变换的信号分解与重构[J]. 计算机技术与发展 2014(11)

- [16].压缩小波变换地震谱分解方法应用研究[J]. 石油物探 2015(01)

- [17].一维离散小波变换在心电信号降噪中的应用[J]. 贵州师范大学学报(自然科学版) 2014(06)

- [18].基于小波变换的时空数据压缩方法[J]. 武汉工业学院学报 2013(03)

- [19].基于翻转结构的离散小波变换片上系统设计验证[J]. 计算机与数字工程 2013(12)

- [20].小波变换和灰色模型在电力工程变形监测中的应用[J]. 电力勘测设计 2020(S2)

- [21].基于方向小波变换的图像边缘检测[J]. 攀枝花学院学报 2014(05)

- [22].过完备有理小波变换在轴承故障诊断中的应用[J]. 振动.测试与诊断 2011(05)

- [23].5/3提升小波变换的仿真与FPGA实现[J]. 电脑知识与技术 2010(02)

- [24].基于离散小波变换的水文序列相似查找[J]. 科技信息 2010(23)

- [25].一种提升小波变换的VLSI结构设计[J]. 电脑知识与技术 2010(34)

- [26].提升小波变换的并行处理与高速实现[J]. 光电工程 2009(08)

- [27].基于提升小波变换的图像融合规则综述[J]. 电脑知识与技术 2008(31)

- [28].基于双提升小波变换的医学图像感兴趣区编码[J]. 计算机系统应用 2008(02)

- [29].利用平稳小波变换的突变性检测研究[J]. 电子设计工程 2020(08)

- [30].冗余小波变换零相位分解实现方法及应用研究[J]. 电光与控制 2020(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9d5f33e089f2ebde8ae35df3.html