# 厌氧反应器污泥颗粒化过程研究

### 论文摘要

厌氧生物处理是一种低成本的废水处理技术,又是把废水的处理和能源的回收利用相结合的一种技术,可以作为能源生产和环境保护体系的一个核心部分,其产物可以被积极利用而产生经济价值。但是由于厌氧微生物的世代期长,增长速率较低,污泥增长缓慢,因此厌氧反应器的启动时间长便成为工程应用上的一大限制。本实验以UASB反应器作为厌氧反应器的代表,采用人工配水模拟啤酒废水进行实验。在实验初期,向反应器内投加颗粒活性炭以加快厌氧污泥颗粒化进程。反应器启动过程中,进水浓度从1000mg/L提升至5000mg/L,容积负荷从1.2kgCOD/m~3·d提升至15kgCOD/m~3·d。在实验第95d完成了厌氧污泥颗粒化的全部过程,分别经历了污泥驯化培养阶段、颗粒污泥出现阶段、颗粒污泥成熟阶段和冲击负荷阶段。实验室培养出的颗粒污泥,具有厌氧颗粒污泥的基本特征和典型的生化特性,且对啤酒废水有很好的处理效果。通过扫描电镜照片和反应器运行数据可以得出活性炭在污泥颗粒化过程中所起到的作用为吸附、提供基质运输通道和维持反应器内基质浓度的稳定性。为研究厌氧污泥颗粒化的影响因素,本实验共设计了三组静态实验,分别为反应器运行温度、反应器内碱度及微量元素的影响实验,通过实验得出利于污泥颗粒化的反应器运行温度为35℃、最佳碱度为2700mg/L、最佳pH值范围为6.8～7.2及微量元素的重要作用,并利用能谱分析图确定污泥颗粒化最佳进水营养物质的配比比例为COD:N:P=200:5:1。本文对基质降解与产甲烷动力学模型和基质降解与微生物生长的动力学模型也进行了推导和验证,理论值和实际值相差不大,证明所推导的理论模型能够很好的反映厌氧反应器的运行和微生物的生长的实际情况。本实验的研究结果所确定的颗粒污泥的形成条件,加快了厌氧污泥的颗粒化进程,有针对性的克服厌氧反应器启动难、启动慢的局限,对于厌氧工艺的实际应用具有一定的指导意义。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 废水厌氧生物处理概况

- 1.1.1 废水厌氧生物处理简介

- 1.1.2 废水厌氧生物处理基本原理

- 1.1.3 废水厌氧处理工艺的发展

- 1.2 厌氧颗粒污泥

- 1.2.1 厌氧颗粒污泥的形成机理

- 1.2.2 厌氧颗粒污泥的结构

- 1.2.3 厌氧颗粒污泥的生物相

- 1.2.4 厌氧颗粒污泥的基本特性

- 1.3 国内外研究的现状

- 1.3.1 国内污泥颗粒化研究状况

- 1.3.2 国外污泥颗粒化研究状况

- 1.4 课题来源

- 1.5 主要研究内容

- 1.6 课题研究的目的和意义

- 第2章 实验材料及方法

- 2.1 UASB实验装置

- 2.1.1 实验装置组成

- 2.1.2 废水处理流程

- 2.2 实验用水

- 2.3 接种污泥

- 2.4 颗粒活性炭

- 2.5 分析项目及检测方法

- 2.5.1 主要分析项目和检测方法

- 2.5.2 扫描电子显微镜（SEM）预处理方法

- 2.6 本章小结

- 第3章 污泥颗粒化过程及颗粒污泥特性研究

- 3.1 污泥颗粒化过程研究

- 3.1.1 污泥驯化培养阶段

- 3.1.2 颗粒污泥出现阶段

- 3.1.3 颗粒污泥成熟阶段

- 3.1.4 冲击负荷阶段

- 3.2 颗粒污泥特性研究

- 3.2.1 颗粒污泥的基本特征研究

- 3.2.2 颗粒污泥的重要性质研究

- 3.3 本章小结

- 第4章 颗粒污泥形成的影响因素研究

- 4.1 活性炭的影响研究

- 4.2 进水水质与营养物质的影响研究

- 4.3 反应器运行温度的影响研究

- 4.4 碱度的影响研究

- 4.5 微量元素的影响研究

- 4.6 本章小结

- 第5章 厌氧反应动力学研究

- 5.1 基质降解与产甲烷的动力学

- 5.1.1 基质降解与产甲烷动力学模型的建立

- 5.1.2 基质降解与产甲烷动力学模型的验证

- 5.2 基质降解与微生物生长的动力学模型

- 5.2.1 基质降解与微生物生长的动力学模型的建立

- 5.2.2 基质降解与微生物生长的动力学模型的评价

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].处理玉米淀粉废水污泥颗粒化机理研究[J]. 工业水处理 2008(11)

- [2].污泥颗粒化机理教学素材的组织[J]. 中国校外教育 2010(12)

- [3].培养因素对好氧污泥颗粒化进程的影响[J]. 环境科学与管理 2012(05)

- [4].影响厌氧污泥颗粒化的主要因素[J]. 科技风 2010(17)

- [5].好氧污泥颗粒化影响因素的分析[J]. 江苏环境科技 2008(01)

- [6].两次污泥颗粒化过程中微生物群落的动态变化[J]. 环境科学 2018(05)

- [7].污泥颗粒化的影响因素研究进展[J]. 建筑与预算 2016(02)

- [8].胞外多聚物在厌氧污泥颗粒化成核过程中的特性[J]. 环境工程学报 2014(07)

- [9].好氧污泥颗粒化的影响因素[J]. 工业水处理 2009(02)

- [10].铁盐对好氧污泥颗粒化进程的强化作用[J]. 工业水处理 2018(03)

- [11].群感效应与信号分子在污泥颗粒化过程中的作用研究进展[J]. 应用与环境生物学报 2016(04)

- [12].接种污泥对好氧污泥颗粒化影响的实验研究[J]. 黑龙江科技学院学报 2011(01)

- [13].不同流态对好氧污泥颗粒化的影响[J]. 中国给水排水 2011(15)

- [14].生物载体在促进厌氧污泥颗粒化过程中的应用[J]. 中国沼气 2015(02)

- [15].生物絮凝剂对好氧污泥颗粒化性能及其种群结构的影响[J]. 黑龙江科技学院学报 2012(03)

- [16].不同培养方式下絮状污泥颗粒化特性和灰色关联度分析[J]. 环境科学学报 2018(01)

- [17].无基质匮乏条件下好氧污泥颗粒化的研究[J]. 中国给水排水 2010(09)

- [18].气泡直径对气-液-污泥流态及污泥颗粒化的影响[J]. 中国环境科学 2020(09)

- [19].厌氧污泥颗粒化中微生态形成过程表征[J]. 环境科学 2011(07)

- [20].CaCO_3与接种污泥预结合对好氧污泥颗粒化的影响[J]. 环境工程 2018(08)

- [21].好氧污泥颗粒化过程中污泥性质及净化能力的研究[J]. 建筑与预算 2017(10)

- [22].污泥颗粒化技术在废水处理中的应用[J]. 生物产业技术 2015(03)

- [23].絮凝剂与粉煤灰组合对厌氧污泥颗粒化影响[J]. 山西建筑 2011(18)

- [24].进水负荷交替变化对好氧污泥颗粒化的促进[J]. 水处理技术 2018(01)

- [25].蚯蚓粪对厌氧污泥颗粒化的影响[J]. 湖北农业科学 2014(13)

- [26].ABR中污泥颗粒化的影响因素及加速颗粒化的研究进展[J]. 西部皮革 2010(03)

- [27].金属离子浓度对ANAMMOX污泥颗粒化的影响研究[J]. 工业水处理 2016(03)

- [28].PEO与粉煤灰组合对厌氧污泥颗粒化影响[J]. 山西建筑 2011(28)

- [29].ABR中污泥颗粒化的研究进展[J]. 皮革与化工 2010(05)

- [30].废水处理中厌氧污泥颗粒化研究进展[J]. 上海环境科学 2013(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9dadfe9c912cea338db76dcf.html