# 污泥与煤混烧成灰及结渣特性研究

### 论文摘要

污水污泥是城市污水处理及废水处理不可避免的副产品,产量巨大。将其与煤混燃,既充分利用了污泥的热值,又节约煤炭资源。然而,电站锅炉的受热面的结渣问题普遍存在,是目前危机锅炉安全经济运行的一大难题。结渣是个十分复杂的过程,既和燃料特性有关,也和锅炉结构、运行条件有关,但最主要的还是燃料特性。故本文将从污泥与煤混烧成灰、熔融特性及结渣特性研究入手,对污泥与煤混烧进行研究,得出污泥与煤灰化的最佳温度和时间,二者在不同条件下的结渣程度,以期为电站混烧锅炉的设计运行提供参考。本文采用3个水厂的4种不同污泥分别进行灰成分、灰熔融和结渣特性分析。通过对不同灰化温度（530、600、700、815℃）,灰化时间（1.5、2、2.5、6h）,掺混比例（0、10、20、30、50、70、90、100%）对污泥与煤的灰样进行表观、成分和熔融性分析。结果表明:煤中的酸性物质含量较高,污泥中的碱性物质含量较高;灰化温度越高,污泥含量越低,灰样颜色越浅,酸性物质含量整体降低,碱性物质含量整体升高,灰熔点整体下降;实验得出污泥混煤的最佳灰化温度为700℃,污泥为575℃,灰化时间为1.5h。灰成分对灰熔点的影响为:由于与SiO2、Fe2O3、CaO等物质在低污泥含量时发生了助熔反应,Al2O3含量在16%20%之间的变化对混烧灰熔点的降低幅度影响很大;混烧灰中Fe2O3的含量较低在8%以下时对混烧灰熔点影响较大,在8%以上趋于平缓时,混烧灰熔点变化不大,温度差值随Fe2O3含量变化的增大而增大;CaO具有助熔作用,且含量大于4%时与Al2O3和SiO2发生了低温共熔现象,使得灰熔点升高速度降低。通过灰成分与灰熔点的计算,在条件:Fe2O3含量为417%,MgO为含量18%,CaO含量为0.19%,Al2O3含量为1320%,SiO2含量为3468%均满足的情况下,可以使用计算式ST=804.095+9.95SiO2+2.612Al2O3+9.927CaO-4.5Fe2O3-10.5MgO对污泥与煤混烧灰样的软化温度ST进行预测。对不同条件下的污泥与煤混烧进行结渣特性和微观物相分析。结果表明:污泥含量相同时,温度越高,结渣程度越严重;混烧温度相同时,污泥的结渣严重程度依次为满堂河污泥、回流污泥、仙女河污泥、北污消化污泥;同一温度下,20%污泥含量的样品的结渣程度较之污泥和煤要严重。温度对渣样的矿物影响非常大,石英表现最为明显。指向石英含量的衍射峰由铁法煤、消化泥、仙女河污泥、满堂河污泥依次减弱。石英、金红石等具有提高灰熔点的作用。黄铁矿、氧化铁、钙长石类、钠长石和微斜长石类均在污泥与煤混燃过程中起到了助熔作用。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 污水污泥的特点及产生

- 1.2 污泥的分类及危害

- 1.3 污泥的处理处置及焚烧研究现状

- 1.3.1 污泥的处理处置

- 1.3.2 焚烧研究现状

- 1.4 积灰结渣及危害

- 1.5 国内外研究现状

- 1.5.1 煤成灰及结渣特性的研究现状

- 1.5.2 泥煤混烧灰的研究

- 1.6 本文的工作背景和主要工作内容

- 第2章 实验装置和测试方法

- 2.1 实验样品的选取

- 2.2 实验样品的制备

- 2.2.1 制备样品实验仪器

- 2.2.2 样品制备方法

- 2.3 灰成分分析实验

- 2.3.1 灰成分分析实验仪器

- 2.3.2 灰样制备方法

- 2.3.3 灰成分分析实验方法

- 2.4 灰熔点测试

- 2.4.1 实验仪器

- 2.4.2 仪器性能

- 2.4.3 灰锥制备

- 2.4.4 实验步骤

- 2.5 积灰结渣实验

- 2.5.1 实验装置介绍

- 2.5.2 材料的选取及制备

- 2.6 微观形态分析实验

- 2.6.1 扫描电镜分析实验

- 2.6.2 X 射线衍射物相分析实验

- 第3章 污泥与煤混烧成灰特性研究

- 3.1 灰样的表象分析

- 3.1.1 成灰颜色分析

- 3.1.2 能谱分析推测泥煤灰成分

- 3.2 灰化时间对污泥成灰特性的影响

- 3.3 灰化温度对泥煤混烧成灰特性的影响

- 2O 和K20 的影响'>3.3.1 温度对Na2O 和K20 的影响

- 2和Al2O3 的影响'>3.3.2 温度对SiO2和Al2O3的影响

- 2 的影响'>3.3.3 温度对TiO2的影响

- 2O3，CaO 和MgO 的影响'>3.3.4 温度对Fe2O3，CaO 和MgO 的影响

- 3.4 不同水厂污泥与煤混烧成灰特性分析

- 3.5 本章小结

- 第4章 灰熔融特性实验研究

- 4.1 灰化温度对泥煤灰熔点的影响

- 4.2 污泥来源对灰熔融特性的影响

- 4.3 污泥掺混比例对灰熔融特性的影响

- 4.4 混烧灰熔融特性的主要影响因素

- 4.4.1 混烧灰中主要组分对灰熔融温度的影响

- 4.4.2 矿物组成对混烧灰熔融性的影响

- 4.5 本章小结

- 第5章 污泥混煤灰熔点计算

- 5.1 根据经验公式计算特征温度

- 5.1.1 FT 经验公式

- 5.1.2 ST 常用公式

- 5.2 根据回归方程计算

- 5.2.1 变形温度DT

- 5.2.2 软化温度ST

- 5.2.3 流动温度FT

- 5.3 软化温度ST 与碱酸比R=B/A 的关系式

- 5.3.1 消化污泥混煤灰的ST 与R 的关系

- 5.3.2 满堂河污泥混煤灰的ST 与R 的关系

- 5.3.3 仙女河污泥混煤灰的ST 与R 的关系

- 5.4 污泥与煤混烧灰ST 计算式

- 5.5 本章小结

- 第6章 沉降炉内灰烧结特性研究

- 6.1 炉内燃烧灰渣特性

- 6.2 煤结渣特性评判标准

- 6.3 温度对结渣程度的影响

- 6.3.1 不同温度混烧结渣样品的表观分析

- 6.3.2 不同温度混烧结渣样品的SEM 分析

- 6.3.3 不同温度混烧结渣样品的XRD 分析

- 6.4 污泥含量对结渣程度的影响

- 6.4.1 不同污泥含量结渣样品的表观分析

- 6.4.2 不同污泥含量结渣样品的SEM 分析

- 6.5 不同污泥的结渣程度

- 6.5.1 不同污泥结渣样品的表观分析

- 6.5.2 不同污泥结渣样品的SEM 分析

- 6.5.3 不同污泥结渣样品的XRD 分析

- 6.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间发表（含录用）的学术论文

### 相关论文文献

- [1].电站锅炉油气混烧探讨[J]. 广东电力 2009(10)

- [2].炼铁厂2#高炉焦炉煤气混烧工业试验[J]. 南钢科技与管理 2009(04)

- [3].含油污泥与煤混烧技术的研究进展[J]. 广州化工 2016(23)

- [4].生活垃圾和医疗垃圾混烧研究[J]. 中国环保产业 2013(12)

- [5].“混烧法”——一种实现脱硫石膏产业化的新技术[J]. 粉煤灰 2008(01)

- [6].锅炉油气混烧技术[J]. 油气田地面工程 2010(09)

- [7].煤焦混烧技术在循环流化床锅炉上的应用[J]. 石化技术 2011(03)

- [8].基于暂停期权秸煤混烧发电投资项目选择的研究[J]. 统计与决策 2009(17)

- [9].新疆高碱煤混烧含Ca、Fe矿物分布特性的CCSEM研究[J]. 动力工程学报 2017(12)

- [10].锯屑与煤混烧过程积灰实验研究[J]. 工程热物理学报 2009(09)

- [11].油气混烧降低辅锅NO_x的机理及控制措施[J]. 石油石化绿色低碳 2020(03)

- [12].污泥与煤混烧中飞灰对汞的吸附特性[J]. 中国电机工程学报 2008(14)

- [13].烘焙稻壳与煤混烧中PM_(10)生成特性研究[J]. 工程热物理学报 2018(04)

- [14].以TG-FTIR分析煤与油棕榈空果串混烧特性[J]. 科学技术与工程 2017(06)

- [15].260t/h循环流化床锅炉秸秆混烧试验[J]. 中国电力 2012(06)

- [16].造纸污泥与煤混烧过程中污染物的迁移特性[J]. 煤炭转化 2016(02)

- [17].木屑与PVC混烧中HCl排放特性的实验研究[J]. 华南理工大学学报(自然科学版) 2018(05)

- [18].某超超临界1000 MW锅炉生物质与煤粉混烧数值模拟及优化[J]. 可再生能源 2018(06)

- [19].生物质与石油焦混烧热重试验研究[J]. 太阳能学报 2015(02)

- [20].韩国开发建筑机械用LPG、柴油混烧发动机[J]. 今日工程机械 2012(13)

- [21].新疆高钙煤混烧对灰中含钙矿物熔融特性影响[J]. 化工学报 2020(09)

- [22].煤、油页岩和石油焦混烧特性及其动力学[J]. 洁净煤技术 2017(02)

- [23].煤粉掺烧干化污泥的燃烧特性及能效分析[J]. 热能动力工程 2012(03)

- [24].300MW煤粉煤气混烧发电锅炉的节能研究[J]. 节能 2010(01)

- [25].城市污泥掺煤混烧特性及污染物排放研究[J]. 环境工程 2018(03)

- [26].超积累植物与煤在混烧过程中重金属的迁移特性[J]. 环境工程学报 2016(05)

- [27].城市污泥与煤或玉米秆混烧特性及动力学研究[J]. 环境工程 2012(S2)

- [28].垃圾和煤混烧流化床焚烧炉的二恶英排放质量平衡[J]. 浙江大学学报(工学版) 2011(12)

- [29].燃煤电厂褐煤混烧特性的热重实验研究[J]. 电力与能源 2016(03)

- [30].生物质与塑料类垃圾混烧过程的重金属迁移特性[J]. 热力发电 2015(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9dc0477d9a8eee43de6784fe.html