# 上游泵送机械密封机理分析及应用研究

### 论文摘要

上游泵送机械密封逐渐的被应用在市场中,尤其是在一些普通机械密封无法满足生产需要的场合,如介质中含有大量的颗粒。相对于普通机械密封,上游泵送机械密封在正常运转的过程中,其端面运行状态处于非接触式状态,理论上具有无限长的使用寿命,密封的稳定性优于普通机械密封,也会逐渐取代普通机械应用在更广泛的场合中。论文以上游泵送机械密封为研究对象,查阅国内外关于上游泵送机械密封的相关文献资料,分析了上游泵送机械密封的优势。用解析法对上游泵送机械密封进行了分析,得出了上游泵送机械密封螺旋槽处的压力表达式,研究内容为上游泵送机械密封的实践应用提供了理论基础。归纳了上游泵送机械密封常采用的三种槽形,分析了螺旋槽的结构参数对密封性能的影响。分析了上游泵送机械密封常用的材料特性,提出了密封材料选择原则。分析了上游泵送机械密封端面常用的加工方法,提出了上游泵送机械密封的密封端面的最佳加工方法——激光加工。研究了上游泵送的装配工艺,形成了装配规程。对试验装置进行优化改进,进行了上游泵送机械密封的性能验证试验。试验结果表明上游泵送机械密封在密封性能上明显优于普通的接触式机械密封。分析某厂的一个应用实例,表明上游泵送机械密封工作性能良好,为企业带来了巨大的经济效益。

### 论文目录

- 学位论文数据

- 摘要

- ABSTRACT

- 符号说明

- 第一章 绪论

- 1.1 机械密封发展与应用

- 1.2 国内外机械密封现状分析

- 1.3 上游泵送机械密封研究现状

- 1.4 上游泵送机械密封研究的主要内容

- 1.5 小结

- 第二章 上游泵送机械密封机理分析

- 2.1 上游泵送机械密封的原理分析

- 2.2 上游泵送机械密封的解析计算

- 2.3 上游泵送机械密封的分析实例

- 2.4 小结

- 第三章 上游泵送机械密封动压槽的结构研究

- 3.1 上游泵送机械密封动压槽类型

- 3.2 上游泵送机械密封动压槽的作用力分布

- 3.3 螺旋槽结构参数对上游泵送密封性能的影响

- 3.4 上游泵送机械密封使用寿命

- 3.5 小结

- 第四章 上游泵送机械密封材料及加工工艺研究

- 4.1 上游泵送机械密封材料研究

- 4.2 上游泵送机械密封环加工工艺研究

- 4.3 上游泵送机械密封环槽形加工工艺研究

- 4.4 上游泵送机械密封装配工艺研究

- 4.5 小结

- 第五章 上游泵送机械密封试验研究

- 5.1 上游泵送机械密封试验设计

- 5.2 上游泵送机械密封试验检测

- 5.3 上游泵送机械密封性能试验

- 5.3.1 密封特性

- 5.3.2 端面摩擦状态与温度变化

- 5.3.3 上游泵送能力

- 5.4 泵送机械密封结构改进

- 5.5 小结

- 第六章 上游泵送机械密封应用优势及经济指标分析

- 6.1 上游泵送机械密封的应用优势

- 6.2 上游泵送机械密封的经济效益分析

- 第七章 总结

- 参考文献

- 致谢

- 作者及导师简介

- 附件

### 相关论文文献

- [1].接触式机械密封跑合过程密封端面平均温度预测[J]. 液压与气动 2020(01)

- [2].基于流固热耦合分析的螺旋槽泵出型动压密封端面结构参数优化[J]. 机电工程 2020(10)

- [3].不等温下螺旋槽干气密封端面压力分布计算[J]. 排灌机械工程学报 2013(07)

- [4].螺旋槽干气密封端面流场分析[J]. 流体机械 2008(03)

- [5].油气两相动压密封端面结构多参数正交优化及试验研究[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [6].单列双向螺旋槽干气密封的性能研究[J]. 中国化工装备 2017(04)

- [7].离心泵机械密封使用寿命的影响因素与优化策略[J]. 化工管理 2014(30)

- [8].莱洛三角形微孔织构化端面密封性能数值模拟[J]. 工程设计学报 2020(01)

- [9].牙轮钻头用单金属密封热-流-固耦合模型与性能分析[J]. 中国机械工程 2020(19)

- [10].液体密封端面倾斜椭圆孔上游泵送特性[J]. 摩擦学学报 2019(01)

- [11].低温液氧T型槽密封端面流场数值模拟[J]. 机械设计与制造 2014(11)

- [12].碳四装置羰基反应器密封常见问题分析及技术改进[J]. 机械 2020(04)

- [13].干气密封端面气膜气体泄漏特性的数值模拟[J]. 润滑与密封 2013(03)

- [14].铬钢在机械密封端面中的应用实验[J]. 化工设备与管道 2010(02)

- [15].静压干气密封端面温度场分析[J]. 西华大学学报(自然科学版) 2010(06)

- [16].化工机械密封的故障原因与解决措施[J]. 制造业自动化 2010(06)

- [17].干气密封设计的探讨[J]. 西华大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [18].不锈钢保温泵机械密封泄漏原因分析与改进[J]. 安徽化工 2015(02)

- [19].多孔端面液体机械密封摩擦性能的数值分析[J]. 润滑与密封 2012(04)

- [20].T型槽干气密封端面流场的数值模拟[J]. 润滑与密封 2008(11)

- [21].螺旋槽干气密封端面非平行间隙压力分布的近似解析计算[J]. 排灌机械工程学报 2015(12)

- [22].高温泵维修中五种常识性错误[J]. 设备管理与维修 2010(09)

- [23].机械密封技术与研发方向[J]. 辽宁化工 2008(10)

- [24].基于自校正Kalman滤波的液膜密封端面摩擦状态监测技术[J]. 润滑与密封 2016(04)

- [25].双向旋转式非接触机械密封技术研究进展[J]. 流体机械 2013(03)

- [26].基于多孔介质模型的机械密封静压泄漏特性分析[J]. 润滑与密封 2015(03)

- [27].螺旋槽干气密封端面气膜温度场的数值分析[J]. 排灌机械工程学报 2015(05)

- [28].螺旋槽干气密封端面摩擦力矩的简化计算[J]. 润滑与密封 2014(06)

- [29].离心泵机械密封失效的原因与对策探索[J]. 产业与科技论坛 2015(07)

- [30].基于流固耦合的接触式机械密封端面泄漏率的研究[J]. 流体机械 2017(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9dcf50323cca045687921055.html