# PbZrxTi1-xO3粉体及纳米棒的水热合成及机制

### 论文摘要

本文以溶胶、凝胶、无机盐混合液和前驱体悬浊液为原料,通过水热法制备出了纯相PbZrxTi1-xO3（PZT）。在此基础上,通过在水热系统中引入十六烷基三甲基溴化铵（CTAB）、聚丙烯酸（PAA）和聚乙烯醇（PVA）,成功地制备出了PZT纳米棒。利用差热-热重（TG-DTA）、X-射线衍射（XRD）、扫描电镜（SEM）和和透射电镜（TEM）等分析技术手段研究了不同原料及不同有机添加剂对产物物相和形貌的影响,并对水热过程中PZT粉体及纳米棒的生长机理作出了分析。结果表明以HOC2H4OH-ZrOC12·8H2O-Ti（OC4H9）4-Pb（C2H5COO）2凝胶、HOC2H4OCH3-ZrO（NO3）2- C16H36O4Ti -Pb（C2H5COO）2溶胶或者凝胶、以及Pb（NO3）2-ZrOC12·8H2O-TiC14无机盐混合液和前驱体悬浊液作为原料时,通过水热反应均能制备出纯相PZT。在纯相PZT中,以溶胶作为原料制备出的PZT为菱方相;凝胶、无机盐混合液和前驱体悬浊液制备出的PZT均为四方相。通过分析认为,溶胶、凝胶和无机盐混合液为原料时,PZT是按溶解-再结晶机理形成的;前驱体悬浊液作为原料时,PZT是按原位生长机理形成的。当在水热体系中引入CTAB、PAA和PVA作为化学软模板时,均能制备出PZT纳米棒。单独引入CTAB时,制备出的纳米棒沿着相互垂直的方向成簇生长;单独引入PVA时,可以制备出单根的纳米棒,纳米棒的分散性较好;当同时引入PVA和PAA时,产物中既有成簇生长的纳米棒,也有单独生长的纳米棒。通过分析认为,CTAB和PAA在辅助水热法制备PZT纳米棒过程中的作用机理是相同的,都是通过在晶体特定面上的吸附,增大不同晶面间的表面能差异,从而使晶体沿一维方向生长;PVA作为软模板时,当其引入浓度达到一定的数值,就会在溶液中形成一定的空间拓扑结构,每个分子链作为一个微型反应器,生长单元在PVA分子上吸附并沿着长链长成PZT纳米棒。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 前言

- 1.2 铁电材料概述

- 1.3 PZT的晶体结构

- 1.4 PZT粉体的制备方法

- 1.4.1 固相反应法

- 1.4.2 湿化学合成法

- 1.5 一维纳米材料的制备方法

- 1.5.1 利用晶体的各向异性

- 1.5.2 硬模板法

- 1.5.3 化学软模板法

- 1.5.4 水热法

- 1.5.5 溶剂热法

- 1.5.6 其它的纳米线合成方法

- 1.6 课题研究的目的、意义和内容

- 1.6.1 本课题研究的目的和意义

- 1.6.2 本课题主要研究内容

- 第2章 试验材料与分析测试方法

- 2.1 试验材料

- 2.2 试验方法

- 2.2.1 PZT溶胶的制备工艺

- 2.2.2 PZT粉体的制备

- 2.2.3 PZT纳米棒的制备

- 2.3 测试方法

- 2.3.1 热重（TG-DTA）分析

- 2.3.2 XRD物相分析

- 2.3.3 SEM分析

- 2.3.4 TEM分析

- 第3章 PZT粉体的制备及机理分析

- 3.1 前言

- 3.2 不同原料水热法制备PZT粉体

- 3.2.1 溶胶为原料的水热法

- 3.2.2 凝胶为原料的水热法

- 3.2.3 无机盐混合液为原料的水热法

- 3.2.4 前驱体悬浊液为原料的水热法

- 3.3 水热法制备PZT粉体的机理分析

- 3.4 本章小结

- 第4章 PZT纳米棒的制备及生长机制

- 4.1 前言

- 4.2 化学软模板辅助水热法制备PZT纳米棒

- 4.2.1 TMAH作为软模板

- 4.2.2 CTAB作为软模板

- 4.2.3 PVA和PAA共同作为软模板

- 4.2.4 PVA1750 作为软模板

- 4.3 PZT纳米棒的生长机理分析

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9dd94544a67efebf3ce279a2.html