# 钛酸锶钡薄膜介电非线性特性研究

### 论文摘要

本文通过研究薄膜界面和BST(Ba1-xSrxTiO3)膜层两个方面的因素（如：界面过渡层的厚度、介电系数和电导，BST膜层的厚度、晶粒尺寸、晶界构型和择优耿向等），来寻找可以提高和优化BST薄膜非线性的途径，并开展了高可调率BST非线性薄膜的制备实验。完成的工作主要有以下几个方面：采用三层介质电容器模型，对各层介质中不同时刻的电场分布情况，进行了求解和模拟。发现当频率较高时，界面过渡层对薄膜样品性能的负面影响变得尤为显著。研究了BST膜层厚度与薄膜表观介电系数以及可调率之间的关系，分析了BST膜层厚度影响薄膜表观介电性能的几种可能的机理。研究表明：“BST膜层厚度的增加，使得两个界面过渡层在整个样品中所占的比例降低”是薄膜厚度影响样品表观介电性能的主要机理之一。研究了晶粒尺寸与薄膜表观介电系数以及可调率之间的关系，分析了晶粒尺寸影响薄膜表观介电性能的几种可能的机理。研究表明：在晶粒还没有生长到彼此接触的阶段，晶粒尺寸对BST膜层表观介电系数影响的主要机理是“晶相增多，而非晶相减少”。分析了非线性特性曲线的几种相关现象（如：C-V曲线两翼不对称现象，C-V曲线水平偏移现象，电滞回线垂直偏移现象、电滞回线宽度变化等）并针对各现象，给出了解释，或开展了实验研究。采用传统陶瓷工艺，制成了三组掺有不同量CaO，Al2O3和SiO2混合杂质的BST靶材，并对靶材进行了XRD、SEM和EDS分析。分析表明：当掺杂量为1mol％时，BST的结晶良好，且可以观测到杂质在晶界区域的聚集；当掺杂量为3mol％时，BST的结晶受到明显的影响；当掺杂量为5mol％时，BST的结晶受到严重的影响。通过对比未掺杂BST陶瓷靶材与掺杂BST陶瓷靶材的晶界构形，发现：在未掺杂BST陶瓷靶材中，许多三晶粒交界处存在三角形气孔；在掺杂BST陶瓷靶材中，这种气孔的数量大大减小。采用掺杂量为1mol％的BST靶材，制备了具有（220）择优取向的掺杂BST非线性薄膜，并对该薄膜进行了SEM、XRD、AFM、GAXRD分析和介电行为测试。测试结果表明：该薄膜在测试温度为12℃，测试频率为500kHz，偏置电压为-6V～6V的条件下，可调率可以达到57.3％，而对应的最大介质损耗为0.0276。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 铁电薄膜

- 1.2 BST薄膜

- 1.3 介电非线性

- 1.3.1 介电非线性的概念

- 1.3.2 介电非线性的理论解释

- 1.4 影响BST薄膜非线性的主要自身因素

- 1.4.1 主要成分及其含量

- 1.4.2 杂质种类及其含量

- 1.4.3 衬底种类及其晶向

- 1.4.4 缓冲层种类、晶向及其厚度

- 1.4.5 电极材料的种类和晶向

- 1.4.6 其他影响BST薄膜非线性的自身因素

- 1.5 影响BST薄膜非线性的主要环境因素

- 1.5.1 温度

- 1.5.2 频率

- 1.6 影响BST薄膜非线性充分体现的重要因素——BST膜层电导率

- 1.6.1 BST材料的本征激发

- 1.6.2 BST晶粒中结构缺陷的存在

- 1.6.3 BST材料中晶界的存在

- 1.6.4 BST膜层电导率的控制措施

- 1.7 本论文的选题背景

- 第二章 界面与薄膜的非线性特性

- 2.1 界面基础理论及其应用

- 2.1.1 材料的功函数与肖特基势垒的形成

- 2.1.2 表面态对肖特基势垒的影响

- 2.1.3 Schottky-Mott模型

- 2.3 BST薄膜的漏电流研究

- 2.3.1 BST薄膜电容器的充电过程

- 2.3.2 BST薄膜电容器的I-V特性

- 2.3 BST薄膜界面过渡层研究

- 2.3.1 BST薄膜界面过渡层存在的实验依据

- 2.3.2 BST薄膜中电场分布的计算

- 2.3.3 界面过渡层介电系数的计算

- 2.3.4 考虑界面后薄膜样品的等效电路

- 第三章 BST膜层与薄膜的非线性特性

- 3.1 BST膜层中的晶粒和晶界

- 3.1.1 “晶粒-晶界”理想化结构模型

- 3.1.2 晶粒中的极化以及晶粒的介电系数

- 3.2 BST膜层厚度对样品整体介电性能的影响

- 3.2.1 BST膜层厚度效应的主要文献

- 3.2.2 BST膜层厚度效应的实验研究

- 3.2.3 BST膜层厚度增加所带来的影响

- 3.3 晶粒尺寸对样品非线性特性的影响

- 3.3.1 BST晶粒的临界尺寸

- 3.3.2 有关晶粒尺寸效应的主要文献报道

- 3.3.3 BST晶粒尺寸效应的实验研究

- 3.3.4 BST晶粒增大所带来的影响

- 3.4 晶化程度对BST薄膜晶格参数的影响

- 3.4.1 快速退火

- 3.4.2 传统退火

- 第四章 非线性特性曲线的测试与分析

- 4.1 蝶形回线的测试与分析

- 4.1.1 测试仪器与测试条件

- 4.1.2 蝶形回线的两翼不对称现象研究

- 4.2 电滞回线的测试与分析

- 4.2.1 测试仪器与测试条件

- 4.2.2 相关现象研究

- 第五章 BST薄膜非线性特性的模拟

- 5.1 蝶形回线和电滞回线的模拟

- 5.1.1 P-E函数的表达

- 5.1.2 C-V函数与P-E函数的关系

- 5.1.3 模拟思路

- 5.1.4 模拟实例

- 5.2 表观介电系数与BST膜层厚度关系的模拟

- 5.3 表观介电系数与晶化程度关系的模拟

- 5.4 BST膜层中电场随时间变化的模拟

- 第六章 高可调率BST薄膜的制备实验

- 6.1 理论依据与总体思路

- 6.2 配方的计算

- 6.3 陶瓷靶材的制备

- 6.4 靶材的XRD分析

- 6.4.1 样品1#-01

- 6.4.2 样品2#-01

- 6.4.3 样品3#-02

- 6.5 靶材的SEM和EDS分析

- 6.5.1 未掺杂BST陶瓷晶粒的SEM分析和EDS分析

- 6.5.2 掺杂BST陶瓷靶材晶粒的SEM分析和EDS分析

- 6.6 掺杂BST薄膜的制备、测试与分析

- 6.6.1 掺杂BST薄膜的制备

- 6.6.2 掺杂BST薄膜的SEM分析

- 6.6.3 掺杂BST薄膜的XRD分析

- 6.6.4 掺杂BST薄膜的AFM分析

- 6.6.5 掺杂BST薄膜的GAXRD分析

- 6.6.6 掺杂BST薄膜的介电行为测试

- 6.7 实验结果

- 第七章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的成果

### 相关论文文献

- [1].圆形薄膜预应力测量[J]. 工程塑料应用 2020(03)

- [2].低光泽度热隐身光子晶体薄膜[J]. 真空科学与技术学报 2019(11)

- [3].铁酸铋薄膜的电学特性及掺杂影响分析[J]. 化工新型材料 2017(03)

- [4].有限尺寸硬薄膜/软基底的屈曲分析[J]. 力学季刊 2017(02)

- [5].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2015(06)

- [6].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2016(01)

- [7].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2016(02)

- [8].国际薄膜大会Thin Films 2016[J]. 真空 2016(03)

- [9].可怜的小鸭子[J]. 意林(少年版) 2013(11)

- [10].大棚薄膜破损咋修补[J]. 农业知识 2009(29)

- [11].基于电化学聚合方法制备荧光薄膜及其在爆炸物检测中的研究[J]. 化学与粘合 2020(01)

- [12].欧洲开发抗菌薄膜[J]. 绿色包装 2020(07)

- [13].谈一谈薄膜数字印刷的优势和成本考量[J]. 印刷技术 2019(03)

- [14].薄膜传输系统导向辊牵引特性研究[J]. 西安理工大学学报 2016(04)

- [15].铁酸铋薄膜退火工艺研究进展[J]. 表面技术 2017(02)

- [16].电沉积制备镍-铁薄膜及其性能的研究[J]. 电镀与环保 2017(04)

- [17].原子层沉积二硫化钼薄膜的机理及生长薄膜的质量[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [18].2014年全球特种薄膜销售额将达到297.7亿美元[J]. 印刷技术 2010(02)

- [19].中国进口薄膜级HDPE供应将趋紧[J]. 塑料工业 2010(07)

- [20].一种Sb_2S_3热电薄膜的制备方法[J]. 电镀与精饰 2009(07)

- [21].管状弹簧介电薄膜作动器粘弹性变形研究[J]. 甘肃科学学报 2019(06)

- [22].薄膜基荧光传感检测的研究进展[J]. 中国科学:化学 2020(01)

- [23].烧结氛围对铜锌锡硫硒薄膜性质的影响[J]. 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版) 2020(03)

- [24].少层二硫化钼薄膜的制备及其光谱特性[J]. 半导体技术 2020(09)

- [25].薄膜生产中防止薄膜粘连应用研究[J]. 中国设备工程 2020(18)

- [26].“长寿薄膜”问世 寿命高达25年[J]. 橡塑技术与装备 2017(04)

- [27].基于动力学标度法的a-C:H薄膜表面微观形貌的演变机理研究[J]. 原子能科学技术 2017(04)

- [28].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 化工管理 2014(34)

- [29].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 分析测试学报 2014(12)

- [30].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 企业技术开发 2014(34)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9de4067522831d20d73d8e0b.html