# TATB基PBX的纳米孔隙及其老化演变的正电子湮没寿命谱研究

### 论文摘要

本论文使用正电子湮没寿命谱技术,研究了TATB基PBX中的纳米孔隙及其在加速老化过程中的演化情况。首先对正电子湮没寿命谱仪进行了调整测试,并用计算机模拟方法对正电子湮没寿命谱的解谱程序进行了分析对比,确定了寿命谱仪的合适工作状态以及解谱程序的影响因素和分辨能力。通过使用不同的压制强度,制备了多组配方相同密度不同的TATB基PBX,测量并对比了其寿命谱的异同。分析表明,正电子在PBX中主要是自由态湮没和捕获态湮没,正电子素形成量很小。解谱结果显示：随着压制强度的增加,PBX中的纳米孔隙浓度减少但尺寸增加。表明在压制过程中,随着晶粒的受压损伤和破碎,TATB晶体内纳米孔隙不断增长,界面孔隙减小甚至发生闭合。最后制备了多组PBX及其两种组分(TATB、氟橡胶粘结剂)样品,对其进行加速老化并周期性测量其正电子湮没寿命谱,得出其寿命分布随老化进程的变化,进而分析了其纳米孔隙在老化过程中的演化情况。结果发现,PBX和TATB在老化过程中存在相似规律,但PBX变化不确定性更大,粘结剂的纳米孔隙和自由体积有不规则变化,表明PBX中纳米缺陷的变化主要源自于TATB,而粘结剂在其中具有尚不明确的不确定性影响。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 高聚物粘结炸药简介

- 1.2 炸药老化研究

- 1.3 TATB基PBX

- 1.3.1 TATB及以之为基的PBX简介

- 1.3.2 TATB基PBX的老化研究

- 1.3.3 TATB基PBX老化的基本规律

- 1.3.4 现存不足及发展方向

- 1.4 PALS与其它表征方法的比较

- 1.5 PALS的应用

- 1.6 研究内容

- 第二章 正电子湮没寿命谱技术

- 2.1 正电子湮没技术

- 2.2 正电子湮没寿命理论

- 2.3 寿命谱仪工作原理

- 2.4 解谱分析

- 2.5 解谱程序分析对比

- 2.6 小结

- 第三章 炸药正电子湮没寿命谱测试技术研究

- 3.1 寿命谱仪的参数调试

- 3.1.1 调试方法

- 3.1.2 参数设置

- 3.1.3 状态检验

- 3.2 解谱分析研究

- 3.2.1 PASCual程序简介

- 3.2.2 寿命谱的计算机随机模拟

- 3.2.3 模拟金属寿命谱

- 3.2.4 模拟炸药典型寿命谱

- 3.2.5 模拟炸药实际寿命谱

- 3.2.6 解谱分析方法总结

- 3.3 小结

- 第四章 压制密度对PBX的纳米孔隙影响研究

- 4.1 PBX的压制研究

- 4.2 测量条件

- 4.3 结果和分析

- 4.4 小结

- 第五章 PBX加速老化过程纳米孔隙演化研究

- 5.1 概述

- 5.2 测量条件

- 5.3 结果和分析

- 5.3.1 TATB纳米孔隙演化规律

- 5.3.2 粘结剂纳米孔隙演化规律

- 5.3.3 PBX纳米孔隙演化规律

- 5.3.4 PBX及其组分规律对比分析

- 5.3.5 误差原因分析

- 5.4 小结

- 第六章 总结与展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].红外PbX量子点光致发光特性研究[J]. 红外技术 2017(02)

- [2].PBX炸药剪切流动点火性能的实验研究[J]. 火炸药学报 2020(01)

- [3].液压致裂法在PBX炸药拉伸强度测试中的适用性[J]. 含能材料 2020(04)

- [4].低易损性PBX炸药烤燃试验方法研究[J]. 广东化工 2014(04)

- [5].不同加载形式的PBX炸药巴西试验[J]. 含能材料 2012(02)

- [6].PBX炸药在滑道试验中的响应[J]. 四川兵工学报 2015(02)

- [7].双螺杆挤出机连续混合加工浇注PBX的安全性分析[J]. 兵工自动化 2013(01)

- [8].PBX药片摩擦感度测试[J]. 火炸药学报 2012(05)

- [9].PBX巴西试验与直接拉伸试验的比较[J]. 火炸药学报 2011(01)

- [10].低拉伸应力下PBX的老化实验研究[J]. 火炸药学报 2009(05)

- [11].核辐射对PBX氟聚合物结构和性能影响的研究进展[J]. 四川兵工学报 2013(12)

- [12].PBX浇注炸药撞击感度的影响因素研究[J]. 火工品 2010(03)

- [13].基于修正时间硬化理论的PBX蠕变模型[J]. 含能材料 2008(01)

- [14].传统PBX小交换机的现状及方向[J]. 中国新通信 2018(03)

- [15].PBX炸药声共振混合试验研究Ⅰ[J]. 爆破器材 2016(04)

- [16].核辐射对PBX氟聚合物结构和性能影响的研究进展[J]. 四川兵工学报 2014(07)

- [17].固化剂种类对PBX粘结剂固化反应动力学的影响[J]. 化工新型材料 2017(10)

- [18].超声端点反射法检测PBX表面裂纹深度[J]. 含能材料 2016(02)

- [19].PBX炸药切削表面粗糙度评定及影响因素[J]. 含能材料 2012(06)

- [20].PBX切屑的细观特征及形成机理研究[J]. 含能材料 2009(03)

- [21].浇注PBX炸药老化过程中交联密度与力学性能的关系[J]. 火炸药学报 2017(02)

- [22].某含铝PBX压缩性能的应变率与温度效应[J]. 高压物理学报 2013(03)

- [23].PBX装药侵彻混凝土过载力学特性的仿真研究[J]. 中国胶粘剂 2014(03)

- [24].某PBX炸药中梯恩梯含量测定方法研究[J]. 广州化工 2015(21)

- [25].PBX炸药细观孔洞缺陷对其冲击点火特性的影响[J]. 火炸药学报 2015(05)

- [26].PBX断裂力学行为研究进展[J]. 火炸药学报 2017(04)

- [27].基于三种强度准则的PBX Ⅰ型裂纹尖端失效区研究[J]. 含能材料 2017(02)

- [28].多线程在PBX监控软件中的应用[J]. 软件导刊 2008(11)

- [29].基于ABAQUS的PBX炸药烤燃试验数值计算[J]. 火炸药学报 2014(02)

- [30].固化温度对PBX炸药结构和力学性能的影响研究[J]. 火工品 2017(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9deb13fdcc5e0477bb58d08e.html