# 基于GIS/GPRS的车辆监控系统的设计与实现

### 论文摘要

为了缓解越来越拥挤的城市交通,解决城市发展、车辆运行的瓶颈问题,智能交通系统(ITS)在城市建设中起着至关重要的作用。ITS涵盖了数据通信、电子传感器、电子控制及计算机处理等技术,在大范围内建立起全方位发挥作用的实时、准确、高效的运输管理系统。车辆监控系统作为智能交通系统的重要组成部分,目前已成为国内ITS的开发应用热点之一。它的研究与应用有着重要的现实意义,尤其是在某些特殊领域例如危险品运输车辆监控、运钞车辆监控、军事运输车辆监控等。本文主要介绍了一个车辆监控系统的开发过程,重点对监控系统的两个主要子系统：通信子系统、监控子系统进行设计与实现。系统采用C/S体系结构,以Microsoft SQL Server 2005作为系统的后台数据库,选用.net framework 3.5作为系统软件开发平台。系统基于GPS对车辆进行定位,可对车辆实时跟踪,保证信息的及时采集；使用GPRS作为无线通信方式；以MapX作为本系统的GIS平台,并在Windows操作系统上进行了实现。系统实现了车辆卫星定位功能、远程报警功能、车辆信息管理等功能。论文所做的具体工作如下。(1)通过对系统的需求分析,系统的业务流程分析,确立了系统的整体框架。在此基础上,论文分别介绍了车载终端的组成及通信协议、监控中心的软硬件组成,然后对系统数据库进行分析,完成数据库的设计工作。(2)对通信子系统进行详细设计,探讨其中关键模块的技术实现。(3)重点对系统的核心子系统监控子系统的设计与实现进行研究,首先围绕组件式GIS集成二次开发技术展开基础设计,包括电子地图的组织与管理、利用MapX组件特点为监控对象建模；然后划分并设计出子系统的功能模块；最后,给出了地图鹰眼、车辆动态轨迹显示、轨迹回放三个关键技术的实现。本文的研究成果是开发和实现了车辆监控系统。目前该系统已投入到实际应用中。车辆监控系统的成功应用,将有效的实现车辆的远程监控及保障车辆运行的安全,增强处理突发事件的能力,提高车辆的运营效益,具有显著的社会效益和经济效益。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 论文研究背景和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 国内研究现状

- 1.2.2 国外研究现状

- 1.3 论文的组织和主要内容

- 第二章 系统总体分析与设计

- 2.1 系统的组成及工作原理

- 2.2 系统业务流程分析

- 2.2.1 实时定位业务

- 2.2.2 报警业务

- 2.2.3 控制指令执行业务

- 2.3 系统需求分析

- 2.4 系统设计目标

- 2.5 系统设计原则

- 2.6 车载终端

- 2.6.1 车载终端组成及工作原理

- 2.6.2 车载终端通信协议

- 2.7 监控中心

- 2.7.1 监控中心软件组成

- 2.7.2 监控中心硬件组成

- 2.7.3 软件开发环境介绍

- 2.8 数据库

- 2.8.1 数据库设计E-R图

- 2.8.2 数据库表结构

- 2.9 本章小结

- 第三章 通信子系统的设计与实现

- 3.1 数据通信技术的选择

- 3.2 通信子系统的设计

- 3.2.1 系统功能设计

- 3.2.2 系统数据流程分析

- 3.3 通信子系统关键技术研究与实现

- 3.3.1 车载终端通信模块

- 3.3.2 数据分析模块

- 3.3.3 监控终端通信模块

- 3.4 本章小结

- 第四章 监控子系统的设计与实现

- 4.1 GIS技术

- 4.1.1 组件式GIS技术

- 4.1.2 GIS开发工具的选择

- 4.2 基于MapX的GIS技术研究

- 4.2.1 MapInfo电子地图的组织与管理

- 4.2.2 MapX的数据结构

- 4.2.3 MapX对象模型

- 4.3 监控子系统的设计

- 4.3.1 电子地图管理模块

- 4.3.2 车辆实时监控模块

- 4.3.3 历史记录查询模块

- 4.3.4 系统管理模块

- 4.4 监控子系统关键技术研究与实现

- 4.4.1 鹰眼功能的实现

- 4.4.2 车辆动态轨迹显示的实现

- 4.4.3 轨迹回放的实现

- 4.5 本章小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 论文结论

- 5.2 不足与展望

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文

- 作者及导师简介

- 硕士研究生学位论文答辩委员会决议书

### 相关论文文献

- [1].安卓导向下的车辆监控系统构建及应用[J]. 科技广场 2017(11)

- [2].车辆监控系统的研究[J]. 民营科技 2015(12)

- [3].基于北斗卫星导航的车辆监控系统[J]. 电子测试 2014(24)

- [4].数据仓库在智能车辆监控系统中的应用[J]. 科技视界 2015(08)

- [5].基于定位的车辆监控系统建设的分析与建议[J]. 电子技术与软件工程 2015(03)

- [6].基于Google maps API的应急物流车辆监控系统的研究[J]. 电脑知识与技术 2011(31)

- [7].车辆监控系统设计存在的问题及其对策探讨[J]. 黑龙江科技信息 2010(33)

- [8].智能车辆监控系统在胜利露天矿外委剥离中的应用[J]. 露天采矿技术 2019(03)

- [9].基于WebGIS的新型车辆监控系统设计[J]. 软件 2016(03)

- [10].车辆监控系统设计中地图匹配算法的研究[J]. 黑龙江科技信息 2014(28)

- [11].大范围联网的公路车辆监控系统日常维护[J]. 中国交通信息化 2013(10)

- [12].车辆监控系统的业务功能研究[J]. 民营科技 2014(10)

- [13].GPS车辆监控原理及跨地区自主联网方案[J]. 信息技术 2013(11)

- [14].市重点车辆监控系统在道路运输安全监管应用[J]. 信息与电脑(理论版) 2011(14)

- [15].基于WebGIS的新型车辆监控系统设计[J]. 科学技术与工程 2009(19)

- [16].公共安全应急车辆监控系统的设计与实现[J]. 测绘信息与工程 2008(03)

- [17].基于电子铅封的石油运输车辆监控系统[J]. 计算机系统应用 2016(02)

- [18].嵌入式公交车辆监控系统设计[J]. 西安工程大学学报 2015(04)

- [19].基于3G技术的远程车辆监控系统[J]. 自动化应用 2012(12)

- [20].大规模车辆监控系统中通信服务器的设计与实现[J]. 计算机与现代化 2011(11)

- [21].机场特种车辆监控系统中低能耗路由的研究[J]. 中国民航大学学报 2010(02)

- [22].WebGIS车辆监控系统的空间数据存储技术研究[J]. 计算机工程与科学 2009(04)

- [23].基于移动终端的车辆监控系统设计[J]. 电子科技 2015(11)

- [24].基于视频车辆监控系统中智能调度策略的研究[J]. 科技创新导报 2009(09)

- [25].危险化学品运输车辆监控系统的设计与实现[J]. 全球定位系统 2010(03)

- [26].基于GPRS的车辆监控系统及数据通信可靠性研究[J]. 计算机与现代化 2011(12)

- [27].论GPS技术在运输领域的应用[J]. 现代商贸工业 2010(11)

- [28].一种多服务模式的车辆监控系统[J]. 计算机工程与科学 2009(10)

- [29].基于北斗卫星导航定位的车辆监控系统[J]. 科技资讯 2016(33)

- [30].基于GPS车辆监控数据的公交速度特性分析[J]. 城市公共交通 2013(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9df2d7786a5a006150032ac9.html