# 板坯连铸电磁搅拌控制系统的研究与实现

### 论文摘要

板坯连铸电磁搅拌技术由于具有无接触搅拌，使钢坯成分均匀，缩短熔炼时间，减少熔渣的产生等优点，已经成为提高连铸系统产品质量的一个关键性技术。变频电源是板坯电磁搅拌控制系统中重要组成部分，精确的对变频电源控制是提高系统安全稳定性和运行质量的重要手段。本文根据湖南中科电气有限公司的要求，研究设计了板坯电磁搅拌变频电源控制系统。本文首先介绍了板坯电磁搅拌系统的构成，对系统的各个重要组成部分做了描述，并给出了几个重点。本文随后对板坯电磁搅拌系统的变频电源部分进行了研究分析，给出了板坯电磁搅拌器的数学模型。以数学模型为基础，提出了一种基于电流闭环PWM技术的板坯电磁搅拌器的控制策略。该策略通过对实际电流和给定电流的瞬时比较，完成对板坯电磁搅拌器电流和频率的解耦控制，并通过利用SPWM调制算法，使得三相三桥臂变频电源能够输出低频相位相差90度的两相正交交流电流，实现恒流源控制特性。然后本文对板坯变频电源的硬件和软件实现进行了深入的分析，控制器采用TI公司生产的用于电机控制的专用芯片—TMS320F2812，来实现快速的算法运算。详细的介绍了变频电源的控制电路和驱动板电路，并对两电路的各主要部分做了详细的介绍，给出了电路原理图。其次，软件是板坯变频电源的重要组成部分，也是课题研究的主要内容之一，在TMS320F2812的软件集成开发环境中设计实现了系统的各个软件模块，实现了交流采样、SPWM调制、远程监控和系统保护等功能。最后通过试验验证本控制方案是切实可行的，且系统中DSP的高速处理控制能力可以有效地提高整个系统的动态性能和控制精度。同时通过实际应用表明，电磁搅拌技术可以明显改善铸坯的凝固组织，提高铸坯的内部质量。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 插图索引

- 附表索引

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景与意义

- 1.2 本文相关内容国内外研究现状

- 1.2.1 电磁搅拌技术国内外研究现状

- 1.2.2 变频电源国内外研究现状

- 1.3 电磁搅拌的冶金效果

- 1.4 本课题研究的主要内容

- 第2章 板坯电磁搅拌系统整体设计

- 2.1 连铸及电磁搅拌器工作原理

- 2.1.1 连铸原理

- 2.1.2 电磁搅拌器工作原理

- 2.2 板坯电磁搅拌系统构成

- 2.3 板坯电磁搅拌系统参数设计

- 2.3.1 电磁搅拌棍感应器参数设计

- 2.3.2 供电及变频电源参数设计

- 2.3.3 循环水系统参数设计

- 2.3.4 远程监控拓扑设计

- 2.4 本章小结

- 第3章 板坯变频电源控制策略

- 3.1 板坯电磁搅拌系统数学模型

- 3.2 板坯电磁搅拌变频电源 SPWM 调制

- 3.3 板坯变频电源频率和电流控制

- 3.4 本章小结

- 第4章 板坯变频电源硬件设计

- 4.1 电磁搅拌变频电源整体设计及控制芯片选择

- 4.1.1 电磁搅拌变频电源整体设计

- 4.1.2 控制芯片选择

- 4.2 板坯电磁搅拌变频电源控制电路设计

- 4.2.1 采样电路

- 4.2.2 通信电路

- 4.2.3 开关量电路

- 4.2.4 液晶显示电路

- 4.2.5 电流保护电路

- 4.2.6 频率检测电路

- 4.3 板坯电磁搅拌变频电源驱动板电路设计

- 4.3.1 信号输入调理电路

- 4.3.2 IGBT 驱动保护电路

- 4.4 本章小结

- 第5章 控制系统软件设计及实验结果分析

- 5.1 控制软件实现的基本功能

- 5.2 控制软件的实现

- 5.2.1 主程序设计

- 5.2.2 AD 转换模块

- 5.2.3 SPWM 波形产生模块

- 5.2.4 液晶显示模块

- 5.2.5 通讯模块

- 5.2.6 频率测量模块

- 5.2.7 保护功能模块

- 5.2.8 正反转控制模块

- 5.2.9 PI 调节模块

- 5.3 实验结果分析

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录A 攻读学位期间发表的论文目录

### 相关论文文献

- [1].变频电源在线校准方法的研究及不确定度评定[J]. 电子世界 2020(05)

- [2].一种冗余设计的模块化船用变压变频电源[J]. 舰船科学技术 2020(03)

- [3].试验站试验电源中静止变频电源与机组变频电源的比较[J]. 上海大中型电机 2018(04)

- [4].变频电源电气故障分析方法[J]. 中国设备工程 2019(09)

- [5].变频电源供电电动机的技术分析[J]. 电子技术与软件工程 2018(15)

- [6].4.8MW高压变频电源在伊朗水泵测试台中的应用[J]. 变频器世界 2016(12)

- [7].基于FPGA的变频电源系统设计[J]. 仪器仪表与分析监测 2017(03)

- [8].7MW高压变频电源在水泵测试台中的应用[J]. 变频器世界 2016(02)

- [9].静止变频电源掉电问题的技术分析[J]. 电子制作 2016(09)

- [10].5.8MW高压变频电源在水泵测试台中的应用[J]. 变频器世界 2015(02)

- [11].一种新型结构的专用变频电源研究[J]. 自动化与仪器仪表 2015(07)

- [12].自制可变频电源及应用[J]. 实验教学与仪器 2009(12)

- [13].基于脉冲阻塞原理的六相连续型交-交变频电源[J]. 电源学报 2020(06)

- [14].关于静止变频电源掉电问题的技术分析[J]. 移动电源与车辆 2014(03)

- [15].变频电源技术在钻进式井壁取心器上的应用[J]. 机电信息 2014(21)

- [16].低压特种电机三相变频电源的研制[J]. 电子技术应用 2010(11)

- [17].艾普斯电源800KVA大功率变频电源顺利交付法国客户[J]. 电源世界 2010(03)

- [18].变频电源在风机测试中的应用[J]. 变频器世界 2009(11)

- [19].小容量电网配置大功率变频电源的选择[J]. 船舶设计通讯 2009(S1)

- [20].三相交—交变频电源的仿真设计[J]. 湖南工程学院学报(自然科学版) 2008(01)

- [21].船舶岸电系统中变频电源控制参数辨识方法[J]. 电力自动化设备 2019(01)

- [22].岸电高压上船系统中的变频电源选型分析[J]. 港口装卸 2019(02)

- [23].热烈祝贺《2016电力电子与变频电源新技术学术论坛》胜利召开[J]. 变频器世界 2016(07)

- [24].超前-滞后网络在变频电源中的应用[J]. 电气应用 2010(23)

- [25].基于TMS320F2812的数字化三相变频电源的研制[J]. 电源技术应用 2008(12)

- [26].基于变频电源的三相不平衡治理方案研究[J]. 电子技术应用 2019(10)

- [27].简述变压变频电源期间核查的方法[J]. 电子测试 2017(01)

- [28].半潜运输船双向变频电源系统设计[J]. 船舶设计通讯 2015(01)

- [29].提高300MW机组给粉变频电源控制可靠性[J]. 科技信息 2014(12)

- [30].变频电源供电下三相异步电动机转矩计算的新方法[J]. 湖南工业大学学报 2009(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9dfbcecbd93a4284a9302b0b.html