# 灌注桩—地连墙组合码头结构抗震性能有限元分析

### 论文摘要

传统高桩码头结构形式由于斜拉桩的存在,桩土间在地震作用下会产生“负摩擦”作用,进而影响码头的整体稳定性。本文研究对象是一座处于地震活跃区域的灌注桩—地连墙组合码头,针对灌注桩—地连墙组合码头抗震性能展开研究,主要包含以下几方面的工作:1、综述了码头结构的主要特点和抗震性能,对一种新型码头——灌注桩-地连墙组合码头结构形式进行了具体分析。2、利用大型有限元分析软件进行了地震反应数值模拟。包括计算模型的选取、模型的建立,考虑土-结构相互作用的边界条件的确定,结构阻尼的确定,地震波的选取。运用PLAXIS有限元软件确定了土的等效弹簧刚度。运用ANSYS对码头进行地震时程响应分析。研究码头结构在水平方向不同地震作用输入下结构的动力响应。通过地震反应分析,对码头结构的抗震安全性进行了评价。结果表明,此码头可以抵御0.2g的地震动,但局部构件需做加强处理。3、研究了地下连续墙不同参数对码头结构抗震性能的影响。提出了影响地下连续墙性能的三个参数:有无地下连续墙、地下连续墙墙体厚度以及地下连续墙墙体的入土深度,从这三方面进行了不同参数的码头结构计算模型的建立,并对其进行相应的地震反应分析,对比地震反应分析结果,找到了地下连续墙参数对码头结构整体抗震性能的影响规律。结果表明,地连墙对抗震性能具有较大的贡献,基于本文的模型,建议其入土深度最好在8-25m之间,同时要考虑土压力的作用而加强桩墙连接处的强度。4、最后,通过数值模拟研究,提出了在强地震动作用下灌注桩—地连墙组合码头的抗震加固建议:在地震反应分析中,横梁与纵梁、地下连续墙与桩体之间的接触强度不足,应对其进行加固,以避免该区域产生位移突变和应力集中现象。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 论文主要研究内容

- 2 码头结构有限元模型的建立

- 2.1 灌注桩—地连墙组合码头介绍

- 2.2 利用ANSYS 建立码头结构三维有限元模型

- 2.2.1 ANSYS 有限元计算软件介绍

- 2.2.2 ANSYS 有限元模型的建立

- 2.3 码头结构考虑桩—土相互作用下边界条件的处理方法

- 2.3.1 利用PLAXIS 确定码头边界条件

- 2.3.2 分析结果比较

- 2.4 本章小结

- 3 灌注桩-地连墙组合码头地震反应分析

- 3.1 模态分析

- 3.1.1 模态分析

- 3.1.2 模态分析结果

- 3.2 地震反应分析

- 3.2.1 地震反应分析方法

- 3.2.2 地震波的选取

- 3.2.3 结构求解分析

- 3.2.4 顺岸向码头结构的动力响应

- 3.2.5 垂直于岸向结构的动力响应

- 3.2.6 地震作用下的结果比较

- 3.3 本章小结

- 4 地连墙各参数对结构抗震性能影响

- 4.1 引言

- 4.2 有无地连墙墙体对码头性能的影响

- 4.2.1 模态比较

- 4.2.2 地震反应分析结果时程对比

- 4.3 不同地连墙厚度对码头整体性能的影响

- 4.3.1 模态分析

- 4.3.2 地震反应分析

- 4.4 地连墙不同入土深度对码头整体性能的影响

- 4.4.1 模态分析

- 4.4.2 地震反应分析对比

- 4.5 本章小结

- 5 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

- 发表的学术论文

- 附录

### 相关论文文献

- [1].高渗透富水地层地铁深基坑地连墙施工技术研究[J]. 珠江水运 2019(24)

- [2].地铁项目地连墙施工技术控制[J]. 四川水泥 2020(06)

- [3].绞吸船施工地连墙码头施工难题及解决措施[J]. 中国高新科技 2020(05)

- [4].220kV电缆原位保护条件下地连墙施工控制综合技术[J]. 建筑结构 2016(S1)

- [5].T型地连墙结构m法计算中的问题和改进[J]. 水运工程 2016(S1)

- [6].浅谈饱和砂土地区深基坑地连墙接缝质量探挖掏挖管理[J]. 工程质量 2016(S1)

- [7].专利名称:地连墙保护层板[J]. 港工技术 2015(04)

- [8].复杂地质条件下地连墙施工技术探讨[J]. 公路与汽运 2015(05)

- [9].软土中异形地连墙成槽失稳机理研究[J]. 长江科学院院报 2020(02)

- [10].地连墙兼作水池壁板的接头质量控制参数及厚度优化研究[J]. 河南科学 2020(05)

- [11].浅谈水泥土地连墙工艺试验[J]. 山西水利 2020(03)

- [12].城市复杂地质条件下地连墙施工要点[J]. 四川建材 2019(07)

- [13].异形地连墙深基坑突发涌水原因分析及防治措施[J]. 建设监理 2019(09)

- [14].大型地连墙钢筋笼整体吊装技术[J]. 上海铁道科技 2017(04)

- [15].预制预应力地连墙围护受力及变形分析研究[J]. 地下空间与工程学报 2016(S1)

- [16].防渗地连墙在露天矿边坡治水工程中的应用[J]. 化工矿物与加工 2015(09)

- [17].大型重力锚碇基础施工过程圆形地连墙承载特性数值模拟研究[J]. 中国港湾建设 2020(11)

- [18].超深地连墙施工工艺的研究[J]. 城市道桥与防洪 2014(07)

- [19].超深地连墙施工成本构成因素及其计算[J]. 科技风 2012(01)

- [20].基坑圆形地连墙支撑体系施工及质量控制[J]. 门窗 2012(08)

- [21].简述砼防渗地连墙施工监理控制方法[J]. 科技传播 2010(13)

- [22].地铁站基坑开挖地连墙墙体变形规律分析[J]. 大众标准化 2019(14)

- [23].二氧化碳气体保护电弧焊工艺在地连墙施工中的运用[J]. 建设监理 2019(10)

- [24].富水砂层地连墙渗漏后续施工坑外降水技术研究[J]. 低温建筑技术 2020(02)

- [25].坭洲水道桥圆形地连墙支护体系监测与分析[J]. 地下空间与工程学报 2019(02)

- [26].地连墙施工技术难点及控制措施分析[J]. 中国水运(下半月) 2019(05)

- [27].“T”型地连墙施工质量控制[J]. 港工技术 2018(02)

- [28].可焊抗腐型垫板在地连墙码头工程中的应用[J]. 港工技术 2018(S1)

- [29].超深地连墙施工对周边环境影响现场试验研究[J]. 江苏建筑 2018(05)

- [30].弧形地连墙侧位移计算的新方法[J]. 岩土工程学报 2016(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9e0e720bc4596c2cd6b74368.html