# 组织及织构对镁合金室温拉伸性能的影响

### 论文摘要

织构及组织对镁合金的变形机理有决定性的影响。本论文以典型的AZ31轧制板材为研究对象,利用高分辨电子背散射衍射技术(EBSD)及透射电子显微镜,系统研究镁合金材料在不同织构及组织条件下的室温拉伸行为,系统地定量表征了孪生滑移等变形行为,分析了织构的演变规律。本论文系统研究镁合金拉伸形变孪生及二次拉伸形变孪晶的作用;详细分析了AZ31轧制镁合金在拉伸条件下力学性能与变形机制间的相互关系;详细阐明了微观组织、织构与镁合金塑性变形行为的定量联系。研究结果表明:①初始织构对力学性能有决定性影响,主要是因为基面滑移,柱面滑移和拉伸孪晶这三种变形机制在不同角度样品中的CRSS/M值的变化。②对比具有混晶组织的材料和均匀组织的材料的力学曲线,混晶组织中,大晶粒相对较“软”,造成混晶组织屈服强度较低;晶粒尺寸分布不均匀,局部产生应力集中,导致混晶组织材料的延伸率比均匀材料的延伸率低4%左右。③通过分析样品的中心和表面变形组织形貌,样品的表面和心部的变形并不一致。对于0°样品,中心的孪晶比表面面积多;对于90°样品,表面的小角度界面比中心多。④系统地研究了二次孪晶产生的位置和尺寸,二次孪晶都出现在两片一次孪晶变体相交的界面上,产生二次孪晶的一次孪晶片层宽度都大于10μm。⑤分析了二次孪晶schmid因子、应变张量以及二次孪晶与一次孪晶几何面的夹角:二次孪晶的schmid因子大多具有负值,且二次孪晶与一次孪晶几何面夹角较大,但二次孪晶的产生协调了两片一次孪晶变体间的应变。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 引言

- 1.1 选题背景和意义

- 1.2 镁合金塑性变形

- 1.2.1 滑移

- 1.2.2 孪生

- 1.2.3 镁合金晶体取向及其表示方法

- 1.3 镁合金的各向异性

- 1.3.1 镁合金基面织构的形成

- 1.3.2 变形条件对镁合金各向异性的影响

- 1.4 镁合金中的二次孪晶

- 1.5 镁合金的断裂机制

- 1.6 论文研究工作

- 2 试验方法和试验材料

- 2.1 试验材料

- 2.1.1 均匀组织材料

- 2.1.2 混晶组织材料

- 2.2 拉伸试验

- 2.3 电子背散射衍射技术

- 2.3.1 基本工作原理

- 2.3.2 EBSD 样品制备

- 2.3.3 EBSD 数据分析

- 2.4 透射电镜方法

- 3 AZ31 镁合金室温拉伸各向异性

- 3.1 室温单轴拉伸试验

- 3.2 力学参数分析

- 3.2.1 力学各向异性

- 3.3 微观组织及织构定量表征

- 3.3.1 拉伸过程中微观组织演变

- 3.3.2 拉伸过程中织构演变

- 3.4 透射电镜观察

- 3.5 分析与讨论

- 3.5.1 初始织构对孪晶和滑移的影响

- 3.5.2 孪晶对应变硬化的影响

- 3.6 本章小结

- 4 组织对 AZ31 镁合金力学性能的影响

- 4.1 组织对力学参数的影响

- 4.2 组织对宏观断口的影响

- 4.2.1 均匀样品组织宏观断口

- 4.2.2 混晶组织样品宏观断口

- 4.3 分析与讨论

- 4.3.1 混晶组织在变形过程中的组织演变

- 4.3.2 样品中心和表面变形

- 4.3.3 混晶组织对断裂的作用

- 4.4 本章小结

- 5 {10（?）2}-{10（?）2}孪晶

- 5.1 {10（?）2}-{10（?）2}孪晶

- 5.1.1 大晶粒中孪晶变体形貌

- 5.1.2 {10（?）2}-{10（?）2}孪晶的产生

- 5.1.3 {10（?）2}-{10（?）2}孪晶组织演变

- 5.2 理论计算{10（?）2}-{10（?）2}孪晶变体

- 5.3 实际{10（?）2}-{10（?）2}孪晶应变张量计算

- 5.3.1 {10（?）2}-{10（?）2}孪晶与一次孪晶应变协调

- 5.4 分析与讨论

- 5.4.1 二次孪晶产生的原因及作用

- 5.5 本章小结

- 6 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- 作者在攻读学位期间发表的论文目录

### 相关论文文献

- [1].基于越野车采用镁合金车轮的工程应用研究[J]. 小型内燃机与车辆技术 2019(06)

- [2].高强镁合金及其制备工艺的研究进展[J]. 热加工工艺 2019(24)

- [3].镁合金车轮装配工艺分析[J]. 汽车实用技术 2020(01)

- [4].华北轻合金在锻造镁合金开发上取得突破[J]. 铸造工程 2020(02)

- [5].新能源汽车含钒钛镁合金的挤压温度优化[J]. 热加工工艺 2020(11)

- [6].镁合金座椅骨架设计及性能研究[J]. 汽车工艺与材料 2020(06)

- [7].全球镁和镁合金最新研发情况梗概[J]. 铸造工程 2020(04)

- [8].一种镁合金座椅骨架的强度性能研究[J]. 汽车工艺与材料 2020(09)

- [9].血管支架用镁合金微细管的制备与性能[J]. 稀有金属材料与工程 2020(10)

- [10].镁合金的焊接及其在汽车上的应用[J]. 汽车文摘 2019(06)

- [11].组织细化对AZ91D镁合金腐蚀性能的影响[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2019(09)

- [12].先进镁合金助力装备轻量化发展[J]. 科技导报 2019(21)

- [13].激光增材制造镁合金的研究现状及展望[J]. 激光与光电子学进展 2019(19)

- [14].高强镁合金的制备研究进展[J]. 轻合金加工技术 2019(11)

- [15].AZ80-0.2Sr-0.15In镁合金锻造组织和性能的研究[J]. 热加工工艺 2017(01)

- [16].镁合金腐蚀机理及高性能镁合金设计战略研讨会举办[J]. 表面工程与再制造 2016(06)

- [17].中北大学攻克镁合金构件成形技术[J]. 特种铸造及有色合金 2017(04)

- [18].一种快速测定镓镁合金中镓含量的方法[J]. 现代冶金 2017(02)

- [19].汽车轻量化新型镁合金的搅拌摩擦加工改性研究[J]. 热加工工艺 2017(06)

- [20].工艺参数对上引连铸铜镁合金杆微观组织的影响[J]. 有色金属工程 2017(05)

- [21].镁及镁合金浇注采用保护气体的研究[J]. 化工管理 2016(14)

- [22].日本研发出不燃镁合金部件[J]. 铝加工 2016(04)

- [23].一种典型薄壁铸镁合金框架的加工[J]. 航空精密制造技术 2015(04)

- [24].浅谈镁合金医用材料的腐蚀行为与表面改性[J]. 山东化工 2015(16)

- [25].钕与旋锻对AZ71镁合金力学性能的影响（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(10)

- [26].镁合金的应用及前景[J]. 智富时代 2017(11)

- [27].深闺待嫁镁合金(下)[J]. 科学中国人 2013(06)

- [28].高强镁合金的制备及研究进展综述[J]. 四川冶金 2020(05)

- [29].磁场对船用镁合金在模拟海水中的研究[J]. 内燃机与配件 2020(02)

- [30].镁合金的挤压加工技术与焊接技术[J]. 国外机车车辆工艺 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9e1a904678e01a35cae4115b.html