# 地球同步轨道SAR广域高分辨成像技术研究

### 论文摘要

地球同步轨道合成孔径雷达（Geosynchronous Synthetic Aperture Radar,GEO SAR）是一种运行在具有一定轨道倾角的地球同步轨道上的雷达系统。由于其超高的轨道高度,超长的合成孔径时间以及超大的测绘带宽,使其具有许多低轨SAR所不能比拟的优势。随着SAR领域技术的发展,低轨SAR已不能满足人们对长观测时间,大测绘带,短重访周期的要求,使得地球同步轨道SAR逐渐成为SAR领域研究的一个热点。类似于其他的星载SAR系统,地球同步轨道SAR系统中,最核心的问题之一就是成像问题。本文围绕这一问题,及其所衍生出的一系列问题,通过理论分析推导和试验仿真验证两种途径相结合的方法展开研究,主要研究内容有:分析了地球同步轨道SAR与成像密切相关的系统性能,主要有地球同步轨道SAR的星下点轨迹、地球同步轨道SAR多普勒历程和偏航导引问题、地球同步轨道SAR合成孔径时间和方位分辨率。通过分析与仿真验证得出了若干与成像相关的规律与结论,在此基础上对地球同步轨道SAR有了整体性的认识。对几种常见的高精度距离史模型进行了对比分析,综合考虑成像精度与算法实现的难易度,选择了泰勒展开模型作为地球同步轨道SAR成像的距离史模型。为深入了解泰勒展开模型的特点及对成像的影响,对其各阶项相位误差对脉冲响应的影响进行了分析及仿真。进一步在地球同步轨道SAR系统的参数体系下,分析了模型相位误差随轨道根数的变化规律,并通过基于级数反演的单点成像方法进行了仿真验证。针对地球同步轨道SAR快速成像、广域成像、长合成孔径时间成像要求,提出了三种新的成像算法:SS-RD算法,RD-ACS算法和RD-3ACS算法。给出了详细的建模推导过程,并着重就成像中存在的严重的方位时变和距离空变进行分析和补偿。在此基础上,结合星载SAR仿真系统（SBRAS）,对成像算法进行了仿真,从而证明了三种算法的有效性。对地球同步轨道SAR系统中存在的误差进行了分析:分析了频率源稳定度的影响,并提出了此方面系统设计的指标要求;对电离层对成像的影响进行了分析与仿真;对卫星姿态的变化进行了建模,分析了其对成像的影响,提出了相应的补偿方法,并对此方法进行了仿真验证。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景和意义

- 1.1.1 研究背景

- 1.1.2 研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 国外研究现状

- 1.2.2 国内研究现状

- 1.3 本文的主要研究工作

- 第二章 地球同步轨道SAR性能分析

- 2.1 地球同步轨道SAR星下点轨迹分析

- 2.2 地球同步轨道SAR多普勒历程和偏航导引分析

- 2.3 地球同步轨道SAR合成孔径时间和方位分辨率分析

- 2.4 本章小结

- 第三章 地球同步轨道SAR信号模型

- 3.1 地球同步轨道SAR距离史模型建立

- 3.1.1 数值计算模型及其局限

- 3.1.2 两次展开高阶模型及其局限

- 3.1.3 泰勒展开高阶模型与级数反演频域模型

- 3.1.4 模型精度分析及模型选择

- 3.2 地球同步轨道SAR泰勒展开模型各阶项相位误差分析

- 3.2.1 一阶项相位误差影响

- 3.2.2 二阶项相位误差影响

- 3.2.3 三阶项相位误差影响

- 3.2.4 四阶项相位误差影响

- 3.2.5 五阶项相位误差影响

- 3.3 地球同步轨道SAR信号模型相位误差分析

- 3.3.1 距离史模型误差随纬度幅角的变化

- 3.3.2 特殊位置处模型相位误差随轨道倾角的变化

- 3.3.3 特殊位置处模型相位误差随偏心率的变化

- 3.3.4 仿真验证

- 3.4 本章小结

- 第四章 地球同步轨道SAR成像算法

- 4.1 SS-RD成像算法

- 4.1.1 模型的空时变分析

- 4.1.2 算法流程

- 4.1.3 仿真验证

- 4.2 RD-ACS成像算法

- 4.2.1 算法描述

- 4.2.2 仿真验证

- 4.3 RD-3ACS成像算法

- 4.3.1 成像模型

- 4.3.2 算法描述

- 4.3.3 仿真验证

- 4.4 本章小结

- 第五章 地球同步轨道SAR系统误差分析及补偿

- 5.1 地球同步轨道SAR频率源稳定度的指标分析

- 5.2 电离层对地球同步轨道SAR的影响分析

- 5.3 地球同步轨道SAR卫星姿态变化建模及补偿

- 5.4 本章小结

- 第六章 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 作者在学期间取得的学术成果

- 附录一 RD-3ACS算法中部分相位表达式

- 附录二 论文中符号及其意义汇总

- 附录三 论文中专有名词中英文对照

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9e28769060a249bf2a218957.html