# 水生植物净化硝基苯配水的研究

### 论文摘要

本课题对黑麦草以及水花生净化硝基苯的配水进行了研究。研究结果发现,水花生耐受硝基苯的浓度为300mg/L,黑麦草仪为50mg/L;二者去除硝基苯的动力学也有差异,水花生净化硝基苯配水过程可以用一级过程动力学描述,而黑麦草净化硝基苯配水过程则为零级动力学描述。低能氮离子对黑麦草种子的诱变试验结果显示:在2.6×1016N+ions/cm2处理剂量下,黑麦草长势最好;在3.9×1016N+ions/cm2处理剂量下黑麦草对硝基苯的去除量较高。研究了水花生降解硝基苯配水的机理,推测其降解机理属于部分还原途径,硝基苯首先经过还原途径形成苯胺,然后进一步在水花生苯胺降解酶的作用下形成邻苯二酚,然后开环降解。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 致谢

- 第一章 前言

- 1.1 本课题研究的目的及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 硝基苯的处理方法和研究进展

- 1.2.2 硝基苯废水特征

- 1.2.3 硝基苯废水处理研究现状

- 1.3 高等水生植物净化废水研究进展

- 1.3.1 高等水生植物净化污水

- 1.3.2 高等水生植物净化污水的机理

- 1.3.3 研究污染物在植物中的分布及转化途径

- 1.3.4 人工利用水生植物净化污水的处理方式

- 1.4 论文工作的主要内容

- 第二章 试验部分

- 2.1 主要试验仪器和药品

- 2.1.1 实验试剂

- 2.1.2 实验仪器

- 2.2 试验内容

- 2.2.1 硝基苯溶液的配制

- 2.2.2 植物材料的采集与培养

- 2.2.3 水生植物净化硝基苯配水试验

- 2.2.4 硝基苯净化速率试验

- 2.2.5 水生植物净化硝基苯的过程及机理探讨

- 2.2.6 测定在硝基苯胁迫下植物生理指标的变化

- 2.3 试验分析

- 2.3.1 硝基苯的分析

- 2.3.2 植物生理指标的分析

- 第三章 黑麦草净化硝基苯配水的研究

- 3.1 苗期黑麦草净化硝基苯配水的研究

- 3.1.1 黑麦草简介

- 3.1.2 苗期黑麦草对硝基苯的适应和致死浓度的确定

- 3.1.3 苗期黑麦草去除硝基苯的水动力学研究

- 3.1.4 硝基苯胁迫对苗期黑麦草生理指标的影响

- 3.2 分蘖期黑麦草净化硝基苯配水的研究

- 3.2.1 分蘖期黑麦草对硝基苯的适应和致死浓度的确定

- 3.2.2 硝基苯胁迫对分蘖期黑麦草生理指标的影响

- 3.2.3 硝基苯胁迫对分蘖期黑麦草生理指标影响的动态研究

- 3.3 离子束处理黑麦草去除硝基苯配水研究

- 3.3.1 离子束生物技术引言

- 3.3.2 低能离子注入的生物学效应

- 3.3.3 硝基苯胁迫对不同处理剂量黑麦草生物量的影响

- 3.3.4 不同处理剂量黑麦草净化硝基苯配水中硝基苯含量的变化

- 3.3.5 硝基苯胁迫对不同处理剂量下黑麦草的生理指标的影响

- 3.3.6 本章小结

- 第四章 水花生净化硝基苯配水的研究

- 4.1 水花生简介

- 4.2 水花生对硝基苯的适应和致死浓度的确定

- 4.3 水花生去除硝基苯的水动力学研究

- 4.4 硝基苯胁迫对水花生生理指标的影响

- 4.4.1 硝基苯胁迫对水花生过氧化物酶的影响

- 4.4.2 硝基苯胁迫对水花生丙二醛含量的影响

- 4.4.3 硝基苯胁迫对水花生过氧化氢酶活性的影响

- 4.4.4 硝基苯胁迫对水花生可溶性蛋白含量的影响

- 4.4.5 硝基苯胁迫对水花生叶绿素含量的影响

- 4.5 水花生对硝基苯降解机理探讨

- 4.5.1 机理探讨实验的检测方法

- 4.5.2 机理探讨的试验结果

- 4.6 水生植物资源化途径

- 第五章 结论

- 5.1 全文结论

- 5.2 研究工作展望

- 参考文献

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9e4dfc8327d19a278b20f670.html