# 桂平航运枢纽二线船闸工程通航水流条件改善措施研究

### 论文摘要

我国内河枢纽的建设以往经常以防洪、发电等效益为主，航运效益不能得到应有的重视。随着我国经济社会的发展，内河航运的需求日益强烈。航道渠化是改善内河航运条件，从根本上提升航道等级的重要措施，但在枢纽设计和建设过程中，受到种种因素的限制，通航建筑物往往无法得到最优化布置，从而导致在运营中近坝段航道的通航条件无法满足船舶安全过闸要求。因此，通过研究优化枢纽工程通航条件具有重要意义。本文采用定床物理模型和遥控自航船模试验相结合的研究手段，以桂平航运枢纽为例，开展二线船闸设计方案口门区的通航水流条件研究，提出了桂平二线船闸平面布置推荐方案，并在此基础上开展了船闸上下游口门区的双向通航试验，研究结果表明：船闸上游口门区通航水流条件较好，基本能够满足船舶航行要求，适当缩短一线二线船闸之间隔流堤长度对于进入一线船闸船舶比较有利；船闸下游口门区位于弯道河段，当下游黔江无顶托影响时，口门区通航水流条件较差，通过整治措施对比试验得出顺向导流墩方案对于改善下游口门区通航水流条件效果明显。在此基础上，开展了导流墩优化试验，提出了船闸总体布置推荐方案。通过多组流量级条件下通航水流条件试验和船模航行试验研究可知推荐方案能够较好地解决下游口门区的通航水流条件问题。该方案对口门区航道内的水流有着很好的调整作用，特别对减弱斜流和回流强度的作用明显；在正常来流及汇流条件下，推荐方案能够满足设计船舶安全进出船闸引航道口门区的要求，也能够满足一、二线船闸进出船队在口门区航道内的双向通航安全要求。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究工作的意义和目的

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本文的主要工作

- 第二章 枢纽概况

- 2.1 河段概况

- 2.2 桂平枢纽概况

- 2.3 河段水文特性分析

- 2.4 本章小结

- 第三章 模型设计制作和验证

- 3.1 水工模型的设计和制作

- 3.2 水工模型验证

- 3.3 船模的设计与制作

- 3.4 船模静水和运动性能校准

- 3.5 试验结果判别标准

- 3.6 本章小结

- 第四章 试验研究条件

- 4.1 模型尾门水位控制

- 4.2 试验流量级的确定

- 4.3 本章小结

- 第五章 碍航特性研究

- 5.1 工程前碍航特性

- 5.2 设计方案碍航特性

- 5.3 本章小结

- 第六章 通航水流条件改善措施研究

- 6.1 改善措施研究思路

- 6.2 改善措施试验研究

- 6.3 双线通航条件研究

- 6.4 本章小结

- 第七章 结论与展望

- 7.1 结论

- 7.2 展望

- 参考文献

- 附表

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].库区连续急弯段的通航水流条件研究[J]. 水道港口 2016(05)

- [2].贵州清水江城景水电站通航水流条件优化试验研究[J]. 水运工程 2016(12)

- [3].枢纽上游渠化河段取水口对通航水流条件影响研究[J]. 水道港口 2020(04)

- [4].大角度弯道河流通航水流条件研究[J]. 水运工程 2017(04)

- [5].已建桥梁通航水流条件改善措施研究[J]. 中国水运(下半月) 2017(12)

- [6].水口水电站坝下水位治理工程上引航道水流条件研究[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2013(06)

- [7].引航道通航水流条件数值模拟[J]. 水利水运工程学报 2012(04)

- [8].改善依兰通航水流条件方案试验研究[J]. 东北水利水电 2009(10)

- [9].基于数值模拟和物理模型试验的某工程集鱼系统水流条件研究[J]. 海河水利 2020(05)

- [10].乐山港一期工程通航水流条件及改善措施初探[J]. 水电能源科学 2013(10)

- [11].湘江长沙综合枢纽通航水流条件及改善措施研究[J]. 水道港口 2008(06)

- [12].跨河桥梁通航水流条件数值模拟[J]. 水利科技与经济 2018(02)

- [13].改善石牌急弯段通航水流条件的河道整治研究[J]. 水电能源科学 2015(03)

- [14].桥梁建设对河道通航水流条件影响的数值模拟[J]. 中国水运(下半月) 2008(03)

- [15].高新技术在三峡枢纽通航工程水流条件试验中的应用[J]. 中国三峡建设 2008(01)

- [16].右江鱼梁枢纽施工期通航水流条件改善措施[J]. 水道港口 2008(06)

- [17].从江枢纽下游口门区通航水流条件改善措施研究[J]. 中国水运(下半月) 2018(02)

- [18].多线船闸口门区及连接段通航水流条件试验研究[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2019(09)

- [19].青田水利枢纽通航水流条件试验研究[J]. 水利水运工程学报 2014(02)

- [20].木京水利枢纽二线船闸通航水流条件的试验研究[J]. 广东水利电力职业技术学院学报 2019(02)

- [21].三峡工程新增一线船闸对上游引航道通航水流条件的影响[J]. 水电能源科学 2017(05)

- [22].沥口枢纽上游口门区通航水流条件试验研究[J]. 水运工程 2019(04)

- [23].引水干渠工程取水对航道水流条件影响的数值模拟研究[J]. 红水河 2017(05)

- [24].基于CFD的导流墩几何参数对闸站合建枢纽通航水流条件的影响研究[J]. 灌溉排水学报 2019(02)

- [25].泵闸口门航道段通航水流条件改善措施研究[J]. 城市道桥与防洪 2019(06)

- [26].基于模型试验的导流墩对闸站合建工程通航水流条件的影响研究[J]. 江苏水利 2019(04)

- [27].沙河京广铁路大桥河段通航水流条件数值模拟[J]. 黑龙江水利 2015(10)

- [28].钱塘江上游游埠航电枢纽通航水流条件数值模拟[J]. 水运工程 2011(03)

- [29].北江千吨级航道整治研究:Ⅱ二维数学模型与整治河段通航水流条件分析[J]. 交通科学与工程 2013(04)

- [30].泄水闸开启方式对通航水流条件的影响[J]. 水利水电科技进展 2016(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9e834119f0ad5045a9b0b5c5.html