# 选矿过程综合生产指标分解的补偿方法及应用

### 论文摘要

反映企业产品质量、生产效率、生产成本等的选矿过程综合生产指标分解出的工艺指标将直接影响到各个工序的生产,综合生产指标主要包括综精产量、综精品位、金属回收率,工艺指标主要包括一次溢流回收率、强精品位、强尾品位、强磁粒度、弱精品位、弱尾品位、弱磁粒度。只有各个工序的工艺指标达到要求,综合生产指标才能满足企业设定的目标值。由于综合生产指标的影响因素复杂而且往往难于在线连续测量,选矿企业通常根据生产经验把要达到的生产指标分解为各个工序的工艺指标,不能及时根据生产实际进行调整,降低了计划的准确性和有效性,不能保证选矿过程综合生产指标的优化。因此研究将综合生产指标进行有效的分解,对企业优化生产、提高企业效益具有重要意义。本文在“985工程”流程工业综合自动化科技创新平台课题的支持下,提出了选矿过程综合生产指标分解的补偿方法,设计开发了选矿过程综合生产指标分解的补偿系统,并在系统上进行了算法验证研究。本文的研究工作主要归纳如下：(1)针对Apriori算法不足即由人工设置最小支持度导致生成的规则不能满足用户的要求,因此提出了Apriori的改进方法,在算法中加入支持度自适应环节,根据挖掘出的规则数对支持度进行自动调整,从而避免了人工设置支持度的不确定性。(2)分析了选矿过程综合生产指标分解过程中涉及的选矿工艺流程各个指标之间的关系,介绍了现有的选矿过程综合生产指标分解方法。同时指出了文[32]基于反馈补偿策略的选矿全流程工艺指标决策系统的不足,即系统在进行工艺指标决策的过程中,进行了工艺指标属性约简,忽略了约简掉的工艺指标对综合生产指标的影响；同时系统给出的补偿值也存在不准确的问题。二者同时导致了综合生产指标的目标值和实际值之间偏差过大问题。基于此提出了基于改进的Apriori关联规则挖掘的选矿过程综合生产指标分解的补偿方法,利用Apriori关联规则挖掘算法,由选矿厂历史数据中挖掘出各个指标之间的关系,从而确定各个工艺指标的补偿值。(3)系统采用了B/S三层架构,设计开发了选矿过程综合生产指标分解的补偿系统。系统主要功能是将综合生产指标的实际值和目标值之间的偏差作为反馈补偿器的输入,然后根据本文提出的基于改进的Apriori关联规则挖掘的选矿过程综合生产指标分解的补偿方法,挖掘出工艺指标的补偿值,对选矿过程综合生产指标的分解进行补偿,从而更加准确地消除干扰对系统的影响。(4)将本文开发的选矿过程综合生产指标分解的补偿系统嵌入到现有的选矿过程综合生产指标优化仿真实验平台,进行实验研究。将本文提出的方法与现有方法进行对比,实验结果表明,本文提出的选矿过程综合生产指标分解的补偿方法是有效的。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 选题的背景及研究意义

- 1.2 选矿过程优化控制研究与应用现状

- 1.2.1 选矿过程优化控制研究现状

- 1.2.2 选矿过程优化控制应用现状

- 1.3 关联规则挖掘的研究与应用现状

- 1.3.1 关联规则挖掘的产生和发展

- 1.3.2 关联规则挖掘在流程工业中的应用

- 1.4 本文的主要工作

- 第2章 选矿过程综合生产指标分解的描述及存在问题

- 2.1 选矿过程介绍

- 2.1.1 选矿工艺流程

- 2.1.2 选矿过程综合生产指标分析

- 2.2 选矿过程综合生产指标分解过程的描述

- 2.3 选矿过程综合生产指标的分解方法

- 2.3.1 选矿过程综合生产指标的分解策略

- 2.3.2 选矿过程工艺指标设定方法

- 2.3.3 选矿过程工艺指标反馈补偿方法

- 2.4 选矿过程综合生产指标分解存在问题

- 2.5 本章小结

- 第3章 基于改进的Apriori关联规则挖掘的选矿过程综合生产指标分解的补偿方法

- 3.1 引言

- 3.2 关联规则挖掘的相关技术

- 3.2.1 数据预处理

- 3.2.2 关联规则挖掘

- 3.3 改进的Apriori关联规则挖掘算法

- 3.3.1 数据离散化

- 3.3.2 关联规则挖掘

- 3.4 选矿过程综合生产指标分解的补偿方法

- 3.4.1 建立选矿过程综合生产指标分解的补偿关系

- 3.4.2 挖掘选矿过程综合生产指标分解的补偿规则

- 3.5 本章小结

- 第4章 选矿过程综合生产指标分解的补偿系统设计与开发

- 4.1 选矿过程综合生产指标分解的补偿系统需求分析

- 4.2 选矿过程综合生产指标分解的补偿系统整体设计

- 4.2.1 系统总体目标

- 4.2.2 系统结构设计

- 4.2.3 系统功能设计

- 4.3 选矿过程综合生产指标分解的补偿系统开发

- 4.3.1 功能模块开发

- 4.3.2 数据访问层开发

- 4.3.3 界面开发

- 4.4 本章小结

- 第5章 实验研究

- 5.1 实验背景

- 5.2 系统实验

- 5.2.1 系统功能验证

- 5.2.2 补偿方法的实验验证

- 5.3 实验结果分析

- 第6章 结束语

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].乘用车操稳转向性能指标分解技术应用研究[J]. 汽车文摘 2020(04)

- [2].市人民政府办公厅关于印发《贵阳市土地利用总体规划(2006—2020年)》调整完善指标分解方案的通知[J]. 贵阳市人民政府公报 2016(21)

- [3].一种基于工程优化及仿真的系统EMC指标分解方法[J]. 电子质量 2013(09)

- [4].基于层次分析法的乡镇新增建设用地指标分解[J]. 安徽农业科学 2010(30)

- [5].2008年全省安全生产控制考核指标分解[J]. 湖南安全与防灾 2008(03)

- [6].广西北部湾经济区用水总量控制指标分解的公平性评价分析[J]. 节水灌溉 2015(08)

- [7].海口市人民政府办公厅关于印发2018年经济社会发展考核指标分解表的通知[J]. 海口市人民政府公报 2018(04)

- [8].基于层次分析法的乡镇新增建设用地指标分解——以广西罗城仫佬族自治县为例[J]. 南方国土资源 2014(09)

- [9].基于OPTIpro的电厂优化运行与指标分解[J]. 广东电力 2013(07)

- [10].基于现代数学思想对安全生产控制指标分解方法的研究[J]. 中国安全生产科学技术 2011(08)

- [11].大连市人民政府办公厅关于印发2014年政府工作报告任务及指标分解表的通知[J]. 大连市人民政府公报 2014(02)

- [12].大连市人民政府办公厅关于印发2016年《政府工作报告》任务及指标分解表的通知[J]. 大连市人民政府公报 2016(02)

- [13].对土地利用总体规划修编中有关指标分解测算的思考[J]. 资源导刊 2008(07)

- [14].浅析绩效指标分解的几种方法[J]. 知识经济 2012(16)

- [15].轨道交通节能管理中几个重点关注的问题——以京港地铁为例[J]. 节能与环保 2019(06)

- [16].乡镇级耕地保有量指标分配技术研究——以济源市梨林镇为例[J]. 湖北农业科学 2012(02)

- [17].太阳镜 三大种类用途各异——QB2457-1999《太阳镜》标准主要指标分解[J]. 监督与选择 2008(03)

- [18].贫困指标分解、民主评议与扶贫云系统失灵——兼论贫困户识别的基层民主方式[J]. 农业经济问题 2017(12)

- [19].顶端管理八要——高标准、严要求才是真人性化[J]. 人力资源管理 2014(02)

- [20].“爆炸式”营销的美锐范本[J]. 中国药店 2013(21)

- [21].精细单井成本核算机制在企业的应用分析[J]. 现代经济信息 2017(12)

- [22].设立“两表一制”依法治县变虚为实[J]. 人民之声 2011(11)

- [23].杜邦分析体系及运用[J]. 吕梁高等专科学校学报 2009(04)

- [24].千方百计降储耗[J]. 中国石油石化 2011(14)

- [25].海绵城市年径流总量控制指标分解方法优化研究[J]. 中国园林 2019(06)

- [26].基于多因素体系的高标准基本农田建设指标分解模型及应用研究[J]. 国土资源科技管理 2018(04)

- [27].建安全管理体系,保园区安全[J]. 城市开发 2018(09)

- [28].浅谈生产部门安全生产目标与指标的分解[J]. 云南电业 2014(07)

- [29].专项规划阶段的年径流总量控制率指标分解研究——以大同市中心城区为例[J]. 建设科技 2018(01)

- [30].频综的指标分解和器件选型成功应用[J]. 中国新通信 2015(18)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9e84c4aeb9cbb16b50d5f526.html