# 超高空观测平台系统建模与仿真研究

### 论文摘要

超高空观测平台是一种工作于平流层,可装载一定有效载荷的能够长时间定点悬停的工作平台。该平台主要依靠浮力提供升力,因此具有定点悬停能力。超高空观测平台的工作过程包括放飞和下降阶段,定点悬停阶段;为了使超高空观测平台能够实现对地面观测、与地面进行通信等功能,须对平台进行定点悬停控制和航迹控制。本文主要针对超高空观测平台的姿态控制、定点控制和航迹控制问题,进行了如下的研究工作:首先,在几点假设的基础上,对超高空观测平台进行受力分析,运用动量和动量矩定理建立平台的六自由度非线性数学模型。然后采用小扰动线性化的方法将非线性模型线性化,得出平台的纵向和侧向平面线性化方程。然后,以平台的线性化模型为基础,采用经典控制方法对平台的俯仰角和偏航角进行控制。在平台姿态控制的基础上,对超高空观测平台悬停于平流层进行定点控制,定点悬停位置控制系统设计包括垂向位置控制设计、前向位置控制设计和侧向位置控制设计。在Matlab环境下,对平台的定点悬停控制系统进行仿真研究,验证了姿态控制器和定点控制器的有效性。最后,根据平台放飞段期望的运动轨迹,设计平台的航迹控制器使其实现轨迹的跟踪。同时由于平台在上升过程中大气环境发生变化,设计了平台的压差控制系统使平台的内外压差在一定的范围内,以保证平台的外形。在Matlab环境下,对平台的航迹控制系统进行仿真研究,验证了航迹控制器的有效性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及研究的目的

- 1.2 超高空观测平台国内外研究现状及分析

- 1.2.1 国外超高空观测平台的研究现状

- 1.2.2 国内超高空观测平台的研究现状

- 1.3 姿态、定点和航迹控制研究现状及存在的问题

- 1.3.1 姿态控制研究现状及存在的问题

- 1.3.2 定点控制研究现状及存在的问题

- 1.3.3 航迹控制研究现状及存在的问题

- 1.4 仿真问题研究现状

- 1.5 本文的主要工作及章节安排

- 第2章 超高空观测平台数学模型的建立

- 2.1 引言

- 2.2 坐标系及其转换

- 2.2.1 坐标系定义

- 2.2.2 各坐标系之间的关系

- 2.3 超高空观测平台受力分析

- 2.3.1 流体惯性力

- 2.3.2 空气动力

- 2.3.3 重力与浮力

- 2.3.4 推力

- 2.3.5 风干扰的影响

- 2.4 超高空观测平台数学模型的建立

- 2.4.1 动力学方程的建立

- 2.4.2 运动学方程的建立

- 2.5 超高空观测平台非线性模型的线性化

- 2.6 本章小结

- 第3章 超高空观测平台定点控制器设计与仿真

- 3.1 引言

- 3.2 超高空观测平台姿态控制系统设计与仿真

- 3.2.1 俯仰角姿态控制系统设计与仿真

- 3.2.2 偏航角姿态控制系统设计与仿真

- 3.2.3 滚转角姿态控制系统设计与仿真

- 3.3 超高空观测平台位置回路控制系统设计与仿真

- 3.3.1 垂向位置回路控制系统设计与仿真

- 3.3.2 前向位置回路控制系统设计与仿真

- 3.3.3 侧向位置回路控制系统设计与仿真

- 3.4 本章小结

- 第4章 超高空观测平台航迹控制器设计与仿真

- 4.1 引言

- 4.2 标准大气模型的建立

- 4.2.1 理想气体状态方程

- 4.2.2 标准大气模型

- 4.3 超高空观测平台放飞段压差模型的建立

- 4.4 超高空观测平台航迹控制器设计与仿真

- 4.4.1 垂向位置控制器及压差控制器的设计

- 4.4.2 前向位置控制器的设计

- 4.4.3 侧向位置控制器的设计

- 4.5 仿真结果及分析

- 4.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].某观测平台运动特性仿真分析[J]. 水雷战与舰船防护 2014(03)

- [2].星载观测平台的视线测量误差分配[J]. 空间控制技术与应用 2017(02)

- [3].雾霾综合观测平台建设与教学应用[J]. 实验技术与管理 2015(08)

- [4].测量型水下自主航行观测平台的设计与实现[J]. 海洋技术 2013(03)

- [5].星载观测平台的视线误差分析[J]. 空间科学学报 2017(02)

- [6].保持方位不变的观测平台机动模式分析[J]. 信息技术 2010(05)

- [7].上海将建设国内首座海底观测平台[J]. 上海地质 2008(01)

- [8].基于海洋综合观测平台的海洋智能预警的研究[J]. 计算机工程与应用 2008(30)

- [9].海底观测平台应用技术研究[J]. 光通信技术 2013(11)

- [10].水下自主航行观测平台在现调试系统的研究[J]. 海洋技术 2010(01)

- [11].岸式水位观测平台钻孔法施工技术研究[J]. 人民长江 2018(01)

- [12].海上浮动式观测平台运动性能研究[J]. 中国水运(下半月) 2016(02)

- [13].多站协同定位的定位精度研究[J]. 计算机与数字工程 2016(05)

- [14].海上观测平台数据传输标准化技术研究[J]. 海洋技术 2011(02)

- [15].面向海洋观测的长续航力移动自主观测平台发展现状与展望[J]. 海洋技术学报 2016(01)

- [16].利用信号自相关函数warping变换的浅海水下移动观测平台机动优化方法[J]. 声学学报 2020(06)

- [17].六方位相对标图法绘算目标运动参数[J]. 火力与指挥控制 2012(04)

- [18].一种新的海洋生物地球化学自主观测平台:Bio-Argo浮标[J]. 海洋环境科学 2012(05)

- [19].数字[J]. 气象科技进展 2017(03)

- [20].基于南海观测平台的海-气界面CO_2通量研究[J]. 海洋通报 2014(06)

- [21].基于CFD的海床基观测平台外部流场分析[J]. 山东科学 2012(01)

- [22].太阳能蓄电匹配效率研究在业务化运行浮标上的应用[J]. 海洋技术学报 2017(01)

- [23].海洋实践教学观测平台的建设与应用探索[J]. 实验技术与管理 2020(11)

- [24].应用于水下自主观测平台的高可靠性CAN总线技术研究[J]. 海洋技术 2010(03)

- [25].北斗一号卫星导航定位系统在抛弃式海洋移动观测平台的应用[J]. 海洋技术学报 2014(02)

- [26].基于HEASARC数据库的X射线脉冲星虚拟观测平台设计[J]. 实验室研究与探索 2009(07)

- [27].十三陵水库水位观测平台改造[J]. 北京水务 2018(02)

- [28].一种机载IRST组网多目标定位中的虚假点去除算法[J]. 科学技术与工程 2013(27)

- [29].纯方位角定位的单步最优观测轨迹算法[J]. 探测与控制学报 2010(03)

- [30].海洋观测技术[J]. 声学技术 2012(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9e85432a7bd7c687757edd13.html