# 节能橡胶及有机覆层SiO2粉体的设计制备及结构—性能研究

### 论文摘要

近年来,随着国家节能减排战略的提出及汽车工业向安全、舒适、节能化方向的发展,对轮胎的要求也逐年提高,在具有优异耐磨性的同时也必须具有高抗湿滑性能及低滚动阻力特性,但这三项性能难以同时改善,必须从分子结构设计角度出发制备节能橡胶。此外,在轮胎工业中,白炭黑以其高补强、低生热的特点而逐渐受到关注,但其具有的易团聚、与橡胶基体相亲性差等缺点。因此,从分子结构设计和纳米填料增强两个途径提高填料在基体中分散性,增强填料与基体的亲和性进而实现节能降耗的目标是本论文的研究方向。论文的第一部分,从分子设计的角度出发,研究了端基改性SSBR的制备、结构表征与性能,通过阴离子聚合在活性链末端引入可以与白炭黑或炭黑反应或相亲的基团。其一,以多官能度有机锂为引发剂,采用阴离子聚合法制备了星形溶聚丁苯橡胶（S-SSBR）,在聚合反应末期加入γ-氯丙基三甲氧基硅烷（CPTMO）进行封端反应,得到分子链端带有烷氧基的星形溶聚丁苯橡胶（AS-SSBR）.通过核磁谱图对其进行表征并计算了封端率。AS-SSBR经白炭黑-炭黑补强后,高分辨率透射电镜（HRTEM）和X射线能谱仪观察结果显示填料在基胶中的分散性明显改善,胶料的物理机械性能提高,且在保持高抗湿滑性的同时生热和滞后损失显著降低,其综合性能优异,AS-SSBR是一种显著节能的弹性体材料。其二,以正丁基锂与1,1-二苯基乙烯加成制得的1,1-二苯基己基锂（DPHL）为引发剂,采用阴离子聚合法合成出了线性SSBR,再通过SnCl4偶联得到分子链末端带大体积基团的偶联型聚合物。分子链末端引入与炭黑具有良好相亲性的苯环基团,大大增强了炭黑-基体的相互作用,改善了炭黑的分散性。由于SnCl4的偶联作用及大体积基团对分子链自由末端的钝化作用,复合材料松弛时间延长,滞后损失明显降低,可以实现高抗湿滑性和低滚动阻力的平衡,也可作为一种新型的节能胎面用胶。论文的第二部分,研究了偶联剂用量对白炭黑-炭黑填充星形SSBR物机性能、动态力学性能的影响,观察了纳米填料在胶料中的分散状态,并与白炭黑-炭黑填充链端烷氧基星形SSBR进行比较,以揭示白炭黑粒子键接于星形SSBR分子链任意位置和末端对胶料结构与性能的影响。研究发现随着偶联剂用量（硅氧烷基团物质的量）的增加,星形SSBR复合材料和端烷氧基星形SSBR的定伸应力、强度均升高,两种复合材料的扯断伸长率、压缩疲劳温升均显著降低。当复合材料中硅氧烷基团的物质的量相同时,白炭黑和炭黑填充链端烷氧基星形SSBR复合材料定伸应力和0℃tanδ值的增幅、压缩疲劳温升和60℃tanδ值的降幅较大,纳米填料的分散性、分布均匀性也明显优于星形SSBR复合材料。白炭黑键接在橡胶分子链的末端会使其复合材料具有更优异的纳米填料分散性、高抗湿滑性能和低滚动阻力特性。论文的第三部分,研究了有机化Si02粒子表面接枝聚异戊二烯复合粒子的制备、表征及其填充天然橡胶（NR）的性能。首先用硅烷偶联剂KH570对其表面有机化,在粒子表面引入可以发生聚合反应的C=C,采用氧化-还原引发体系于界面引发,以自由基乳液聚合的方法制备有机化SiO2粒子-聚异戊二烯复合粒子,通过红外光谱、透射电镜及热失重对其进行表征。将复合粒子填充于天然橡胶当中,对其物理机械性能、动态力学性能及微观结构进行研究,研究结果显示,复合粒子填充NR复合材料具有优异的物理机械性能及填料分散性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题来源

- 1.2 课题背景

- 1.2.1 绿色轮胎

- 1.2.2 魔鬼三角

- 1.2.3 生产绿色轮胎的途径

- 1.3 轮胎胎面胶料的研究进展

- 1.3.1 天然橡胶（NR）

- 1.3.2 顺丁橡胶（BR）

- 1.3.3 丁苯橡胶（SBR）

- 1.3.4 多元共混胶料

- 1.3.5 聚氨酯弹性体

- 1.4 轮胎填料的研究进展

- 1.4.1 炭黑的研究进展

- 1.4.2 白炭黑的研究进展

- 1.5 论文选题的立论、目的和意义

- 1.6 本课题的主要研究内容

- 1.7 创新点

- 第二章 实验部分

- 2.1 实验原材料及配方

- 2.1.1 原材料及化学试剂

- 2.1.2 基本配方表

- 2.2 实验设备及测试仪器

- 2.3 实验工艺过程

- 2.3.1 SSBR干胶的制备

- 2.3.2 链端烷氧基星形SSBR胶液的制备

- 2.3.3 白炭黑/链端烷氧基星形SSBR反应机械共混制备

- 2.3.4 白炭黑/链端烷氧基星形SSBR共凝聚胶的制备

- 2.3.5 白炭黑-炭黑/链端烷氧基星形SSBR复合材料的制备

- 2.3.6 炭黑填充链端带大体积基团偶联型SSBR复合材料的制备

- 2.3.7 白炭黑-炭黑掺杂填充橡胶复合材料的制备

- 2粒子-聚异戊二烯复合粒子的制备'>2.3.8 有机化SiO2粒子-聚异戊二烯复合粒子的制备

- 2粒子-聚异戊二烯复合粒子填充NR复合材料的制备'>2.3.9 有机化SiO2粒子-聚异戊二烯复合粒子填充NR复合材料的制备

- 2.4 实验测试方法

- 2.4.1 白炭黑与橡胶共混动态跟踪

- 2.4.2 结构表征

- 2.4.3 混炼胶的性能测试

- 2.4.4 硫化胶的性能测试

- 第三章 端基官能化SSBR胶料的设计制备、结构与性能

- 3.1 链端烷氧基星形SSBR胶料的制备、结构与性能研究

- 3.1.1 链端烷氧基星形SSBR的制备

- 3.1.2 链端烷氧基星形SSBR的分子结构参数

- 3.1.3 链端烷氧基星形SSBR的化学结构表征及封端效率计算

- 3.1.4 反应共混法制备链端烷氧基星形SSBR复合材料的结构与性能

- 3.1.5 共凝聚法制备链端烷氧基星形SSBR复合材料的结构与性能

- 3.2 链端带大体积基团偶联型SSBR胶料的制备、结构与性能研究

- 3.2.1 DPHL引发剂的制备

- 3.2.2 链端带大体积基团偶联型SSBR的制备

- 3.2.3 链端结构对偶联型SSBR性能的影响

- 3.2.4 单臂分子量对链端含大体积基团偶联型SSBR性能的影响

- 3.2.5 偶联效率对链端含大体积基团偶联型SSBR性能的影响

- 3.2.6 链端结构和单臂分子量综合作用对偶联型SSBR性能的影响

- 第四章 白炭黑与SSBR键接位置对复合材料性能的影响

- 4.1 所用胶种分子结构参数及制样制备

- 4.1.1 分子结构参数

- 4.1.2 试样制备

- 4.2 物理机械性能

- 4.3 动态力学性能

- 4.3.1 温度扫描

- 4.3.2 应变扫描

- 4.4 微观相态结构

- 第五章 白炭黑粒子-聚异戊二烯填充NR复合材料性能研究

- 2粒子的有机化及表征'>5.1 SiO2粒子的有机化及表征

- 2粒子的红外表征'>5.1.1 有机化SiO2粒子的红外表征

- 2粒子的热失重表征'>5.1.2 有机化SiO2粒子的热失重表征

- 5.1.3 有机化程度对溶解度的影响

- 2粒子-聚异戊二烯复合粒子的制备及表征'>5.2 有机化SiO2粒子-聚异戊二烯复合粒子的制备及表征

- 2粒子-聚异戊二烯复合粒子的制备'>5.2.1 有机化SiO2粒子-聚异戊二烯复合粒子的制备

- 2粒子-聚异戊二烯复合粒子的表征'>5.2.2 有机化SiO2粒子-聚异戊二烯复合粒子的表征

- 2-聚异戊二烯复合粒子填充NR复合材料的性能研究'>5.3 有机化SiO2-聚异戊二烯复合粒子填充NR复合材料的性能研究

- 5.3.1 复合粒子后处理方式对胶料物理机械性能的影响

- 5.3.2 物理机械性能

- 5.3.3 动态力学性能

- 5.3.4 微观结构

- 第六章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文目录

- 作者和导师简介

- 附件

### 相关论文文献

- [1].旭化成SSBR扩建项目即将投产[J]. 中国轮胎资源综合利用 2018(11)

- [2].Key Technology of SSBR Achieved Breakthrough[J]. 中国橡胶 2019(10)

- [3].独石化试产轮胎用SSBR新牌号[J]. 橡塑技术与装备 2018(19)

- [4].沉淀法白炭黑的制备及其填充SSBR/BR的研究[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [5].我国溶聚丁苯橡胶的生产现状及发展建议[J]. 轮胎工业 2016(03)

- [6].纳米氧化锌/SSBR复合材料导热性能的研究[J]. 橡胶工业 2009(04)

- [7].独山子石化SSBR与同类产品性能对比研究[J]. 世界橡胶工业 2013(09)

- [8].旭化成SSBR扩建项目即将投产[J]. 橡胶工业 2019(01)

- [9].影响GB/T 28728-2012精密度的重要因素的研究[J]. 合成材料老化与应用 2017(05)

- [10].炭黑和白炭黑与不同SSBR的相互作用研究[J]. 弹性体 2015(03)

- [11].白炭黑/SSBR液相混炼研究[J]. 当代化工 2017(04)

- [12].Application of Home-made SSBR in High-performance Tire Breakthroughing Key Technology[J]. 中国橡胶 2016(08)

- [13].住友在新加坡建设第二套SSBR装置[J]. 现代橡胶技术 2012(02)

- [14].高性能SSBR的制备及性能研究[J]. 应用化工 2010(11)

- [15].日本合成橡胶公司开发耐磨SSBR用于轮胎[J]. 现代橡胶技术 2020(01)

- [16].EFFECT OF INCORPORATING STARCH/SILICA COMPOUND FILLERS INTO UNCURED SSBR ON ITS DYNAMIC RHEOLOGICAL PROPERTIES[J]. Chinese Journal of Polymer Science 2008(06)

- [17].高乙烯基SSBR中试产品硫化体系研究[J]. 石化技术 2008(02)

- [18].白炭黑填充3种SSBR胶料基本性能的研究[J]. 特种橡胶制品 2013(03)

- [19].溶聚丁苯橡胶发展概况[J]. 弹性体 2011(05)

- [20].雪地胎用国产SSBR性能剖析[J]. 世界橡胶工业 2017(08)

- [21].硅烷偶联剂对白炭黑补强SSBR性能的影响[J]. 特种橡胶制品 2015(03)

- [22].我国溶聚丁苯橡胶(SSBR)行业的发展有待提速[J]. 石化技术 2011(01)

- [23].硫化时间对不同苯乙烯含量SSBR性能的影响[J]. 弹性体 2020(03)

- [24].SSBR基本性能的研究[J]. 轮胎工业 2011(08)

- [25].溶聚丁苯橡胶(SSBR)国内产销状况及建议[J]. 中外能源 2010(06)

- [26].SSBR/NdBR和SSBR/NiBR并用胶的动态压缩性能研究[J]. 橡胶工业 2019(04)

- [27].溶聚丁苯橡胶国内外生产现状及发展建议[J]. 弹性体 2013(02)

- [28].极性调节剂对SSBR微观结构及性能的影响[J]. 广州化工 2011(21)

- [29].SSBR胎面胶抗湿滑性能研究[J]. 橡胶工业 2009(07)

- [30].极性调节剂对SSBR微观结构及聚合反应的影响[J]. 弹性体 2009(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9ece460d6dd338baba1b85dc.html