# 多元层状锂离子电池正极材料的合成与研究

### 论文摘要

与锂离子电池正极材料LiCoO2,LiNiO2,LiMn2O4相比,LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2具有高比容量、高安全性、低成本、低污染的优点,是当前锂离子电池正极材料的研究热点。合成LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2材料的方法有多种,但不同的方法所制备的材料的性能具有很大的差异。本论文主要从合成方法上进行了改进,同时考查了掺杂氟元素及锂元素对材料电化学性能的影响,制备出电化学性能良好的LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2材料。首先,本研究采用常见的氢氧化物共沉淀法制备了LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2材料,并进行了掺杂氟元素的研究。通过对其电化学性能的研究发现,用共沉淀法合成的材料具有良好的循环性能。以NaOH-Na2CO3作为共沉淀剂进行合成条件的探索发现,采用硝酸钴作为钴源,采用碱盐溶液共滴的方法制备的材料具有较好的电化学性能。在此基础上对烧结温度的研究中发现,在相同的烧结制度下,900℃合成的材料初次放电容量达到169.4mAh/g, 20个循环仍能保持其初始容量的96.3%,显示出良好的循环性能。进一步的锂过量研究发现,锂的加入提高了材料的循环性能。较优的Li/Me（Me=Ni,Co,Mn）比例为1.10,20个充放电循环可以达到96.9%的容量保持率。采用新的方法制备了LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2材料,考查了温度及Li/Me值对材料电化学性能的影响。研究表明,采用该方法,在850℃和900℃的温度下制备的材料具有良好的循环性能。850℃制备的材料在2.54.3V和2.84.5V的电压范围内分别具有154.3mAh/g和189.7mAh/g的容量,30循环后容量保持率分别达到94.6%和94.8%,显示出良好的循环性能。考查Li/Me发现,锂过量可以提高材料的容量和循环性能,较优的Li/Me值为1.05和1.10。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 锂离子电池概论

- 1.1.1 锂离子电池的产生

- 1.1.2 锂离子电池的工作原理

- 1.1.3 锂离子电池的结构

- 1.2 锂离子电池正极材料

- 1.2.1 Li-Co-O 体系

- 1.2.2 Li-Mn-O 体系

- 1.2.3 Li-Ni-O 体系

- 1.2.4 层状Li-Ni-Mn-Co-O 材料

- 1/3Co1/3MN1/3O2 的研究进展'>1.3 层状锂离子电池正极材料LINI1/3Co1/3MN1/3O2的研究进展

- 1/3Co1/3Mn1/3O2 材料简介'>1.3.1 LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2材料简介

- 1/3Co1/3Mn1/3O2 的合成方法'>1.3.2 LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2的合成方法

- 1/3Co1/3Mn1/3O2 的掺杂改性'>1.3.3 LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2的掺杂改性

- 1.4 本课题研究内容及意义

- 第二章 氢氧化物共沉淀法合成LIN11/3C01/3MN1/302材料

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 试剂及主要设备

- 2.2.2 材料的制备

- 2.2.3 材料的表征

- 2.2.4 材料的电化学性能测试

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 材料的结构

- 2.3.2 材料的形貌分析

- 1/3Co1/3Mn1/3O2 的电化学性能分析'>2.3.3 LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2的电化学性能分析

- 1/3Co1/3Mn1/3O2-xFx 的电化学性能分析'>2.3.4 LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2-xFx的电化学性能分析

- 2.4 本章小结

- 1/3Co1/3MN1/3O2材料的NAOH-NA2CO3共沉淀法合成'>第三章 LINI1/3Co1/3MN1/3O2材料的NAOH-NA2CO3共沉淀法合成

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验方法

- 3.2.2 试剂及主要设备

- 3.2.3 材料的制备

- 3.2.4 样品的表征

- 3.2.5 样品的电化学性能测试

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 钴源对材料电化学性能的影响

- 3.3.2 加料方法对材料性能的影响

- 3.3.3 锂过量对材料性能的影响

- 3.4 本章小结

- 1/3CO1/3MN1/3O2材料的半湿法合成'>第四章 LINI1/3CO1/3MN1/3O2材料的半湿法合成

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 试剂及主要设备

- 4.2.2 样品的制备

- 4.2.3 材料的表征

- 4.2.4 材料的电化学性能测试

- 4.3 结果与讨论

- 1/3Co1/3Mn1/3O2 材料的结构与电化学性能'>4.3.1 LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2材料的结构与电化学性能

- （1+x）Ni1/3Co1/3Mn1/3O2 材料的结构与电化学性能'>4.3.2 Li（1+x）Ni1/3Co1/3Mn1/3O2材料的结构与电化学性能

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录：作者在攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].利用蛋白藻类制备生物碳及其电化学性能研究[J]. 山东化工 2020(13)

- [2].植酸掺杂聚吡咯制备及电化学性能[J]. 工程塑料应用 2020(07)

- [3].灰分对玉米芯基活性炭电化学性能的影响[J]. 现代化工 2020(05)

- [4].不锈钢阳极氧化制备电极材料及其电化学性能[J]. 微纳电子技术 2020(09)

- [5].载铂钴酸镧的制备与电化学性能[J]. 材料科学与工程学报 2016(06)

- [6].气氛对钼酸铵分解的影响及产物的电化学性能[J]. 陕西科技大学学报 2017(03)

- [7].硅烷热解制备纳米硅及电化学性能研究[J]. 化工新型材料 2017(06)

- [8].储氢合金电化学性能影响因素的研究进展[J]. 金属功能材料 2009(05)

- [9].时效时间对ZA35-1.35Si-0.3Zr合金组织及电化学性能的影响[J]. 兵器材料科学与工程 2020(01)

- [10].石墨烯复合负极材料的制备及电化学性能研究[J]. 应用化工 2020(02)

- [11].镍锰酸锂形貌与电化学性能的研究[J]. 化工新型材料 2015(03)

- [12].元素镓、锡、铋对牺牲阳极电化学性能的影响[J]. 腐蚀与防护 2013(09)

- [13].Ga和Bi对Al-Zn-Sn牺牲阳极电化学性能的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2011(07)

- [14].添加钙对氢氧化镍结构和电化学性能的影响[J]. 科技情报开发与经济 2008(35)

- [15].常压水解-离子交换法制备TiO_2负极材料及其电化学性能研究[J]. 人工晶体学报 2020(06)

- [16].CC/MnO_2/LiMn_2O_4复合材料的制备及其电化学性能研究[J]. 精细化工中间体 2018(05)

- [17].Mg-Co复合掺杂对LiFePO_4电化学性能的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2012(S1)

- [18].LiFePO_4/MWNTs/BC复合材料的制备及电化学性能[J]. 热加工工艺 2012(24)

- [19].温度对磷酸钛介孔材料的制备及电化学性能的影响[J]. 湖南科技学院学报 2009(08)

- [20].氮化硼复合石墨毡及其氧还原电极的电化学性能研究[J]. 成都大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [21].花状碳酸锰的制备及其电化学性能表征[J]. 广州化工 2020(07)

- [22].活性炭/硫复合材料的制备及电化学性能研究[J]. 化工新型材料 2020(05)

- [23].具有三维离子迁移通道的共混凝胶聚合物电解质及其电化学性能[J]. 高分子材料科学与工程 2019(10)

- [24].锡碳复合材料的制备及其电化学性能研究[J]. 科技风 2018(06)

- [25].聚苯胺/碳球复合材料的制备及其电化学性能研究[J]. 海峡科技与产业 2016(12)

- [26].镁、锆离子掺杂磷酸铁锂的制备及其电化学性能[J]. 武汉工程大学学报 2017(05)

- [27].磁场作用下煤系针状焦的制备与电化学性能[J]. 北京科技大学学报 2013(01)

- [28].锗对Ni/Co电池负极材料链状Co-P电化学性能的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2013(07)

- [29].硫在不同碳载体材料中的电化学性能研究[J]. 电化学 2019(06)

- [30].太西煤基新型功能炭材料的制备及其电化学性能[J]. 煤炭转化 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9ed94b8c4dceaac6cffc43b6.html