# 主动节点传输系统的安全性研究与改进

### 论文摘要

传统网络体系结构中,新技术的应用需要通过标准化过程来实现,然而协议标准化的周期较长,新技术从研究成功到实际应用是一个漫长的过程,这严重地制约了新技术的发展。因此提出了主动的网络的概念。主动网络是一种可编程的网络体系结构,通过采用主动技术和移动技术,实现了数据高速传输、服务动态个性化定制,协议快速部署。主动网络能够很好地解决传统网络体系结构中存在的问题。主动网络的最大特点是可编程性,允许用户通过向网络中注入程序代码而获得相应的服务。然而,主动网络体系的可编程性带来灵活性的同时,也带来了安全问题。本文简单介绍了主动网络体系结构以及相关的概念,对网络体系结构中的各类实体安全性进行了分析,并研究了可用于加强主动网络安全的网络安全技术。主动节点传输系统是一个主动网络的典型研究项目之一,在其设计中没有相应的安全机制来确保网络运行的安全性,而只是通过JAVA语言机制保证安全。本文深入研究了主动节点传输系统的运行机制,分析了主动节点传输系统中存在的安全问题。对主动节点传输系统进行了基于安全性的改进,形成了安全主动节点传输系统。在安全主动节点传输系统中,增加了认证机制,以及节点资源访问控制策略。改进了代码机制,采用分离和集成两种实现方式的统一,通过阈值判断来决定使用哪种实现方式。当采用分离的实现方式时,由主动代码服务器来集中管理用户代码,为主动节点提供所需代码。由于整个传输流程的改变,原有的主动信包格式无法满足安全主动节点传输系统的需求,因此,重新定义了主动信包的格式,在主动节点传输系统包头中增加了认证、签名字段。本文最后搭建了系统运行环境,通过四台PC机分别模拟了用户、主动节点、CA中心、主动代码服务器。操作系统采用Ubuntu linux 10.04,执行环境采用ANTS2.0.3(需要进行相应的修改),节点操作系统采用Janos。通过一个简单的应用对改进的系统进行了功能性测试。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 主动网络提出的背景

- 1.1.1 传统网络的局限性

- 1.1.2 主动网络的提出

- 1.2 主动网络以及安全技术研究现状

- 1.2.1 主动网络的研究现状

- 1.2.2 主动网络安全研究现状

- 1.3 本文主要研究内容及结构

- 1.4 小结

- 第二章 主动网络体系结构

- 2.1 主动网络的概述

- 2.2 主动网络的体系结构

- 2.2.1 参考模型

- 2.2.2 体系结构

- 2.3 主动节点的架构

- 2.3.1 节点操作系统

- 2.3.2 执行环境

- 2.3.3 主动应用

- 2.4 主动网络的实现方式

- 2.4.1 集成方式

- 2.4.2 分离方式

- 2.5 主动结点的封装协议

- 2.6 小结

- 第三章 主动网络安全分析

- 3.1 主动网络实体安全分析

- 3.1.1 主动节点安全分析

- 3.1.2 执行环境安全分析

- 3.1.3 主动信包安全分析

- 3.2 网络安全策略和技术研究

- 3.2.1 信息加密

- 3.2.2 数字签名

- 3.2.3 身份认证

- 3.2.4 访问控制

- 3.3 小结

- 第四章 主动节点传输系统研究

- 4.1 ANTS的结构与原理

- 4.1.1 ANTS主动信包

- 4.1.2 ANTS节点结构

- 4.1.3 ANTS的代码机制

- 4.2 ANTS平台介绍

- 4.3 ANTS的安全问题

- 4.4 小结

- 第五章 安全主动节点传输系统模型设计

- 5.1 安全主动节点传输系统网络体系结构

- 5.2 主动信包格式的修改

- 5.3 认证机制的引入

- 5.3.1 主动节点与其最近上游节点的认证

- 5.3.2 用户与主动节点的认证

- 5.3.3 用户与主动代码服务器的认证

- 5.3.4 主动节点与主动服务器的认证

- 5.4 主动节点及安全策略库

- 5.4.1 安全策略库

- 5.4.2 审计日志

- 5.5 SANTS代码机制

- 5.6 主动代码服务器模块设计

- 5.7 SANTS的整体工作流程

- 5.8 小结

- 第六章 安全模型的实现

- 6.1 环境的搭建

- 6.2 CA的实现

- 6.2.1 证书的创建

- 6.2.2 证书的导出

- 6.2.3 证书的签名

- 6.3 实验设计及系统的运行

- 6.4 小结

- 第七章 总结与展望

- 7.1 总结

- 7.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].乡镇广播电视HFC传输系统的发展[J]. 电视指南 2017(10)

- [2].长途传输系统退网方案浅析[J]. 电信工程技术与标准化 2017(07)

- [3].广电传输系统中通信光纤设备的维护[J]. 西部广播电视 2015(08)

- [4].医院气动传输系统积水快速清理及管道检修方法研究[J]. 电气自动化 2020(06)

- [5].京津冀一体化省干传输系统建设策略研究[J]. 广东通信技术 2017(05)

- [6].现金传输系统在永蓝高速的建设与应用[J]. 山西建筑 2016(06)

- [7].吲哚美辛新型传输系统的研究现状[J]. 黑龙江科技信息 2016(25)

- [8].广电传输系统技术员日常维护之我见[J]. 科技创新与应用 2015(31)

- [9].传输系统组建与维护课程“岗学对接”改革与实践[J]. 广西教育 2012(35)

- [10].数字电视有线传输系统发送端信号处理探讨[J]. 科学之友 2013(09)

- [11].铁路既有线传输系统改造方案研究[J]. 中国铁路 2012(07)

- [12].安徽广播双冗余对外传输系统的设计与应用[J]. 视听界(广播电视技术) 2017(03)

- [13].基于GPRS的抢险静图传输系统[J]. 铁道通信信号 2017(04)

- [14].空气钻井随钻微波接力传输系统研究[J]. 计算机仿真 2016(09)

- [15].一种基于物联网的海上气象传输系统设计[J]. 舰船科学技术 2015(02)

- [16].从3G新闻传输系统看未来新闻采集[J]. 现代电视技术 2013(10)

- [17].呼吸道黏液纤毛传输系统功能与全身麻醉[J]. 继续医学教育 2009(01)

- [18].吉林省水情信息传输系统现状及发展展望[J]. 吉林水利 2009(08)

- [19].一种低成本100G传输系统的链路告警传递[J]. 光通信技术 2017(01)

- [20].基于MATLAB/Simulink的2ASK传输系统设计与分析[J]. 苏州市职业大学学报 2015(04)

- [21].视频监控传输系统建设探讨[J]. 中国公共安全 2016(09)

- [22].关于有线传输系统进行测试分析[J]. 科学中国人 2016(17)

- [23].地铁通信民用传输系统浅析[J]. 中国科技信息 2013(22)

- [24].地铁传输系统中的新技术应用探讨[J]. 中国交通信息产业 2008(06)

- [25].信号的高速磁隔离传输系统设计[J]. 传感器与微系统 2020(06)

- [26].广东广播电视台直播传输系统的设计与实施[J]. 现代电视技术 2016(08)

- [27].浅析数字电视有线传输系统发送端信号处理中的关键技术[J]. 科技风 2011(06)

- [28].浅谈京广高铁传输系统的设计与实现[J]. 郑铁科技 2013(01)

- [29].传输系统网管虚拟化改造可行性研究[J]. 甘肃科技 2018(24)

- [30].现金管道传输系统在罗村口省界收费站的应用[J]. 西部交通科技 2017(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9f0f95867098b1e628b0ed6b.html