# 薄型毛针织产品开发与性能研究

### 论文摘要

毛针织物同其它针织物相比,最主要的特点是延伸性强、弹性好,具有良好的柔韧性、保暖性和透气性。针对目前市场上超细羊毛的价格高、数量少这一现状,本文介绍了薄型毛针织面料的原料研究、产品开发及相关性能研究,这有助于薄型毛针织面料的产品开发。本课题旨在研究羊毛及其混纺纱线的经编上机前处理以及羊毛圆机坯布的后整理工艺。迄今为止,国内外对羊毛经编服用面料的研究和开发很少,用于经编上机的主要是化纤及几种天然纤维。为了达到经编上机的要求,我们采用了紧密纺、包覆以及合股等纺纱工艺,对紧密纺纱、包覆纱及合股纱的相关性能进行对比。通过实验测试比较,紧密纺纱经包覆或合股之后断裂强力及断裂伸长率均明显提高,因为包覆纱的外包丝或合股纱的其中一股是锦纶丝,而锦纶的断裂强度高,伸展大,回弹性优良;毛羽指数显著减少;包覆纱条干不匀变异系数略有增大,合股纱条干不匀变异系数稍有下降。影响毛织物质量的因素很多,除了羊毛原料、纱线品质和产品设计技术外,后整理工艺对提高和改善产品实物质量起决定性作用,其通过加工工艺的变化和工艺参数的合理选择得以实现。后整理工艺不同于纺纱、织造工艺,具有很大的灵活性。合理的后整理工艺,能使羊毛的弹性、保暖性、挺括及滑爽等性能得以发挥。紧密纺纱经包覆处理后,其所织成的针织物的密度,厚度均有所增大,即织物变得更加厚重、蓬松;包覆纱针织物的透气性比紧密纺纱针织物的透气性差,这主要是因为包覆纱针织物的密度比紧密纺纱针织物的密度大;紧密纺纱经包覆处理后,其所织成的针织物的顶破强力及拉伸断裂变形能力得到显著提高,抗起球性和尺寸稳定性也得到明显改善。羊毛是纺织工业的重要原料,它具有弹性好、吸湿性强等优点,将羊毛纱线通过经编机或圆机织成面料,并设计成夏季的服装,有很好的服用性能,将具有很广泛的市场应用前景。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 针织产品开发

- 1.3 羊毛产品开发

- 1.4 毛织物染整工艺

- 1.5 服用经编羊毛产品开发过程中的主要问题

- 1.6 研究内容、背景及意义

- 第二章 羊毛纤维及其混纺纱线性能研究

- 2.1 羊毛及其混纺纱线选取的意义

- 2.2 羊毛纱线的性能测试

- 2.3 数据总结以及纱线选取

- 第三章 减少纱线毛羽的研究与实践

- 3.1 实验目的

- 3.2 实验原料选用

- 3.3 实验方法及结果分析

- 3.4 本章总结

- 第四章 圆机试织

- 4.1 纱线上机织造

- 4.2 织物质量影响因素

- 4.3 织物后整理

- 4.4 毛织物整理过程

- 4.5 实验方法与结果分析

- 4.6 本章小结

- 第五章 总结

- 5.1 主要结论

- 5.2 不足与展望

- 参考文献

- 附录

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].《针织产品设计》课程改革探讨[J]. 轻纺工业与技术 2020(04)

- [2].智能针织产品开发现状与应用前景[J]. 纺织导报 2020(05)

- [3].论毛针织产品的质量控制[J]. 纺织报告 2018(07)

- [4].制订多功能针织产品标准可行性研究[J]. 针织工业 2018(12)

- [5].我国针织产品质量现状及应关注的问题[J]. 纺织导报 2012(07)

- [6].2010春夏针织产品流行走向分析[J]. 纺织服装周刊 2009(35)

- [7].2010春夏针织产品流行走向分析[J]. 流行色 2010(01)

- [8].多维度创新驱动针织产品高层次发展[J]. 纺织导报 2016(10)

- [9].最新针织技术和针织产品开发[J]. 纺织导报 2012(07)

- [10].2010年春夏针织产品流行走向分析[J]. 毛纺科技 2009(12)

- [11].智能针织产品研究概述及在家具中的应用[J]. 针织工业 2019(03)

- [12].棉/氨针织产品染整技改中的节能降耗问题[J]. 纺织导报 2008(06)

- [13].《成形针织产品设计与生产》精品课程建设探索与实践[J]. 轻工科技 2012(10)

- [14].2010春夏针织产品流行趋势[J]. 中国服饰 2009(09)

- [15].《成型针织产品设计》的网络教学改革研究[J]. 轻纺工业与技术 2016(04)

- [16].羊毛针织产品洗涤与烘干相关标准研究[J]. 中国洗涤用品工业 2017(12)

- [17].交通工具内饰用纬编针织产品的技术创新研究[J]. 针织工业 2018(11)

- [18].莱麻纤维针织产品的研发[J]. 纺织报告 2018(01)

- [19].凉爽玉纤维针织产品的开发[J]. 针织工业 2014(08)

- [20].棉、水溶性维纶混纺纱针织产品的开发[J]. 针织工业 2014(10)

- [21].毛针织产品起球性能分析[J]. 纺织检测与标准 2016(03)

- [22].预缩机对针织产品颜色影响[J]. 轻纺工业与技术 2011(04)

- [23].丝绒混纺珠片纱及其在针织产品上的应用[J]. 针织工业 2017(06)

- [24].针织产品横条的产生原因及控制[J]. 山东纺织科技 2010(04)

- [25].图书推介[J]. 针织工业 2009(07)

- [26].可变度山作用下的针织产品设计[J]. 天津纺织科技 2020(01)

- [27].彩棉/Coolmax针织产品的研制[J]. 现代纺织技术 2008(05)

- [28].纺织日历[J]. 中国纺织 2008(09)

- [29].羊绒针织产品单件质量影响因素及控制方法[J]. 针织工业 2014(06)

- [30].2015春夏中国针织产品色彩流行趋势[J]. 流行色 2014(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9f27437ee76ac7a604fbe020.html