# 非圆车削系统中刀具的精密定位技术研究

### 论文摘要

结合浙江省自然科学基金项目“高频响高精度非圆切削系统的新构型研究”(Y107792)和宁波市自然科学基金项目“压电材料在非圆精密车削中的应用基础研究”(2008A610037),本学位论文进行了非圆车削系统中刀具精密定位技术的研究。针对课题的研究任务,在分析国内外精密定位技术研究现状的基础上,采用理论分析、数值计算、模拟仿真与实验研究相结合的研究方法,完成了非圆车削系统总体方案与专用刀架结构的设计,测试了压电陶瓷微位移执行器的输出特性并建立了执行器致动模型,采用模糊PID控制算法完成了控制器设计,搭建了刀具的精密定位系统实验台并进行了相关实验研究。第一章,阐述了论文的研究背景与意义,介绍了非圆车削技术的发展阶段,精密定位技术的实现方法和国内外学者在非圆车削领域的研究情况。第二章,在分析国内外研究现状的基础上完成了非圆车削系统的总体方案设计,并介绍了所应用的主要仪表器件及其技术指标。第三章,介绍了压电执行器的性能及驱动原理,对压电执行器力和位移输出的静态和动态特性进行实验测试与分析,并建立了基于Duhem算子的执行器迟滞非线性模型。第四章,通过理论计算确定了柔性铰链和专用刀架结构的主要参数,建立了专用刀架的实体模型,对柔性铰链和专用刀架分别进行有限元分析,验证了理论设计的合理性,同时对其进行优化设计。第五章,通过研究刀具精密定位系统的传递函数,建立了系统的控制模型,研究了相应的控制算法,并对精密定位系统的PID控制器、模糊PID控制器和基于Duhem逆模型前馈的PID控制器进行Simulink仿真与分析。第六章,搭建了精密定位控制实验台,并进行了相关实验研究。实验结果表明:实测的刀具输出位移和理想的输出位移相对误差小于5%,实验曲线和理论曲线呈现很好的拟合,实现了非圆车削系统中刀具的精密定位控制。最后对论文的主要研究内容作了总结,并指出了需要进一步研究的工作。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 论文的研究背景

- 1.2 非圆车削加工方法的发展

- 1.3 刀具精密定位的实现方法

- 1.3.1 直线电机定位

- 1.3.2 液压伺服系统定位

- 1.3.3 超磁致伸缩驱动器定位

- 1.4 国内外研究现状

- 1.4.1 国外的研究概况

- 1.4.2 国内的研究概况

- 1.4.3 当前研究存在的问题

- 1.5 论文的研究意义

- 2 非圆车削系统的总体设计

- 2.1 非圆车削系统的设计方案

- 2.2 相关器件的选型

- 2.2.1 位移传感器的选型

- 2.2.2 数据采集卡的选型

- 2.2.3 执行器驱动电源的选型

- 2.3 本章小结

- 3 压电执行器输出特性测试及建模

- 3.1 位移传感器的标定

- 3.2 执行器静态输出特性测试与分析

- 3.2.1 静态输出位移特性

- 3.2.2 静态输出力特性

- 3.3 执行器动态输出特性测试与分析

- 3.3.1 动态输出位移特性

- 3.3.2 动态输出力特性

- 3.4 压电执行器的建模

- 3.4.1 执行器Duhem 迟滞模型的建立

- 3.4.2 执行器Duhem 逆模型的建立

- 3.5 本章小结

- 4 非圆车削系统的专用刀架设计与分析

- 4.1 柔性铰链的设计

- 4.1.1 柔性铰链的类型及特点

- 4.1.2 柔性铰链的理论计算

- 4.1.3 柔性铰链的有限元分析

- 4.2 专用刀架主体结构的设计

- 4.2.1 刀架主体位移放大机构的理论设计

- 4.2.2 刀架主体静态刚度的理论计算

- 4.2.3 专用刀架的几何模型

- 4.3 刀架主体结构的有限元分析

- 4.3.1 刀架主体结构的静力分析

- 4.3.2 刀架主体结构的动力学分析

- 4.4 本章小结

- 5 非圆车削系统中刀具精密定位控制研究

- 5.1 精密定位系统模型的建立

- 5.1.1 压电执行器传递函数

- 5.1.2 精密定位刀架传递函数

- 5.1.3 系统传递函数

- 5.2 PID 控制研究

- 5.2.1 PID 控制原理

- 5.2.2 PID 控制器设计

- 5.2.3 PID 控制器的Simulink 仿真

- 5.2.4 基于Duhem 模型的PID 控制仿真

- 5.3 模糊PID 控制研究

- 5.3.1 模糊PID 控制器设计

- 5.3.2 模糊PID 控制器的Simulink 仿真

- 5.4 本章小结

- 6 非圆车削系统中刀具的精密定位实验研究

- 6.1 精密定位刀架输出特性实验研究

- 6.1.1 刀架静态位移输出特性

- 6.1.2 刀架的动态响应特性

- 6.2 精密定位技术的实现

- 6.2.1 精密定位实验系统

- 6.2.2 精密定位实验效果

- 6.3 本章小结

- 7 结论与展望

- 参考文献

- 在学研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].复合刀具的结构瞬态动力学分析[J]. 组合机床与自动化加工技术 2019(12)

- [2].在线刀具组装器助力减材制造[J]. 金属加工(冷加工) 2019(S2)

- [3].山高刀具:相信相信的力量[J]. 今日制造与升级 2020(Z1)

- [4].履带式绿篱机刀具架结构设计与有限元分析[J]. 筑路机械与施工机械化 2020(06)

- [5].稳态车削条件下的刀具强度分析与设计[J]. 工具技术 2020(10)

- [6].硬质合金复合刀具的制备及性能研究[J]. 铸造技术 2016(12)

- [7].德克刀具:定位高端,专注研发20年——访宁波德克刀具有限公司营销总监洪伟[J]. 金属加工(冷加工) 2017(03)

- [8].金属材料与刀具切削课程中的教学技巧刍议[J]. 邢台职业技术学院学报 2016(05)

- [9].刀具损坏形态的识别和控制[J]. 机电工程技术 2017(02)

- [10].机加工企业刀具库存分类方法研究[J]. 精密制造与自动化 2016(04)

- [11].刀具磨损破损监控技术[J]. 现代制造技术与装备 2016(10)

- [12].基于形状匹配的刀具在机监测方法研究[J]. 纳米技术与精密工程 2017(05)

- [13].刀具磨损量监测的多传感器信息融合技术研究[J]. 科技风 2017(20)

- [14].基于深度学习的刀具磨损监测方法[J]. 计算机集成制造系统 2017(10)

- [15].刀具磨损仿真的研究进展[J]. 工具技术 2015(12)

- [16].硬质合金木工成型刀具的选择及使用注意事项[J]. 林业机械与木工设备 2016(03)

- [17].中国刀具重镇的担当与坚守——新常态下国产刀具企业谋发展系列报道之走进成都[J]. 金属加工(冷加工) 2016(11)

- [18].践行智造 引领未来——山高刀具教育日系列活动正式于沪开启[J]. 金属加工(冷加工) 2016(19)

- [19].云环境下的刀具知识本体建模及应用[J]. 制造业自动化 2015(06)

- [20].对刀具磨损获取信号处理方法的探讨[J]. 机械制造 2015(03)

- [21].国产汽车刀具哪家强?[J]. 汽车工艺师 2015(07)

- [22].山田刀具助力中国汽车事业发展[J]. 工具技术 2015(09)

- [23].盾构刀具产业现状及发展[J]. 硬质合金 2015(05)

- [24].德国三叉200年[J]. 优品 2014(08)

- [25].避免意外受伤的刀具[J]. 家庭科技 2013(05)

- [26].钓具悬挂[J]. 钓鱼 2009(18)

- [27].生路[J]. 短篇小说(原创版) 2010(07)

- [28].生路[J]. 幸福(悦读) 2010(12)

- [29].粉垄刀具减振仿真研究[J]. 农机化研究 2021(06)

- [30].车削可加工陶瓷刀具磨损模型研究[J]. 机械科学与技术 2020(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9f57569cd0df7731b296021f.html