# 超声速飞行器烧蚀与结构热耦合计算及气动伺服弹性分析

### 论文摘要

学位论文的主要研究问题是超声速飞行器在气动加热条件下烧蚀防热层与三维结构的耦合热传导分析技术,以及气动-伺服-弹性耦合动力学建模和分析。结构振动引起非定常气动力,而气动力又将影响结构的运动。在热防护系统的保护下,飞行器结构由于气动加热所引起的结构变形与结构振动引起的变形相比非常有限,因此对非定常气动力的影响很小。结构小幅振动时对气动热的影响可以忽略不计,但是气动加热引起的结构升温会明显改变飞行器结构的固有频率和模态,在最为关心的动气动-弹性问题中,为了提高计算效率,计算往往在模态坐标下进行,因此必须考虑气动加热对结构固有频率和固有模态的影响。结构瞬态温度场随时间的变化导致飞行器结构动力学特性也随时间变化,使得结构成为时变系统,但是由于结构振动的周期远小于结构升温的特征时间,因此在较短时程内分析气动-弹性等结构动力学问题时可以凝固结构温度场。将结构近似地作为时不变系统加以分析,利用该时程内的平均温度场对飞行器结构进行热模态分析,进而利用热模态信息进行气动-弹性耦合系统建模。由此,可以将非定常气动力、气动加热和热防护、飞行器结构和伺服控制系统之间的多场耦合动力学问题,在具体求解的时候分解为两个独立的动力学问题来求解：1)烧蚀热防护-结构耦合传热分析；2)非定常气动力-伺服系统-飞行器结构耦合动力学分析。两者之间通过结构热模态分析串联起来。学位论文研究的主要内容包括：1)提出了一种将自行编制用于烧蚀防热层计算的程序与大型通用有限元程序相结合、解决气动加热作用下带有烧蚀热防热层的复杂飞行器结构的传热和温度场分析方法,并在工程中得到应用。首先针对碳化型烧蚀材料进行研究,根据其数学模型推导了用于求解移动边界传热问题的有限差分计算格式,并对移动边界问题的求解进行了验证。以超声速导弹为研究对象,为需要进行热防护的结构表面按结构表面单元加装一定厚度的防热层,编写程序实现两者之间的数据交换,并通过交替算法来实现两者在界面处的热流平衡和温度协调,最终实现烧蚀防热层-结构耦合传热及温度场分析,得到了烧蚀层的消耗情况和结构的升温情况。并对结构进行热模态计算,分析了结构升温引起的飞行器模态频率的变化。2)提出了一种面向耦合系统稳定性分析的统一的非定常气动力数学表达式,分别将结构振动引起的非定常气动力和伺服控制面偏转引起的控制力进行等效变换,将其表示成这种统一的数学形式,并通过引入辅助变量将这一形式的气动力模型转换成与结构动力学方程一致的二阶常微分的形式,作为结构质量、阻尼和刚度的附加项,便于在结构动力学框架下进行非定常气动力-伺服系统-弹性结构相互耦合情况下的动稳定性分析,即气动-伺服-弹性稳定性分析。首先以一大展弦比机翼颤振边界计算作为验证算例,气动力计算采用经典的Theodorsen模型,验证了这种方法的可行性；再以带伺服控制系统的超声速飞行器作为研究对象,气动力用当地流活塞理论计算。将伺服系统的传递函数做类似的等效变换,将控制面偏转引起的气动力同样用上述统一的气动力模型表示,建立了气动-伺服-弹性耦合的新模型实现在结构动力学框架内通过特征值求解来进行气动-伺服-弹性稳定性分析。给出了在不同马赫数和不同攻角下的超声速飞行器的伺服颤振边界。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 热防护技术

- 1.1.1 热防护分类

- 1.1.2 烧蚀式热防护材料分类

- 1.1.3 烧蚀式热防护国内外研究现状

- 1.2 气动-弹性及气动-伺服-弹性分析

- 1.2.1 气动-弹性及气动-伺服-弹性分析概述

- 1.2.2 颤振问题的国内外研究现状

- 1.3 学位论文主要的研究内容和创新点

- 第二章 碳化型烧蚀热防护计算

- 2.1 碳化型烧蚀热防护材料

- 2.1.1 碳化型烧蚀热防护材料工作原理

- 2.1.2 碳化型烧蚀热防护材料分层模型的建立

- 2.2 碳化型烧蚀防热材料数学模型

- 2.3 移动边界处理

- 2.4 碳化型烧蚀热防护材料有限差分计算格式推导

- 2.5 动边界传热问题的差分计算验证

- 2.6 总结

- 第三章 烧蚀层-结构耦合传热分析和结构热模态计算

- 3.1 烧蚀层-结构耦合传热分析实现方法

- 3.1.1 烧蚀防热层计算与结构传热分析的耦合

- 3.1.2 数据交换方法

- 3.1.3 烧蚀防热层与结构耦合传热分析的交替算法

- 3.2 烧蚀层-结构耦合传热分析算例

- 3.2.1 烧蚀层-弹身耦合传热分析

- 3.2.2 烧蚀层-弹翼耦合传热分析

- 3.2.3 烧蚀层-舵面耦合传热分析

- 3.3 结构热模态计算

- 3.4 总结

- 第四章 基于气动力等效变换的颤振计算

- 4.1 非定常气动力模型

- 4.2 大展弦比机翼颤振特征值分析方法

- 4.2.1 机翼有限元模型

- 4.2.2 二元机翼非定常气动力模型

- 4.2.3 频域气动力有理多项式拟合

- 4.2.4 时域非定常气动力模型

- 4.2.5 大展弦比机翼的气动-弹性模型的建立

- 4.2.6 结果分析

- 4.3 总结

- 第五章 传递函数等效变换与超声速飞行器气动-伺服-弹性分析

- 5.1 气动-伺服-弹性分析的控制方程

- 5.2 伺服控制传递函数的等效变换

- 5.3 伺服颤振的特征值计算方法

- 5.4 算例分析

- 5.4.1 不同马赫数下超声速飞行器气动-伺服-弹性稳定性分析

- 5.4.2 不同攻角下超声速飞行器气动-伺服-弹性稳定分性析

- 5.5 总结

- 第六章 全文总结与展望

- 参考文献

- 附录一

- 附录二

- 附录三

- 附录四

- 在读期间所发表的论文和参与的项目

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].浅析超声速飞行器紧固件的选用方法[J]. 教练机 2016(04)

- [2].超声速飞行器后缘舵缝隙影响研究[J]. 战术导弹技术 2017(02)

- [3].超声速飞行器环境工程中的力学问题[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2019(02)

- [4].临近空间超声速飞行器短时热强钛合金应用分析[J]. 航空制造技术 2018(Z1)

- [5].单脉冲激光减小超声速飞行器波阻的实验研究[J]. 激光杂志 2014(02)

- [6].超声速飞行器隐身技术发展趋势分析[J]. 战术导弹技术 2016(02)

- [7].超声速飞行器头罩分离风洞投放模型试验[J]. 实验流体力学 2017(06)

- [8].中心吸气式超声速飞行器动载荷识别[J]. 兵器装备工程学报 2018(06)

- [9].超声速飞行器FADS系统实时解算设计与验证[J]. 空气动力学学报 2018(04)

- [10].采用压电材料提高超声速飞行器壁板结构的颤振特性[J]. 固体力学学报 2011(S1)

- [11].“X”型布局锯齿唇口进气道的超声速飞行器气动与隐身一体化研究[J]. 推进技术 2017(11)

- [12].钛合金短时高温蠕变与持久行为初步研究[J]. 航空制造技术 2013(16)

- [13].超声速飞行器油箱全方程控制模拟气动加热试验研究[J]. 推进技术 2014(12)

- [14].超声速飞行器气动伺服弹性稳定性分析[J]. 上海航天 2008(04)

- [15].超声速飞行器主动减阻技术研究进展[J]. 激光杂志 2013(03)

- [16].接触热阻对超声速飞行器结构响应分析的影响[J]. 科学技术与工程 2020(12)

- [17].低超声速飞行器瞬态热状况解耦算法[J]. 计算物理 2016(06)

- [18].底部结构对飞行器阻力特性的影响[J]. 计算机仿真 2016(05)

- [19].超声速固体粒子侵蚀的欧拉模型[J]. 宇航学报 2014(12)

- [20].基于飞/发一体化的涡轮冲压组合发动机概念方案设计[J]. 燃气涡轮试验与研究 2013(06)

- [21].超声速飞行器鼻锥空间气动热特性数值研究[J]. 航空动力学报 2014(10)

- [22].飞行器自主编队鲁棒控制系统的设计[J]. 内蒙古大学学报(自然科学版) 2014(01)

- [23].高速喷管内部对流换热计算方法研究[J]. 航空科学技术 2015(10)

- [24].高速飞行器结构气动热计算优化[J]. 战术导弹技术 2017(05)

- [25].超声速飞行器壁板非线性颤振响应分析的时域法与频域法对比研究[J]. 固体力学学报 2010(04)

- [26].超声速飞行器低声爆气动布局优化设计研究[J]. 空气动力学学报 2018(02)

- [27].超声速飞行器侧向喷流干扰流场传统数值模拟方法的误差分析[J]. 航空动力学报 2015(10)

- [28].以冲压发动机为动力的飞行/推进综合控制[J]. 推进技术 2009(06)

- [29].强梯度复杂流场中的粒子动力学响应试验研究[J]. 物理学报 2014(18)

- [30].头部形状对超声速飞行器力学性能影响分析[J]. 飞行力学 2012(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9f7d811deb57c3c0da9b08a1.html