# 火电厂建设过程中水土流失特点与水土保持规划

### 论文摘要

我国在建的开发建设项目类型众多,对建设区地表扰动形式复杂,分类对开发建设项目水土流失特点进行研究,有针对性的研究开发建设项目水土流失问题十分必要。火电厂类工程建设引发的水土流失是近年来点状开发建设项目建设区域水土流失问题研究中一个代表性问题。本文以荆门电厂、襄樊电厂、鄂州电厂等建设项目为例,通过对各火电厂水土流失状况的观测,对火电厂类建设项目水土流失特点与水土保持措施进行了研究,研究结果如下:1、在火电厂类项目的项目区中,根据各研究区的基本特点,将其主要分为如下区域:主厂区、循环管线及取排水设施区、弃土区、施工区、铁路专用线等区域。从整个施工期来看:主厂区、施工区、循环管线区在施工过程中侵蚀量呈现前期较高,后期较低;在临时弃土区侵蚀量前期较高,后期较低;在永久弃土区,其侵蚀量逐步增大;铁路专用线土壤侵蚀量逐步增大,在土建施工完成后出现一个侵蚀稳定期。从扰动时间来看,主厂区、施工区扰动时间分布于施工中前期,侵蚀峰值出现在施工前期,而弃土区、循环管线区、铁路专用线的扰动贯穿于整个施工期,其中临时弃土区和循环管线区侵蚀峰值出现在施工前期,而永久弃土区、铁路线侵蚀峰值出现在施工后期。从襄樊电厂和荆门电厂不同分区侵蚀总量(Q)来看铁路线＞循环管线＞主厂区＞施工区＞弃土区,鄂州电厂为循环管线＞弃土区＞施工区＞主厂区。从侵蚀率(R)来看,襄樊电厂和荆门电厂不同分区的侵蚀率为循环管线＞铁路线＞弃土区＞主厂区＞施工区,鄂州电厂循环管线＞弃土区＞施工区＞主厂区。从分析结果来看,循环管线的侵蚀率大于2500 t/km~2.a属于中度侵蚀;铁路线、弃土区的侵蚀率大于1000t/km~2.a属于轻度侵蚀;其它区域则侵蚀较少属于微度侵蚀。各火电厂铁路专用线、循环管线区、弃土区土体扰动剧烈,侵蚀量占各研究区总侵蚀量的比例分别为:荆门电厂为73.9%、襄樊电厂为70.13%、鄂州电厂为81.64%,为水土流失重点区域。2、根据火电厂类建设项目侵蚀特点选用了研究方法。根据主厂区和施工区侵蚀量和侵蚀率较小,侵蚀过程集中,人为扰动多,侵蚀历时较短,定位观测难以实施,主要采用实地调查和巡查获取基础数据,利用土壤流失量预测模型计算土壤侵蚀量。在弃土区、循环管线区、铁路专用线扰动剧烈,侵蚀率高,侵蚀历时较长,设立钉桩法简易观测区,定期观测并取各观测区观测面下降的均值,利用公式来计算该区域的土壤侵蚀量。3、火电厂类开发建设项目中采用的水土保持措施包括三类:临时措施、工程措施、植被措施。临时措施:薄膜覆盖、临时挡土墙;工程措施:排水沟、永久硬化、挡土墙、浆砌片石护坡、护岸、桥涵防护工程;植物措施:种植草皮、种植树木、种植农作物。在火电厂类开发建设项目建设过程中根据各研究区内的水土流失特点合理安排水土保持措施,减少建设区的土壤侵蚀。

### 论文目录

- 摘要

- abstract

- 1 引言

- 2 文献综述

- 2.1 目前我国开发建设项目现状

- 2.2 开发建设项目的水土流失特点

- 2.3 开发建设项目水土流失观测现状

- 2.4 开发建设项目土壤流失量预测研究

- 2.5 开发建设项目水土保持防治措施研究

- 2.6 我国开发建设项目水土流失监测技术难点与不足

- 3 研究目的和研究内容

- 3.1 研究目的

- 3.2 研究内容

- 4 研究区概况

- 5 研究方法和技术路线

- 5.1 技术路线

- 5.2 研究方法

- 5.2.1 研究分区

- 5.2.2 研究区布点

- 5.2.3 工作频次

- 5.2.4 研究方法

- 5.2.5 土壤流失量预测方法

- 6 结果与分析

- 6.1 火电厂类建设项目水土流失观测方法和土壤流失预测模型分析

- 6.1.1 火电厂类建设项目水土流失观测方法选用

- 6.1.2 火电厂类建设项目土壤流失预测模型分析

- 6.2 火电厂类工程建设项目水土流失特点分析

- 6.2.1 扰动区域的侵蚀特点

- 6.2.2 不同分区内的侵蚀量分析

- 6.2.3 各火电厂相同分区间的侵蚀率分析

- 6.3 火电厂类开发建设项目水土保持防治措施规划

- 6.3.1 火电厂类开发建设项目水土流失现状

- 6.3.2 火电厂类开发建设项目的防治目标

- 6.3.3 火电厂类开发建设项目不同分区内水土保持规划

- 结语

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].水利工程施工中水土流失特点及水土保持对策浅析[J]. 南方农业 2019(Z1)

- [2].防城港市水土流失特点及防治对策[J]. 广西水利水电 2020(03)

- [3].新疆铁矿水土流失特点及其防治措施[J]. 水土保持应用技术 2020(05)

- [4].四川攀西山区光伏电站建设期水土流失特点及防治措施简析[J]. 四川环境 2017(02)

- [5].铁矿开采水土流失特点及其防治措施[J]. 水土保持应用技术 2017(02)

- [6].合肥新桥国际机场工程的水土流失特点分析及保持措施研究[J]. 工程技术研究 2017(08)

- [7].龙源路综合舱水土流失特点及其防治措施[J]. 河南水利与南水北调 2017(09)

- [8].某光伏发电项目水土流失特点及防治措施[J]. 黑龙江水利科技 2017(05)

- [9].安徽省风力发电项目水土流失特点及防治对策[J]. 江淮水利科技 2017(02)

- [10].西藏输变电工程水土流失特点及防治措施分析[J]. 中国水土保持 2015(06)

- [11].房地产建设水土流失特点及防治[J]. 四川水泥 2017(10)

- [12].喀斯特地区露天采石场水土流失特点及防治对策[J]. 科技创新与应用 2020(19)

- [13].送变电工程水土流失特点及水土保持监测探讨[J]. 吉林农业 2019(20)

- [14].管道工程水土流失特点及防治措施探讨——以云南成品油管道工程为例[J]. 亚热带水土保持 2017(02)

- [15].济南房地产开发项目水土流失特点及对策[J]. 山东水利 2014(05)

- [16].近海区域化工类建设项目水土流失特点和水土保持方案关注要点[J]. 中国水土保持 2020(02)

- [17].山地风电场水土流失特点及防治对策[J]. 亚热带水土保持 2016(04)

- [18].定西市安定区水土流失特点与治理效益分析[J]. 农业灾害研究 2014(12)

- [19].和静县光伏发电项目水土流失特点和防治对策[J]. 珠江水运 2020(14)

- [20].城区改造道路水土流失特点及防治措施探讨——以深圳市为例[J]. 中国农村水利水电 2014(01)

- [21].城市轨道交通项目水土流失特点及防治措施[J]. 工程建设与设计 2019(06)

- [22].北京市房地产建设水土流失特点及防治对策[J]. 北京水务 2014(05)

- [23].内蒙古开发建设项目水土流失特点与监测技术探讨[J]. 中国水土保持 2011(09)

- [24].青海省公路建设水土流失特点及防治措施[J]. 山东交通科技 2011(06)

- [25].输水工程水土流失特点及防治对策[J]. 水土保持应用技术 2009(02)

- [26].衡水市生物质发电项目水土流失预测及分析[J]. 河北水利 2017(02)

- [27].1000KV特高压输变电工程施工期水土流失特点分析[J]. 现代商贸工业 2009(22)

- [28].江西省坡耕地水土流失特点及防治对策研究[J]. 中国水土保持 2020(01)

- [29].三亚市城市水土流失特点与危害[J]. 北京水务 2017(04)

- [30].辽西低山丘陵区风电场工程水土流失特点及防治措施[J]. 科技创新与应用 2014(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9f972a9a23b0ad1260530072.html