# 机械化学法降解持久性有机污染物—五氯酚

### 论文摘要

长期以来,持久性有机污染物(Persistent Organic Pollutants,以下简称POPs)的处理是环境治理中的难点,氯酚类芳香化合物是其中的典型代表。由于其具有稳定的化学性质,很难自然降解,对生态系统产生了强烈的干扰,严重危害人类安全和健康。传统降解POPs的方法由于反应条件苛刻、处理费用高、工艺流程复杂、易产生二次污染等原因使其商业化推广受到了限制。本试验用机械化学法处理POPs的典型代表五氯酚(Pentachlorophenol,以下简称PCP),在机械力的作用下,通过钢球与废物颗粒不断地碰撞,将机械能传给废物与金属粉末颗粒,使其不断变细,从而增强PCP分子中的惰性卤素原子反应活性,使其与碱性脱卤试剂发生化学反应,并转化为可溶于水的金属卤化物。具体的实验过程是：在常温常表压下,将PCP与金属氧化物及球磨介质钢球混合放入球磨机中球磨,球磨一定时间后出料,用AgNO3标准溶液滴定含氯离子的研磨产物溶出液,根据消耗AgNO3溶液的量计算氯的脱出率,以此来反映PCP的降解效果。实验结果表明：1、PCP与金属氧化物的摩尔比越大,脱氯率越高,并确定了本实验的最佳摩尔比为1:60,脱氯效果达到98%以上。2、脱氯率随球磨时间的增加而增大。随着球磨时间的延长,产物的颜色由浅变深至黑色,可能有单质碳产生。本实验中最佳的球磨时间为2.5h,有2/3左右的有机氯转化为无机氯。3、金属氧化物的种类对PCP的降解有直接的影响,本实验表明,在同等条下,CaO作为磨料对PCP的降解效果要好于MgO。4、通过价键理论证实,CaO和MgO作为脱卤试剂更容易在机械力作用下,引发PCP的化学降解反应。通过本课题的研究,机械化学法相比于传统的化学方法处理PCP,具有工艺流程简单、工作条件温和、短时间内就可以达到理想的处理效果、而且不涉及传统化工单元的操作,具有广泛的商业化应用前景。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 持久性有机污染物

- 1.1.1 持久性有机污染物的定义、来源

- 1.1.2 持久性有机污染物的特性

- 1.1.3 持久性有机污染物的种类和危害

- 1.1.4 持久性有机污染物的污染现状

- 1.1.5 持久性有机污染物的处理方法研究

- 1.2 五氯酚（PCP）

- 1.2.1 五氯酚的理化特征

- 1.2.2 五氯酚的来源

- 1.2.3 五氯酚的毒性机理

- 1.2.4 五氯酚对人类和环境的影响

- 1.2.5 五氯酚的迁移转化途径

- 1.3 机械化学概述

- 1.3.1 机械化学概念的提出及发展

- 1.3.2 机械化学的作用

- 1.3.3 机械化学的特征及应用

- 1.3.4 机械化学在处理有毒废弃物方面的应用

- 1.4 本课题研究的意义及目的

- 本章小结

- 第二章 试验内容与方法

- 2.1 技术路线

- 2.2 试验部分

- 2.2.1 试验仪器、药剂及设备

- 2.2.2 试验方法及步骤

- 2.3 脱卤试剂的选择

- 2.4 检测方法

- 2.4.1 滴定液的配制

- 3溶液的标定'>2.4.2 AgNO3溶液的标定

- 2.4.3 氯离子溶液的酸性溶出

- 2.4.4 氯离子的检测

- 2.4.5 五氯苯酚（PCP）的脱氯率计算式的推导

- 本章小结

- 第三章 结果与讨论

- 3.1 不同的物料比（五氯苯酚与金属氧化物的摩尔比）对脱氯效果的影响

- 3.1.1 五氯苯酚与氧化钙不同的摩尔比对脱氯效果的影响

- 3.1.2 五氯苯酚与氧化镁不同的摩尔比对脱氯效果的影响

- 3.2 球磨时间对脱氯效果的影响

- 3.2.1 以CaO作为磨料引发剂时,球磨时间对脱氯效果的影响

- 3.2.2 以MgO作为磨料引发剂时,球磨时间对脱氯效果的影响

- 3.3 金属氧化物的种类脱氯效果的对比

- 3.3.1 同等实验条件下,CaO和MgO投加量不同时脱氯率效果的比较

- 3.3.2 同等实验条件下,CaO和MgO球磨时间不同时脱氯率效果的比较

- 3.4 有效机械能对机械化学降解效率的讨论

- 3.5 机械化学法降解五氯酚机理讨论

- 3.5.1 机械化学的机理解释

- 3.5.2 芳香卤化物机械化学降解的反应路径

- 3.5.3 五氯酚降解机理讨论

- 本章小结

- 第四章 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].机械化学法在植物有效成分提取中的应用[J]. 饮食科学 2017(22)

- [2].机械化学法降解持久性有机污染物-五氯酚[J]. 大连交通大学学报 2011(03)

- [3].机械化学法对含氯有机物的脱氯研究进展[J]. 工业安全与环保 2011(02)

- [4].机械化学法合成铝酸镧粉体[J]. 分子科学学报 2011(05)

- [5].超声波和机械化学法辅助提取低值茶叶中茶多酚的工艺研究[J]. 长江大学学报(自科版) 2018(06)

- [6].下期主要信息[J]. 现代塑料加工应用 2013(02)

- [7].机械化学法降解对溴氯苯的工况研究[J]. 浙江工业大学学报 2018(04)

- [8].机械化学法处置POPs废物的影响因素及发展趋势[J]. 环境工程 2019(02)

- [9].机械化学法活化磷矿的机理研究[J]. 硅酸盐通报 2018(12)

- [10].钙基添加剂对机械化学法降解二恶英的影响[J]. 浙江大学学报(工学版) 2010(05)

- [11].一种纳米ZnO粉体的合成方法[J]. 中国粉体工业 2016(03)

- [12].4种外源添加剂对球磨机械化学法降解土壤中2,4-二氯苯酚的影响[J]. 天津农业科学 2018(04)

- [13].阿魏酸铈配合物的机械化学法合成与表征[J]. 稀有金属 2009(01)

- [14].废旧锂电池的回收处理简述[J]. 化工管理 2018(30)

- [15].机械共活化对磷钾矿晶体结构及其活性的影响[J]. 硅酸盐通报 2016(08)

- [16].医疗垃圾焚烧飞灰中OCDD/OCDF的球磨机械化学法降解试验研究[J]. 化学学报 2012(05)

- [17].CTAB辅助的机械化学法合成介孔Fe_3O_4和Au@Fe_3O_4催化剂（英文）[J]. 催化学报 2019(07)

- [18].球磨机械化学法降解土壤中2,4-二氯酚工艺研究[J]. 湖北农业科学 2018(09)

- [19].金属有机骨架化合物的合成方法及应用进展[J]. 应用化工 2020(01)

- [20].N掺杂浓度对TiO_2光催化活性影响的实验与理论研究[J]. 人工晶体学报 2015(07)

- [21].纳米铌镁酸铅机械化学法低温快速合成[J]. 无机材料学报 2010(05)

- [22].机械化学法合成聚羧酸减水剂的表征与性能研究[J]. 混凝土 2019(12)

- [23].机械化学法一步合成表面改性氧化锌纳米粉体[J]. 材料研究学报 2010(03)

- [24].机械化学法降解聚氯乙烯实验研究[J]. 环境科学与技术 2015(11)

- [25].助剂Co对1,4-丁炔二醇加氢制1,4-丁烯二醇Ni-Al_2O_3催化剂性能影响[J]. 应用化工 2019(11)

- [26].聚苯胺蒙脱石纳米复合材料的防腐蚀性能[J]. 材料保护 2016(09)

- [27].超微碳化钼粉体的制备及其形成涂层的磨损性能研究[J]. 金属材料与冶金工程 2010(02)

- [28].球磨时间对机械化学法NaBr改性飞灰脱汞性能的影响[J]. 化工进展 2020(11)

- [29].碳化硼粉末的制备方法[J]. 核动力工程 2012(S2)

- [30].垃圾焚烧飞灰中二噁英削减技术研究[J]. 环境科学与技术 2011(S2)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9f9ff6433d90bc0a1ca7d29c.html