# 加筋水泥土桩锚支护试验结果分析及工程应用

### 论文摘要

基坑支护一直是岩土工程与地质工程的研究热点,加筋水泥土桩锚支护是一种新兴的支护手段,它具有施工快速简便、经济可靠等许多优点。然而,在对加筋水泥土桩锚支护技术的理论研究上却相对落后,设计分析方法不完善,试验研究甚少,也因此发生了一些的基坑工程事故,造成了较大的经济损失和社会不良影响。本文对加筋水泥土桩锚支护的发展历史、研究现状进行了综述,分析了加筋水泥土桩锚支护的作用机理,提出了注浆作用、加筋补强作用、桩锚与土体相互作用的支护机理。通过对水泥土进行室内试验,阐述了水泥土的物理力学性质,探讨了水泥土的受力特征、变形特征、破坏模式及其影响因素。同时运用RBF神经网络建立确定水泥土无侧限抗压强度的计算模型。对加筋水泥土桩锚进行抗拔试验,研究加筋水泥土桩锚的受力机理及承载力性状及其影响因素;对加筋水泥土桩锚进行加筋体与水泥土粘结强度试验,揭示了加筋体与水泥土的受力变形特征,以及粘结强度的变化规律。以有限差分法为理论基础,结合沈阳市某基坑工程,运用FLAC-3D软件对加筋水泥土桩锚支护行模拟,并与实际监测结果进行对比。再现了基坑开挖过程中位移场的变化过程,研究了加筋水泥土桩锚支护基坑边坡的位移特征及变化规律;阐明了基坑边坡的的变形破坏模式;揭示了加筋水泥土桩锚支护基坑边坡的应力应变特征;探讨了支护结构内力分布传递规律;并对加筋水泥土桩锚的设计施工提出了一些意见和建议。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 基坑工程的特点及其支护分类

- 1.1.1 基坑工程及其特点

- 1.1.2 基坑支护方法分类

- 1.2 基坑支护技术的发展及研究现状

- 1.2.1 基坑支护技术的发展

- 1.2.2 基坑支护技术的研究现状

- 1.3 加筋水泥土锚桩支护的形成和发展

- 1.4 本论文的主要工作及研究意义

- 2 加筋水泥土桩锚支护的作用机理

- 2.1 加筋水泥土桩锚支护体系介绍

- 2.1.1 加筋水泥土桩锚支护的主要技术内容[16]

- 2.1.2 加筋水泥土桩锚支护的优点

- 2.2 加筋水泥土桩锚支护的主要机理

- 2.2.1 注浆的作用

- 2.2.2 加筋体对土体的补强作用

- 2.2.3 桩锚与土体的相互作用

- 3 水泥土的试验研究

- 3.1 水泥土性能的室内试验

- 3.1.1 试验方案

- 3.1.2 试验结果统计分析

- 3.2 利用RBF 神经网络研究水泥土无侧限抗压强度规律

- 3.2.1 RBF 网络

- 3.2.2 强度预测模型

- 3.2.3 模型的训练和检验

- 3.2.4 模拟结论

- 3.3 小结

- 4 水泥土桩锚室内模型试验

- 4.1 桩锚抗拔力试验

- 4.1.1 试验设备及实验材料

- 4.1.2 模型桩试验结果整理

- 4.1.3 试验结果分析

- 4.2 加筋体与水泥土粘结强度试验

- 4.2.1 试验设备及实验材料

- 4.2.2 试验结果与分析

- 4.3 小结

- 5 加筋水泥土桩锚的FLAC 三维模拟分析

- 5.1 概述

- 5.2 FLAC 基本原理及软件介绍

- 5.2.1 FLAC-3D 基本原理

- 5.2.2 FLAC-3D 简介

- 5.3 三维数值模拟分析模型的建立

- 5.3.1 工程概况

- 5.3.2 选用的结构单元

- 5.3.3 土体的本构模型

- 5.3.4 基坑模型及边界条件

- 5.4 模型计算及结果分析

- 5.4.1 破坏模式和稳定系数

- 5.4.2 土体水平位移的数值模拟

- 5.4.3 地表沉降数值模拟

- 5.4.4 锚索轴力数值模拟

- 5.4.5 土体应力应变特征

- 5.5 不同支护结构模拟对比

- 5.6 小结

- 6 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 后续问题的展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间已发表的学术论文及参加科研项目

- 附录 A

### 相关论文文献

- [1].地下能源中心深基坑桩锚支护施工与监测[J]. 大众标准化 2020(02)

- [2].桩锚支护在阳城法院永久性边坡中的应用[J]. 山西建筑 2020(13)

- [3].桩锚支护在汇通国际基坑中的应用[J]. 山西建筑 2017(08)

- [4].季冻区深基坑桩锚支护体系安全性研究[J]. 山西建筑 2017(09)

- [5].桩锚支护体系在深圳某基坑支护中的应用[J]. 山西建筑 2017(20)

- [6].桩锚支护设计参数优化的FLAC3D数值模拟分析[J]. 城市地理 2017(14)

- [7].桩锚支护边坡失稳风险评价的改进故障树分析方法及应用[J]. 公路 2020(11)

- [8].传统桩锚支护形式与钢管桩组合体系在深基坑边坡防护中的施工技术应用[J]. 工程建设 2017(06)

- [9].深基坑桩锚支护体系变形特征研究[J]. 地下空间与工程学报 2015(03)

- [10].简述桩锚支护体系力学性能[J]. 科技创新与应用 2013(23)

- [11].预应力锚索与钻孔咬合桩相结合的桩锚支护体系[J]. 湖州职业技术学院学报 2013(03)

- [12].深基坑桩锚支护体系的受力变形研究及优化设计[J]. 安全与环境工程 2012(01)

- [13].桩锚支护体系在贵阳危旧房改造工程中的应用[J]. 山西建筑 2009(04)

- [14].滑坡治理工程桩锚支护设计分析[J]. 四川建材 2018(08)

- [15].高层建筑深基坑桩锚支护工程预应力锚索施工方式研究[J]. 门窗 2014(04)

- [16].深基坑桩锚支护体系的优化方案[J]. 铁道科学与工程学报 2008(06)

- [17].不同因素对桩锚支护边坡稳定性影响研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2019(10)

- [18].桩锚支护深基坑施工过程变形特征分析[J]. 山东国土资源 2016(10)

- [19].桩锚支护条件下深基坑稳定性分析[J]. 科技资讯 2015(24)

- [20].基于桩锚支护加固某失稳边坡的分析研究[J]. 中外建筑 2010(08)

- [21].深基坑桩锚支护工程预应力锚索施工方式分析[J]. 江西建材 2014(06)

- [22].桩锚支护体系加止水帷幕在实际工程中的应用[J]. 山西建筑 2012(21)

- [23].20m深基坑桩锚支护体系施工技术[J]. 福建建材 2011(09)

- [24].桩锚支护与柔性支护在膨胀土地区的应用实例分析[J]. 施工技术 2020(S1)

- [25].桩锚支护技术在黄土坡地基坑工程中的应用[J]. 施工技术 2017(13)

- [26].桩锚支护在深路堑边坡支护中的设计及应用[J]. 河南科学 2014(09)

- [27].浅谈某基坑桩锚支护工程施工[J]. 山西建筑 2010(09)

- [28].预应力混凝土桩锚支护对近邻建筑变形的影响[J]. 兰州工业高等专科学校学报 2008(04)

- [29].桩锚支护中锚杆内力分布的现场试验[J]. 河北工程大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [30].基于FLAC3D的深基坑桩锚支护研究[J]. 湖南城市学院学报(自然科学版) 2020(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9fd21d5394bc7bd2531cd2bc.html