# 仿生偏振光导航传感器设计

### 论文摘要

随着科学技术的发展,导航技术应用于越来越多的领域。与此同时,导航传感器需要具有着高精度、结构简单、低成本等特点。本文设计了一个能够同时输出方向信息和位置信息的、结构简单、成本较低的仿生导航传感器。此传感器通过天空偏振光信息得到方向信息,通过GPS接收器得到位置信息。生物学家发现某些昆虫,如沙蚁、蜜蜂等能够利用天空偏振光进行导航,并且给出了这些昆虫复眼导航的生物结构原理。本文在前人的工作基础上,对已有的仿生偏振光传感器样机进行改进和完善,设计了仿生偏振光导航传感器。然后,采用小波去噪方法对传感器输出信号进行滤波,用最小二乘法和最小二乘向量机法补偿了传感器固有误差,经过滤波和误差补偿后,传感器精度明显提高。室外进行的传感器测试实验结果表明传感器输出稳定、无误差累积,可以进一步应用于导航系统中。本文主要内容如下：(1)分析了天空偏振光分布模式和沙蚁导航的原理,给出传感器导航原理。通过图片和公式,说明了在原仿生偏振光传感器样机导航角计算方法上的改进。(2)介绍传感器电路部分硬件和软件实现方法,共分为五个模块：电源管理模块、偏振光检测及AD转换模块、GPS信号接收模块、系统控制计算模块和网络传输模块。重点说明在传感器样机基础上重新设计的电源管理模块和GPS信号接收模块。(3)采用搭建的传感测试平台测试传感器误差,然后说明了小波去噪过程和传感器误差补偿过程,并给出传感器室内补偿后的精度。(4)分析了天空偏振光偏振度变化对传感器测量精度的影响,在室外测试了传感器输出导航角的误差。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 选题依据及意义

- 1.2 导航技术发展现状

- 1.3 偏振光导航研究现状

- 1.4 论文主要内容

- 2 传感器的工作原理

- 2.1 天空偏振光分布模式

- 2.2 沙蚁导航原理

- 2.3 传感器导航模型

- 2.3.1 传感器偏振光检测结构

- 2.3.2 传感器偏振光信息处理

- 3 传感器整体实现

- 3.1 硬件实现

- 3.1.1 传感器硬件模块及其功能

- 3.1.2 电源管理模块

- 3.1.3 GPS信号接收模块

- 3.2 软件实现

- 3.2.1 传感器程序整体设计

- 3.2.2 GPS数据提取程序

- 4 传感器数据滤波和误差补偿

- 4.1 传感器误差测量

- 4.1.1 传感器误差测试平台简介

- 4.1.2 传感器原始误差

- 4.2 传感器数据滤波

- 4.2.1 小波去噪原理

- 4.2.2 小波去噪参数选择

- 4.2.3 小波去噪实验结果

- 4.3 传感器误差补偿

- 4.3.1 光电器件误差补偿

- 4.3.2 最小二乘法补偿结构误差

- 4.3.3 最小二乘向量机补偿结构误差

- 5 传感器室外实验

- 5.1 偏振度对传感器精度影响分析

- 5.2 传感器室外误差测试

- 结论

- 参考文献

- 附录A 仿生偏振光传感器电路板及实物图

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].偏振光演示实验的改进[J]. 物理实验 2019(12)

- [2].偏振光传感器在四旋翼飞行器中的应用[J]. 电子学报 2020(01)

- [3].基于像素化偏振芯片的仿生偏振光罗盘技术[J]. 导航定位与授时 2020(04)

- [4].一种径向偏振光的产生方法[J]. 激光技术 2020(05)

- [5].偏振光的原理探究与实际应用[J]. 数字通信世界 2018(10)

- [6].关于偏振光旋转方向判定相关问题的分析[J]. 廊坊师范学院学报(自然科学版) 2016(04)

- [7].基于少模光纤的轴对称偏振光束的产生[J]. 光学仪器 2017(03)

- [8].高级次轴对称偏振光束的聚焦特性及应用综述[J]. 激光与红外 2016(08)

- [9].液晶径向偏振光转换组件用于实验教学[J]. 大学物理实验 2015(05)

- [10].偏振光照射联合磁热振治疗军队飞行人员腰背部筋膜炎的综合康复护理[J]. 中国疗养医学 2020(01)

- [11].偏振光的产生及其应用[J]. 佳木斯职业学院学报 2018(03)

- [12].偏振光实时定位系统的设计[J]. 中国激光 2018(03)

- [13].天空偏振光时域分布稳定性的实验研究[J]. 大学物理实验 2018(04)

- [14].基于径向偏振光束的微粒捕获与操控[J]. 电子测量与仪器学报 2016(07)

- [15].偏振光导航误差分析[J]. 导航定位学报 2015(01)

- [16].一种柱状矢量偏振光的检测与评价方法[J]. 光学学报 2014(06)

- [17].径向偏振光的产生方法及应用[J]. 激光与光电子学进展 2013(03)

- [18].昆虫对偏振光的响应及感受机理研究进展[J]. 昆虫学报 2012(02)

- [19].矢量偏振光束产生新方法[J]. 中国激光 2012(04)

- [20].瑞利金属粒子在高度聚焦的径向偏振光场中的俘获特性研究[J]. 河南大学学报(自然科学版) 2011(01)

- [21].径向偏振光的产生及在现代光学中的应用[J]. 激光杂志 2009(01)

- [22].基于自然偏振光的自主导航新方法研究进展[J]. 宇航学报 2009(02)

- [23].径向偏振光研究的最新进展[J]. 激光杂志 2009(02)

- [24].非均匀偏振光束在海洋湍流中的光强特性[J]. 激光技术 2020(03)

- [25].低维半导体偏振光探测器研究进展[J]. 物理学报 2019(16)

- [26].少周期飞秒准径向偏振光的超快瞬变聚焦矢量场（英文）[J]. 光子学报 2017(05)

- [27].仿生偏振光定向算法及误差分析[J]. 宇航学报 2015(02)

- [28].天空偏振模式对仿生偏振光定向的影响及实验[J]. 光学精密工程 2015(09)

- [29].偏振光的应用例析[J]. 中学生数理化(高二版) 2011(03)

- [30].赵永强:从偏振光谱中追寻科研灵感[J]. 中国发明与专利 2013(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9fdcf43e38121f6f097ff42a.html